# 论述城市污水处理厂的污泥处理方法

湛江市城市污水处理有限公司广东湛江524034

【摘要】城市污水处理厂在当前的城市发展中占有重要地位，而就目前的城市污水处理厂现状来看，污泥产量随年增多，并且其成分十分复杂，如果没有采取科学有效的处理手段，非常容易引起二次污染，通过调研当前国内城市污水处理厂污泥处理的常规方法及研究国内外城市污水处理厂污泥处理的相关文献资料，本文对城市污水处理厂污泥处理进行研究，希望对我国城市的污水处理厂的技术升级及污水处理效果的提升起到积极作用。

【关键词】城市污水处理厂；污泥；处理；研究

随着时代的不断发展，城市的发展速度越来越快，人口越来越密集，而城市产生的污水污泥也越来越多，而污水污泥中含有的污染物种类越来越多，给污水污泥的处理工作增加了不少的难度。目前，我国的城市污水处理厂在污水处理的过程中，不可避免的都会出现污泥，而且污泥的数量也在逐年上升，导致当前我国城市的污水处理厂的产泥量不断提高，污水污泥已成为城市产生的重要废弃物之一，如何处理污水污泥，如何在处理的过程中贯彻可持续发展理论，是当前城市环保建设工作者必须考虑的问题。

1我国污泥处理现状

目前，我国的污水污泥处理过程中，存在着重污水处理，轻污泥处理的问题，而且，污水处理厂往往是出于是完成任务的心态，只对污水进行处理，污泥的处理由于不在其处理范理内，往往视而不见，再加上，污泥处理的概念并没有深入人心，且污泥的处理处置起步较晚，所以问题较多。除几个大型城市外，国内各城市的总体规划中缺少污泥处理处置内容，更无专项规划。到目前为止，国内正在运行的污水处理厂仍然没有重视、正视污泥处理问题，大部分的污水处理厂没有引进安装污泥处理设备，也没有对污泥进行没有稳定化、无害化的处理，更没有最终的明确的处置的途径。

因此，国内的大部分地区的污水处理厂都没有对污泥进行无害化处理，就将污泥外运，部分地区虽然有将污泥进行消化处理，但是没有对其进行统一管理，而是随意的堆放在外面，任人随意取走，不知下落。而有的地区则极为不负责任，将污泥进行干燥化处理后，打包做为用农业肥料，批量卖给农民，事实上，既没有对里面的重金属含量进行检测，也没有对其中的微生物进行消毒，根本无法判断这些污泥制成的农业肥料对农作物的成长是否有利。

2城市污水处理厂污泥特性

城市污水处理厂的污泥是污水将城市地区的污水收集处理、出水达标排放后剩余的残留物。泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质外，还含有重金属、致病菌和寄生虫等有毒有害成分，而且氮磷以有机态为主。污泥中还有许多植物所必须的微量元素，可以缓慢释放，具有长效性，经过适当处理并在满足标准的情况下，污泥是有用的生物资源，是很好的土壤改良剂和肥料。污泥当中的有机质经厌氧发酵后可以产生沼气，可以提供热能、电能(发电)、机械能(直接驱动鼓风机为曝气池曝气)、燃料(城市燃气或替代车用天然气的车用沼气)。

通过典型污水厂污泥的研究分析得到：污泥浓缩后的含水率一般在96％左右；经脱水后的含水率在80％左右，污泥的低位热值为2000～3800大卡／公斤，干化后在达到环保要求的条件下，可以替代部分燃料；主要有机物脂肪、蛋白质及碳水化合物对产气量有直接影响；N、P在泥中的流动情况与前处理工艺有关。

3污泥处理处置的原则

(1)稳定化，通过处理使污泥停止降解，达到稳定，从而避免二次污染的发生，(2)无害化，污泥中含有大量医学上危险的病原菌、病毒等，只有杀灭寄生虫卵和病原微生物，才能安全和卫生的加以利用；(3)减量化，减少污泥最终处置的体积，为后续处置、运输提供便利，降低了污泥处置经营成本；(4)资源化，主要指作为农用肥料、肥土、园岭肥料、底土、更换土、沙地盐碱地的土壤改良用土及补充燃料等。

4城市污泥厂处理与控制污泥的方法

4．1污泥熔化

众所周知，污水处理厂处理的污水都是一些工业污水和农业污水，这些污水往往含有大量的重金属或是有毒化合物，如铁、铜、铝、铅、氯化物、硝化物等等，而这些物质在环境、气温、水质的影响下，在水中产生化学反应后，产生的物质更是不计其数，在污水处理后，这些物质成为污泥，截留了下来。

为了减少污泥的体积，同时，有效的回收和重新利用这些工业金属，污泥处理可以采用污泥熔化技术对污泥进行处理，污泥熔化技术，就是通过高温分解的方法，将污泥进行相互结合在一起的工业化合物、工业金属进行剥离，同时，因为是高温处理，污泥中的有机化合物成为二氧化碳等等被排出，而残留的物质都是一些有回收利用价值的金属，可以用来制作玻璃、钢铁、建筑材料等等。

4．2污泥消化

在残留的污泥中，经过技术人员的分析，含有大量的有机物质，这些有机物质中含有大量的碳、硫、氢、氧等元素，针对这一特点，技术人员可以采用污泥消化的技术，对污泥进行处理。污泥消化是指在人工控制下，通过微生物如酶、细菌等物质的新陈代谢的作用下，使污泥中有机物质被逐渐的分解消化，这其中包括有氧消化和无氧消化两种消化方式。

有氧消化法是将酶或者细菌注入污泥当中，再将这些污泥平摊在室外的处理池内，使其充分的与空气接触，最大程度的刺激酶或者是细菌的生物活性，再依靠他们的有氧代谢和微生物内源代谢，有效的稳定和分解消化污泥中的有机物质。有氧消化法的优点在于对污泥中的有机物质降解程度很高，易脱水，且产生的肥份很高，运行管理简单，但是运行费用却很高，而且由于微生物本身的活性有限，所以，能够消化污泥量比较少，降解程度随温度波动大。而无氧消化是当前污泥消化处理常用的消化方法，微生物在无氧的条件下，不断进行无氧代谢，分解消化污泥中的有机物，使其最终分解成一些无机物和气体，通过无氧消化，污泥的体积会显著的减小，而污泥的质量也会变成黑色粒状结构，容易脱水，性质比较稳定。

4．3污泥土地利用

出于对我国经济和环境的考虑，同时，也是对于我国资源利用率的考虑，污泥土地利用是当前比较合理比较经济也比较实用的处理方法，而该方法在发达国家已得到证实，是一条健康环保的处理途径。根据我国的实际情况，污泥的土地利用是适合国情及经济发展状况的一种积极的、生产性的处置方法，包括农用、森林、园艺、生活垃圾填埋极盖土及废弃矿场土地改良等等，当然污泥的土地利用也存在着一定的风险与限制，其中重金属是限制污泥土地利用的最主要的因素之一。

4．4污泥建材利用

污泥建材利用，是比较高科技的利用方法，污泥中存在的大量的重金属的确对于工业的回收利用有着很大的作用，但是，由于国内的条件仍然不成熟，所以，该方法没有得到普遍的采用。在进行污泥建材利用是，技术人员应当首先建立一个严密的使用、管理、监测和监控体系，关注区域内的土壤、地下水、地表水、作物等相关因子的状态和变化，以确保污泥使用的安全有效。有些工业废水和生活污水混排处理后的污泥含有机废物、重金属和一些有害微生物，可用于制造砖块、生态水泥、陶粒、填料等。

5结束语

综上所述，城市污水处理厂污泥处理仍处在研究探索和完善的阶段，仍需要相关部门对于监督体制和相关制度进行规范和补充，同时也需要研究人员进一步的进行研究和分析，以获取更好更优更高效的污泥处理办法，无论是回收再利用，还是通过各类其他技术进行分解，都需要将污泥进行严格的处理，这对于我们的生产生存环境具有非常重要的意义和价值。

参考文献

[1]阮晓峰，胡欢，吴海华，王祥荣，王寿兵.利用污水处理厂废弃污泥种植裂叶喜林芋的可行性初步研究[J].复旦学报（自然科学版），2009（03）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8aa59a4b90b66d52e6f54397.html