# 聚环氧琥珀酸对污泥中重金属的萃取过程及机理研究

### 论文摘要

污泥中重金属的污染是影响其资源化利用的关键问题，如何应用绿色化学的理论解决土壤及污泥中的重金属污染问题是环境科学研究的热点之一。本文在国家自然科学基金项目（No．50478103）的支持下，根据国际上绿色化学的发展趋势，针对城市工业废水污泥中重金属含量较高的特征，以上海市桃浦污水厂污泥为对象，重点研究了易生物降解的聚环氧琥珀酸（Poly-epoxy-succinic Acid，简称PESA）对污泥中重金属的分离过程，并从溶液配位化学的角度研究了聚环氧琥珀酸与典型重金属离子的相互作用机理，提出了用环境友好的聚环氧琥珀酸治理城市污泥重金属污染的修复技术。并针对矿区附近土壤普遍受重金属污染的环境现状，以福建省三明地区实际受重金属污染土壤为对象，研究了污染土壤中重金属的迁移转化规律。论文可以为受重金属污染的污泥或土壤的治理及修复提供理论指导和实际技术支持。论文主要分为四部分：（Ⅰ）PESA（聚环氧琥珀酸）与典型重金属离子相互作用机理的研究；（Ⅱ）PESA对污泥中重金属的分离过程研究；（Ⅲ）EDDS（S，S-ethylenediaminedisuccinic Acid，乙二胺二琥珀酸）、EDTA（Ethylene DiamineTetraacetic Acid，乙二胺四乙酸）与PESA对重金属分离作用的比较研究；（Ⅳ）污染土壤中重金属迁移转化规律的研究。第一部分：聚环氧琥珀酸与典型重金属离子相互作用机理的研究利用pH电位滴定和先进的BEST数据处理程序，研究了PESA与典型重金属离子Zn2+、pb2+、Cd2+、Ni2+、Cr3+、Cu2+之间的配位化学作用，得到了PESA的酸离解常数、相应配合物的稳定常数及不同pH下各种配合物的形态分布图。研究结果表明：（1）将PESA简化为具有五个结构单元的二级电离模型的误差o较小，且模拟滴定曲线与实验滴定曲线的符合程度较好，所得的pKa1=4．68、pKa2=4．92，说明实验所设计的配位化学模型比较合理，结果准确。表明通过合理配位化学模型的建立来处理PESA的酸离解及其与重金属离子间的配位化学作用是可行的。（2）从溶液配位化学角度讲，PESA与重金属离子有较强的结合能力。按形成的主要配合物种ML来看，Zn2+、pb2+、Cd2+、Ni2+、Cr3+、Cu2+与PESA配位能力大小的顺序为Cu2+>Cr3+>Cd2+>Zn2+>Ni2+>pb2+。第二部分：聚环氧琥珀酸对污泥中重金属的分离过程研究以上海市桃浦污水厂污泥为研究对象，研究了聚环氧琥珀酸对污泥中重金属的萃取作用，重点考察了萃取体系pH值、萃取剂用量、萃取时间、萃取温度、重金属的存在形态、添加H2O2、添加H3PO4等条件对重金属萃取的影响。研究发现：（1）PESA对污泥中的重金属具有较好的萃取效果，当PESA与污泥中重金属总量的摩尔比为2：1且pH=4的条件下，PESA对污泥中目标重金属的综合萃取效果最好，此时PESA对污泥中各重金属的萃取效率由大到小的顺序为：Cd>Zn>Pb>Ni>Cu>Cr，对应的萃取率分别为78％、73％、72％、60％、54％、36％。（2）重金属与PESA配合物的稳定性、PESA用量、萃取体系pH值、萃取时间、萃取温度、重金属的存在形态等是影响污泥中重金属萃取的重要因素。BCR（European Community Bureau of Reference，简称BCR）连续提取法表明，PESA萃取污泥中的重金属主要是从水溶态、酸溶态、可还原态三种形态中提取，可氧化态可实现部分萃取。（3）H2O2对污泥中的Ni、Cu、Zn有较好的分离作用，H2O2和PESA复合体系对污泥中Cu的分离有明显的促进作用。（4）低浓度的H3PO4对污泥中的重金属Zn、Cd、Ni具有很好的分离作用，H3PO4与PESA复合体系对Pb的分离有明显的促进作用。第三部分：EDDS、EDTA与PESA对重金属分离作用的比较研究以上海市桃浦污水厂污泥为实验材料，在萃取剂与重金属总量的摩尔比为1：1和10：1以及调节萃取体系pH值的条件下，比较研究了EDDS、EDTA与PESA对重金属的分离作用。实验结果表明：（1）EDTA在实验pH值范围内对多数目标重金属如Cd、Zn、Pb、Cu、Ni具有较好的萃取作用；当EDTA与重金属总量的摩尔比为10：1时，EDTA对污泥中重金属萃取效率由大到小的顺序为Cd>Zn>Pb>Cu>Ni>Cr。（2）EDDS适合在中性偏碱性条件下使用，对Cu、Cd、Zn、Pb、Ni具有较好的萃取作用；当EDDS与重金属总量的摩尔比为10：1时，EDDS对污泥中重金属萃取效率由大到小的顺序为Cu>Cd>Zn>Pb>Ni>Cr。（3）PESA在偏酸性条件下对Cd、zn、Pb、Ni、Cu、Cr具有良好的萃取作用；当PESA与重金属总量的摩尔比为10：1时，PESA对污泥中重金属萃取效率由大到小的顺序为Cd>Zn>Pb>Ni>Cu>Cr。在pH=4且PESA与污泥中重金属总量的摩尔比为10：1时，PESA对Cd、Zn和Pb萃取效率可与EDTA和EDDS相当，对Cr的萃取效率高于EDTA和：EDDS。（4）对Cr的萃取，PESA优于EDTA和EDDS；对Cu的萃取，EDTA和EDDS优于PESA；对Pb的萃取，EDTA优于：EDDS和PESA。（5）相对于EDTA的难生物降解、EDDS含氮有引起水体富营养化的潜在威胁且价格较昂贵，PESA由于具有环境友好、易生物降解、对重金属螯合性能好的优点，是一种很有发展前途的环境友好替代萃取剂。第四部分：污染土壤中重金属迁移转化规律的研究以福建三明地区实际受重金属污染的土壤样品为研究对象，通过模拟酸雨淋溶土柱的试验方法，研究了酸雨作用下污染土壤中重金属元素的溶出及迁移转化规律。研究结果表明：（1）随着酸雨pH值的降低，污染土壤淋滤液的电导呈递增变化，而滤液pH值相应降低；随着淋溶量的增加，淋滤液的电导逐渐下降。（2）模拟酸雨作用于该受重金属污染土壤时，污染土壤中不同重金属呈现不同的溶出规律。淋滤液中锌、镍、铜、铬和铅的含量均随模拟酸雨pH值的降低而增加，但锌、镍和铜的释放过程可分为快速释放和准稳定两个阶段，铬和铅的释放过程则分为快速释放和慢速释放两个阶段。（3）相同酸雨强度下，该污染土壤中重金属累积释放量由大到小的顺序为Zn>Cu>Cr>Ni>Pb。（4）不同重金属在酸雨作用下向下层土壤迁移的规律不同。在pH=3．6的酸雨作用下，污染土壤中的Zn、Pb、Cu、Cf、Ni都具有一定的向下层土壤迁移性，Zn、Ni的迁移性较强，而Cu、Pb、Cr的迁移性相对较弱。相同酸雨强度下，污染土壤中各重金属下层土壤的迁移能力由大到小的顺序为Zn>Ni>Cu>Pb>Cr。随着土壤深度的增加，各层土壤中迁移重金属的浓度逐渐降低。同一层土壤中迁移重金属的浓度由大到小的顺序为：Zn>Pb>Cu>Cr>Ni。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 城市污泥产生现状

- 1.1.3 城市污泥处置现状

- 1.1.4 城市污泥重金属污染现状及存在问题

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 绿色化学的兴起

- 1.2.2 城市污泥重金属治理技术研究进展

- 1.2.3 聚环氧琥珀酸研究进展

- 1.3 课题研究内容和意义

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究意义

- 1.3.3 研究技术路线

- 第2章 实验材料和研究方法

- 2.1 实验材料和仪器

- 2.1.1 供试材料

- 2.1.2 实验试剂

- 2.1.3 实验仪器

- 2.2 实验研究方法

- 2.3 实验分析和测试方法

- 2.3.1 PESA的提纯与表征方法

- 2.3.2 实验样品的预处理方法

- 2.3.3 重金属的形态分析方法

- 2.3.4 重金属元素的测试方法

- 2.3.5 其他指标的分析方法

- 第3章 PESA与典型重金属离子的相互作用机理研究

- 3.1 PESA与重金属离子相互作用机理的研究基础

- 3.1.1 溶液中PESA与重金属离子作用机理的研究方法

- 3.1.2 BEST程序简介

- 3.2 实验方案设计

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 PESA的酸离解研究

- 3.3.1 PESA的提纯产物及表征结果

- 3.3.2 PESA自身酸离解研究

- 3.3.3 PESA酸离解模型的构建

- 3.4 PESA与典型重金属离子的配位机理研究

- 3.4.1 PESA与锌配合物的稳定常数测定

- 3.4.2 PESA与铅配合物的稳定常数测定

- 3.4.3 PESA与镉配合物的稳定常数测定

- 3.4.4 PESA与镍配合物的稳定常数测定

- 3.4.5 PESA与铬配合物的稳定常数测定

- 3.4.6 PESA与铜配合物的稳定常数测定

- 3.4.7 PESA与钙配合物的稳定常数测定

- 3.4.8 PESA与镁配合物的稳定常数测定

- 3.5 小结

- 第4章 PESA对污泥中重金属分离过程的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验方案设计

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 污泥的基本性质及重金属含量分析

- 4.3.1 污泥的基本性质

- 4.3.2 污泥中重金属的含量

- 4.4 PESA对污泥中重金属的分离过程研究

- 4.4.1 萃取体系pH值对重金属分离的影响

- 4.4.2 PESA用量对重金属分离的影响

- 4.4.3 萃取时间对重金属分离的影响

- 4.4.4 萃取温度对重金属分离的影响

- 2O2对重金属分离的影响'>4.4.5 H2O2对重金属分离的影响

- 3PO4对重金属分离的影响'>4.4.6 H3PO4对重金属分离的影响

- 4.4.7 PESA萃取前后重金属形态的变化

- 4.5 小结

- 第5章 EDDS、EDTA与PESA对污泥中重金属分离的比较研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验方案设计

- 5.2.1 实验材料

- 5.2.2 实验方法

- 5.3 EDDS、EDTA、PESA对污泥中锌分离效果的比较研究

- 5.4 EDDS、EDTA、PESA对污泥中铅分离效果的比较研究

- 5.5 EDDS、EDTA、PESA对污泥中镉分离效果的比较研究

- 5.6 EDDS、EDTA、PESA对污泥中镍分离效果的比较研究

- 5.7 EDDS、EDTA、PESA对污泥中铬分离效果的比较研究

- 5.8 EDDS、EDTA、PESA对污泥中铜分离效果的比较研究

- 5.9 EDDS萃取后污泥中重金属的形态分布

- 5.10 小结

- 第6章 污染土壤中重金属迁移转化规律的研究

- 6.1 引言

- 6.2 实验方案设计

- 6.2.1 实验材料

- 6.2.2 实验方法

- 6.3 污染土壤的基本性质及重金属含量分析

- 6.3.1 污染土壤的基本性质

- 6.3.2 污染土壤中重金属的含量

- 6.3.3 污染土壤中重金属的形态分布

- 6.4 模拟酸雨对污染土壤中重金属的释放作用研究

- 6.4.1 土壤淋滤液pH值随模拟酸雨淋溶量的变化规律

- 6.4.2 土壤淋滤液电导随模拟酸雨淋溶量的变化规律

- 6.4.3 模拟酸雨对污染土壤中重金属元素的释放规律

- 6.5 重金属在污染土壤中的迁移转化规律研究

- 6.5.1 土壤淋滤液重金属浓度随模拟酸雨淋溶量的变化规律

- 6.5.2 重金属元素在受试土壤中的迁移转化规律

- 6.6 小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 个人简历及在读博士期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8aae5eab2ba66d6c7cdfa795.html