# 隔振系统的测试、建模与参数辨识

### 论文摘要

随着光学仪器等超精密仪器的不断发展,外界微小的扰动已成为制约精密仪器设备特征尺寸不断减小的重要因素。针对超精密仪器设备隔振要求,本课题是在国家科技重大专项的框架范围内,研发具有高性能、超精密主动隔振系统。本文针对某型号超精密隔振系统,进行了相关的动力学测试、建模和参数辨识,为隔振系统的性能优化和主动控制提供理论依据和指导。在测试方案设计与分析部分,采用数学描述的方法分析介绍了几种典型的激振方式的特点和适用范围,结合隔振系统的结构特点,确定了隔振系统的激振方式;在传感器部分,介绍了位移传感器、速度传感器和加速度传感器的工作原理;在数据后处理部分,采用数学描述的方法详细介绍了窗函数和误差估计模型的特点和适用范围,并选取恰当的参数设置。最后,根据隔振系统的结构特点,制定了相应测试方案。在隔振系统动力学测试部分,进行了不同传感器对测试数据影响、不同测点对测试数据的影响的测试.通过比较分析,确定了在#2电机激励条件下,#2隔振器处的加速度传感器测试信号具有较高的研究价值。制定了隔振系统的动力学性能测试方案并进行了相关的测试分析。在隔振系统动力学建模与参数辨识部分,介绍了多体动力学的主要建模方法和刚体在空间中描述。根据单个隔振器的结构特点,简化了单个隔振系统的动力学模型;根据隔振系统的空间布置特点,采用牛顿-欧拉法建立了隔振系统的动力学模型,并推导出了特定点处的传递函数。结合测试数据,采用最小二乘法辨识出了隔振系统的刚度、阻尼等性能参数,为隔振系统的性能优化和主动控制提供了理论依据和指导。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题来源、目的及意义

- 1.2 国内外现状

- 1.3 课题研究内容

- 2 测试方案分析与设计

- 2.1 引言

- 2.2 隔振器系统结构配置

- 2.3 隔振系统动力学性能测试指标

- 2.4 激振方式

- 2.5 传感器介绍

- 2.6 测试设备参数设置

- 2.7 测试方案设计

- 2.8 本章小结

- 3 隔振系统动力学测试

- 3.1 引言

- 3.2 不同传感器对测试数据影响

- 3.3 不同测点对测试数据影响

- 3.4 隔振系统的性能测试

- 3.5 本章小结

- 4 隔振系统的动力学建模及参数辨识

- 4.1 引言

- 4.2 空间刚体描述方法

- 4.3 隔振系统动力学等效模型

- 4.4 隔振系统的动力学建模

- 4.5 隔振系统参数辨识

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读学位期间发表学术论文目录.

### 相关论文文献

- [1].内燃动力总成双层隔振系统瞬态计算方法研究[J]. 内燃机与配件 2020(10)

- [2].两自由度非线性隔振系统线谱混沌化控制技术研究[J]. 振动与冲击 2020(16)

- [3].干式变压器振动特性的研究及隔振系统的设计[J]. 机械管理开发 2020(09)

- [4].形状记忆合金隔振系统非线性动力特性[J]. 中国海洋平台 2020(05)

- [5].子系统参数对双层隔振系统隔振特性的影响[J]. 交通运输工程学报 2018(03)

- [6].单缸膜片式气压隔振系统的自适应滑动模式控制设计[J]. 机床与液压 2016(23)

- [7].车载光学平台隔振系统设计与分析[J]. 光电技术应用 2016(06)

- [8].水下爆炸作用下高速摄像机抗冲隔振系统设计与动态特性分析[J]. 振动与冲击 2017(09)

- [9].整体式与分布式双层隔振系统性能对比研究[J]. 噪声与振动控制 2017(04)

- [10].振动离心复合试验系统中空气弹簧隔振系统设计[J]. 科学技术与工程 2017(22)

- [11].舰船舱筏和上层建筑隔振系统实验研究[J]. 实验室研究与探索 2017(09)

- [12].带限位器单层隔振系统冲击响应研究[J]. 噪声与振动控制 2017(05)

- [13].弹性基础隔振系统的简化性能指标和有源控制力[J]. 声学学报 2016(02)

- [14].基础与筏体弹性对双层隔振系统冲击响应的影响[J]. 噪声与振动控制 2014(06)

- [15].重复控制在隔振系统直接扰动补偿控制中的应用[J]. 工业控制计算机 2015(03)

- [16].船舶辅机双层半主动非线性隔振系统振动特性分析[J]. 现代职业教育 2020(01)

- [17].分布参数双层隔振系统建模及其振动传递特性[J]. 振动.测试与诊断 2015(01)

- [18].孔隙式隔振系统非线性阻尼特性[J]. 沈阳工业大学学报 2020(06)

- [19].基于几何非线性的果蔬运输隔振系统设计[J]. 包装工程 2020(19)

- [20].大功率密度舰船推进电机的隔振系统设计[J]. 海军工程大学学报 2019(01)

- [21].舰船隔振系统参数分析的数学模型研究[J]. 舰船科学技术 2019(10)

- [22].卫星飞轮隔振系统频率漂移诱发低频共振现象[J]. 振动.测试与诊断 2017(01)

- [23].某柴油发电机组双层隔振系统振动特性分析[J]. 广州航海学院学报 2017(02)

- [24].半主动控制浮筏隔振系统的开关算法与仿真研究[J]. 机电工程 2016(03)

- [25].挠性支承对飞轮隔振系统性能的影响分析[J]. 空间控制技术与应用 2016(02)

- [26].非线性双层混合隔振系统控制研究[J]. 机械设计 2014(12)

- [27].子系统参数对双层隔振系统固有特性的影响[J]. 振动与冲击 2015(04)

- [28].基于双层隔振系统理论的隔振地基研究[J]. 四川水泥 2015(05)

- [29].柔性基础上金属橡胶隔振系统混沌响应研究[J]. 振动与冲击 2015(14)

- [30].高静低动隔振系统及其在军队卫生技术车辆中的应用展望[J]. 医疗卫生装备 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ad9d4178bf3d75462eb60ce.html