# 四酚基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂的合成

### 论文摘要

电子材料是发展微电子工业的基础,作为生产集成电路的主要结构材料——环氧塑封料随着芯片技术的发展正在飞速发展。研制并开发性能优异的电子封装材料,以国产封装料替代进口产品,这是一个极待研究的问题。1,1,2,2-四对羟基苯基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂（简称:四酚基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂）是一种高强韧性对称结构骨架的电子封装料。它不仅具有一般环氧树脂的功能还具有高玻璃化温度、高耐热、防UV穿透和适应AOI等特殊功能。关于该产品的研究,国内鲜见报道。这里以苯酚、乙二醛、环氧氯丙烷和氢氧化钠为原料,采用两步法合成了1,1,2,2-四对羟基苯基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂。首先用苯酚、乙二醛在草酸和甲醇存在下,进行亲核加成缩合反应,制备了1,1,2,2—四对羟基苯基乙烷（TPE）。研究了草酸用量、反应温度、反应时间、原料配比对TPE收率的影响。结果表明:在草酸用量2%、苯酚与乙二醛的摩尔比20:1、反应温度82℃、反应8小时,TPE收率达42%。再用1,1,2,2-四对羟基苯基乙烷与环氧氯丙烷在醚化催化剂四乙基溴化铵和溶剂异丙醇存在下,先进行醚化反应,然后加入等当量（n（TEP）∶n（NaOH）为1:4.0）氢氧化钠进行环氧化脱氯反应,再经水洗、分离、精制,得到1,1,2,2-四对羟基苯基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂。研究了原料配比、反应时间和温度对产品氯含量和环氧值的影响,结果表明,当环氧氯丙烷与四酚基乙烷摩尔比为21:1,四酚基乙烷与氢氧化钠摩尔比为1:4,醚化反应温度85℃,醚化反应时间4 h,闭环反应温度70℃,闭环反应时间2.5 h时,所得产品环氧值为0.513,软化点83℃,可水解氯含量为1.92×10-4,收率为57%。经傅里叶变换红外光谱（FTIR）和核磁共振（ 1HNMR和13CNMR）分析,初步确认了所合成产品为四酚基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 环氧树脂概述

- 1.2.1 环氧树脂发展简史

- 1.2.2 环氧树脂的结构

- 1.2.3 环氧树脂的特性

- 1.2.4 环氧树脂的分类

- 1.2.5 环氧树脂的合成

- 1.2.6 环氧树脂的应用

- 1.3 环氧树脂在电子封装中的应用及其发展方向

- 1.3.1 环氧树脂塑封料的简介

- 1.3.2 环氧树脂在电子封装中的应用

- 1.3.3 环氧树脂在电子封装中的发展方向

- 1.3.4 新型环氧树脂的研制

- 1.4 论文选题的目的和意义

- 第二章 四酚基乙烷的合成

- 2.1 引言

- 2.2 实验试剂

- 2.3 主要仪器

- 2.4 实验操作步骤

- 2.5 分析方法

- 2.5.1 乙二醛含量测定

- 2.5.2 四酚基乙烷的测定

- 2.6 反应机理讨论

- 2.7 实验结果与讨论

- 2.7.1 原料配比的影响

- 2.7.2 催化剂选择

- 2.7.3 溶剂选择

- 2.7.4 反应温度和时间的选择

- 2.7.5 合成条件确定

- 2.7.6 产品结构确定

- 第三章 四酚基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂的合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验试剂

- 3.3 主要仪器

- 3.4 实验操作步骤

- 3.5 分析方法

- 3.5.1 软化点（Sp，℃）的测定

- 3.5.2 环氧当量测定

- 3.5.3 无机氯离子的测定

- 3.5.4 易皂化氯测定

- 3.5.5 有机氯测定

- 3.5.6 总氯含量测定

- 3.6 反应机理讨论

- 3.7 实验结果与讨论

- 3.7.1 环氧氯丙烷用量的选择

- 3.7.2 碱用量的选择

- 3.7.3 碱浓度的选择

- 3.7.4 滴碱时间的确定

- 3.7.5 温度对醚化和环氧化过程的影响

- 3.7.6 优化水洗条件对除去氯离子的影响

- 3.7.7 合成条件确定

- 3.7.8 产品结构确定

- 第四章 TEP和PGEE的合成工艺

- 4.1 四酚基乙烷合成工艺流程

- 4.2 四酚基乙烷四缩水甘油醚环氧树脂工艺流程

- 4.3 废水和废渣处理方案

- 4.3.1 废水组成

- 4.3.2 闭路循环废水处理工艺

- 结论及展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读硕士学位期间已公开发表的论文

### 相关论文文献

- [1].烯丙基缩水甘油醚合成工艺研究进展[J]. 浙江化工 2017(01)

- [2].生物基呋喃甲基缩水甘油醚对环氧树脂固化物性能的影响[J]. 塑料工业 2017(08)

- [3].烯丙基缩水甘油醚的合成研究进展[J]. 化学与生物工程 2013(09)

- [4].γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的合成[J]. 山东化工 2014(03)

- [5].呋喃甲基缩水甘油醚与二氧化碳的共聚反应研究[J]. 高分子学报 2009(10)

- [6].一步法合成烯丙基缩水甘油醚的研究[J]. 化工科技 2014(02)

- [7].含氟缩水甘油醚的合成及表征[J]. 化工新型材料 2008(08)

- [8].聚乳酸/改性淀粉/甲基丙烯酸缩水甘油醚接枝乙烯-醋酸乙烯共聚物复合材料的制备及性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].聚缩水甘油醚硝酸酯的合成及固化[J]. 含能材料 2016(11)

- [10].阳离子超支化缩水甘油醚衍生物对提高腺病毒载体基因表达率的体外研究[J]. 华西药学杂志 2017(05)

- [11].聚丙烯酸-烯丙基缩水甘油醚的制备及分散性能[J]. 精细化工 2013(11)

- [12].正辛基缩水甘油醚的合成优化研究[J]. 精细与专用化学品 2010(09)

- [13].一种改进的烯丙基缩水甘油醚的合成方法[J]. 应用化学 2009(03)

- [14].γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷的合成[J]. 石油化工 2008(06)

- [15].离子液体催化法合成烯丙基缩水甘油醚[J]. 化学试剂 2014(06)

- [16].正辛基缩水甘油醚的合成优化研究[J]. 精细化工原料及中间体 2010(06)

- [17].聚己内酯/聚缩水甘油醚两亲性超枝状大分子的合成及表征[J]. 高等学校化学学报 2008(10)

- [18].盖子环替换及定点突变提高菜豆环氧化物水解酶对邻甲基苯基缩水甘油醚的催化性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [19].高效液相色谱-质谱测定罐装饮料中9种双酚-二缩水甘油醚[J]. 实验与检验医学 2019(03)

- [20].端环氧基聚缩水甘油醚硝酸酯的合成及固化[J]. 含能材料 2017(01)

- [21].罐装饮料中双酚A-二缩水甘油醚与双酚F-二缩水甘油醚及其衍生物的快速检测[J]. 分析测试学报 2013(12)

- [22].1,2-环己二醇二缩水甘油醚的合成及应用[J]. 广东化工 2010(10)

- [23].溶剂对相转移催化合成烯丙基缩水甘油醚的影响[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [24].聚乙二醇缩水甘油醚类环氧树脂的制备及表征[J]. 广东化工 2009(05)

- [25].相转移催化法合成十二烷基缩水甘油醚[J]. 精细化工 2011(09)

- [26].活性稀释剂对环氧树脂快速修复材料性能的影响[J]. 铁道建筑 2020(09)

- [27].超高效液相色谱-串联质谱测定罐头中10种双酚-二缩水甘油醚[J]. 食品安全导刊 2018(03)

- [28].食品包装材料中有害物质双酚A二缩水甘油醚体外代谢研究[J]. 食品安全质量检测学报 2016(01)

- [29].微波合成聚叠氮缩水甘油醚的研究[J]. 化工新型材料 2015(05)

- [30].超声波辐射相转移催化合成十二烷基缩水甘油醚[J]. 日用化学工业 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8adde61195146cac0da42d9a.html