# 疏水纳米TiO2制备及性能研究

### 论文摘要

本文以纳米TiO2为原料,水为溶剂,分别以六甲基二硅氮烷、甲基三甲氧基硅烷和3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵（CHPTMA）作为改性剂,采用湿法对纳米TiO2表面进行了单一改性和复合改性研究。探讨了改性剂种类、改性剂用量、乳液浓度、反应温度、反应时间和pH值对纳米TiO2表面改性效果的影响。通过对纳米TiO2润湿性、亲油化度和表面羟基数的测定表征纳米TiO2的改性效果。对纳米TiO2表面进行单一改性结果表明,六甲基二硅氮烷、二甲基二氯硅烷、甲基三甲氧基硅烷、正辛醇四种改性剂均能改性纳米TiO2,其中以六甲基二硅氮烷改性的纳米TiO2在有机溶剂中的润湿性明显改善。较佳工艺条件为:改性剂用量为纳米TiO2质量的15%,乳液浓度30%,反应温度90℃,反应时间1h,pH值5。六甲基二硅氮烷和甲基三甲氧基硅烷对纳米TiO2表面进行复合改性研究表明,复合改性后的纳米TiO2比单一改性的纳米TiO2具有良好的疏水亲油性。较适宜的改性工艺条件为:改性剂用量为纳米TiO2质量的15%,乳液浓度30%,反应温度90℃,pH值5,反应时间1h。3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵改性纳米TiO2时,得出较佳工艺条件为:改性剂用量20%,乳液浓度30%,反应温度90℃,反应时间2h,pH值7。抗菌实验说明涂抹纳米TiO2的纱布能有效地抑制霉斑的出现;经季铵盐改性后的纳米TiO2并未改变原有纳米TiO2的抗菌性能,反而增加了纳米TiO2的抗菌范围,即在无光条件下,也能表现出一定的抗菌性能。通过测定不同亲油化度的纳米TiO2在乙醇和水中沉降、贮存含水量及对液体石蜡流度的影响表明,纳米TiO2的亲油化度越高,与有机溶剂相容性愈好,贮存吸水量也愈小。改性纳米TiO2经红外光谱测试表明,纳米TiO2表面一部分羟基被有机基团所取代。通过对不同亲油化度纳米TiO2的SEM测试表明,纳米TiO2亲油化度越高,其分散愈好,二次团聚体尺寸也愈小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料简介

- 2的结构和光催化性及抗菌机理'>1.2 纳米TiO2的结构和光催化性及抗菌机理

- 2的结构'>1.2.1 纳米TiO2的结构

- 2的光催化性及抗菌机理'>1.2.2 纳米TiO2的光催化性及抗菌机理

- 2表面改性研究意义及应用'>1.3 纳米TiO2表面改性研究意义及应用

- 2表面改性意义'>1.3.1 纳米TiO2表面改性意义

- 2表面改性方法'>1.3.2 纳米TiO2表面改性方法

- 2表面改性机理'>1.3.3 纳米TiO2表面改性机理

- 2应用现状'>1.4 纳米TiO2应用现状

- 1.4.1 抗菌消毒

- 1.4.2 污水处理

- 1.4.3 空气净化

- 1.4.4 防雾及自清洁涂层

- 第二章 实验

- 2.1 原料与试剂

- 2.2 设备与仪器

- 2表面改性原理'>2.3 纳米TiO2表面改性原理

- 2的制备'>2.4 疏水纳米TiO2的制备

- 2.5 分析与测试

- 2.5.1 润湿角测定

- 2.5.2 亲油化度值测定

- 2.5.3 羟基数测定

- 2.5.4 沉降实验

- 2.5.5 沉降体积测定

- 2.5.6 SEM表征

- 2.5.7 红外光谱表征

- 2.5.8 流度测定

- 2.5.9 含水量测定

- 2.5.10 抗菌性测定

- 第三章 结果与分析

- 2'>3.1 单一改性纳米TiO2

- 2润湿性的影响'>3.1.1 改性剂种类对纳米TiO2润湿性的影响

- 2润湿性的影响'>3.1.2 改性剂用量对纳米TiO2润湿性的影响

- 2润湿性的影响'>3.1.3 乳液浓度对纳米TiO2润湿性的影响

- 2润湿性的影响'>3.1.4 反应温度对纳米TiO2润湿性的影响

- 2润湿性的影响'>3.1.5 反应时间对纳米TiO2润湿性的影响

- 2润湿性的影响'>3.1.6 pH值对纳米TiO2润湿性的影响

- 2小结'>3.1.7 单一改性纳米TiO2小结

- 2'>3.2 复合改性纳米TiO2

- 2亲油化度的影响'>3.2.1 改性剂种类对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.2 溶剂种类对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.3 甲基三甲氧基硅烷用量对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.4 反应温度对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.5 反应时间对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.6 乳液浓度对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2亲油化度的影响'>3.2.7 pH值对纳米TiO2亲油化度的影响

- 2小结'>3.2.8 复合改性纳米TiO2小结

- 2'>3.3 3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵改性纳米TiO2

- 2表面羟基数的影响'>3.3.1 改性剂用量对纳米TiO2表面羟基数的影响

- 2表面羟基数的影响'>3.3.2 反应时间对纳米TiO2表面羟基数的影响

- 2表面羟基数的影响'>3.3.3 乳液浓度对纳米TiO2表面羟基数的影响

- 2表面羟基数的影响'>3.3.4 反应温度对纳米TiO2表面羟基数的影响

- 2表面羟基数的影响'>3.3.5 pH值对纳米TiO2表面羟基数的影响

- 2小结'>3.3.6 3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵改性纳米TiO2小结

- 3.4 分析与测试

- 3.4.1 沉降实验

- 3.4.2 沉降体积测定

- 3.4.3 SEM表征

- 3.4.4 红外光谱表征

- 3.4.5 流度测定

- 3.4.6 含水量测定

- 3.4.7 抗菌性测定

- 第四章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b074250880d5a4aa93b8881.html