# Ni-P纳米金刚石复合镀层组织和性能的研究

### 论文摘要

近年来化学镀技术发展迅速，出现了众多具有优良性能的复合镀层，但是化学镀Ni-P合金镀层具有高的硬度、耐磨性、耐蚀性等特点仍然是化学复合镀层中应用最广泛的基体合金。本实验通过在钢基体上分别实施Ni-P化学镀和Ni-P/纳米金刚石化学复合镀，研究复合稳定剂浓度、镀液温度以及pH值对化学镀Ni-P镀层性能的影响规律，优化工艺参数，找出适合于制备Ni-P/纳米金刚石复合镀层的基础镀液。在优化后的镀液中加入纳米金刚石微粒，实施Ni-P/纳米金刚石化学复合镀，研究纳米金刚石浓度、搅拌速度、热处理温度对复合镀层形貌、硬度、耐磨性、结合强度等性能的影响，探讨工艺参数对镀层组织性能的影响规律，结合具体实验结果，从理论上分析复合镀层的沉积过程、热处理对镀层晶态结构的影响及后处理温度对复合镀层的强化机理。实验结果与理论分析表明：（1）镀液中加入2.57.5ml/L稳定剂可以抑制镀液的自发分解，加入量2.5ml/L时可以获得具有最高硬度的镀层。（2）化学镀Ni-P施镀时，随着镀液pH值及温度的升高，镀层硬度均会提高，且会获得致密、均匀的镀层形貌，但是pH值大于5会影响镀层与钢基体的结合力，温度过高不利于镀液的稳定。经过正交分析及验证，优化后的化学镀基础镀液工艺参数为：pH值：5，施镀温度：85℃，稳定剂浓度2.5ml/L。（3）在优化后的Ni-P基础镀液中加入纳米金刚石进行化学复合镀，搅拌速度200r/min、纳米金刚石浓度10g/L时获得的复合镀层表面形貌组织及大小比较均匀，且摩擦因数低于其他搅拌速度和金刚石浓度时获得的复合镀层；（4）对Ni-P/纳米金刚石复合化学镀层进行热处理，可以引起镀层表面原子进行自发调整，随温度升高镀层由非晶态转化为晶态，且热处理后析出的Ni3P相对镀层起到弥散强化的作用，极大地提高了镀层硬度，400℃,1h为复合镀层的最优热处理制度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 课题研究的现状

- 1.2.1 化学复合镀层简介

- 1.2.1.1 概述

- 1.2.1.2 发展趋势

- 1.2.2 化学复合镀层的分类

- 1.2.2.1 高硬度、耐磨、耐蚀复合镀层

- 1.2.2.2 自润滑复合镀层

- 1.2.2.3 分散强化复合镀层

- 1.2.3 化学复合镀层的特点

- 1.3 化学镀液的组成

- 1.3.1 主盐

- 1.3.2 还原剂

- 1.3.3 稳定剂

- 1.3.4 络合剂

- 1.3.5 加速剂

- 1.3.6 缓冲剂

- 1.4 化学复合镀液的主要影响因素

- 1.4.1 主盐和还原剂的影响

- 1.4.2 稳定剂的影响

- 1.4.3 络合剂的影响

- 1.4.4 pH 值的影响

- 1.4.5 温度的影响

- 1.5 课题的主要研究内容及思路

- 1.5.1 课题的主要研究内容

- 1.5.2 课题的研究思路及技术路线

- 1.5.3 课题研究的创新点

- 第二章 Ni-P 化学镀

- 2.1 Ni-P 化学镀机理及工艺

- 2.1.1 化学镀 Ni-P 机理

- 2.1.2 Ni-P 化学镀层制备工艺

- 2.1.3 正交试验优化化学镀 Ni-P 工艺

- 2.2 Ni-P 化学镀实验步骤

- 2.2.1 实验装置及试剂

- 2.2.2 实验流程

- 2.2.2.1. 基体预处理

- 2.2.2.2. 配制镀液

- 2.2.2.3. 施镀过程

- 2.2.2.4. 镀后处理

- 2.3 Ni-P 化学镀层性能检测

- 2.3.1 厚度测量

- 2.3.2 镀层结合力

- 2.3.3 硬度检验

- 2.3.4 表面形貌

- 2.3.5 镀层摩擦因数

- 2.4 工艺参数对镀层性能的影响

- 2.4.1 镀液 pH 对镀层硬度的影响

- 2.4.2 施镀温度对镀层形貌的影响

- 2.4.3 稳定剂加入量对镀层硬度的影响

- 2.4.4 工艺优化

- 2.5 本章小结

- 第三章 Ni-P/纳米金刚石化学复合镀层制备及检测

- 3.1 化学复合镀沉积机理

- 3.2 复合镀使用的第二相粒子

- 3.2.1 纳米材料的分散

- 3.2.2 分散体系的评估方法

- 3.3 Ni-P/纳米金刚石化学复合镀工艺及实验步骤

- 3.3.1 复合镀工艺

- 3.3.2 实验工艺参数选择

- 3.3.3 复合镀实验步骤

- 3.4 工艺参数对复合镀层的影响

- 3.4.1 纳米金刚石浓度对镀层表面形貌的影响

- 3.4.2 纳米金刚石浓度对镀层摩擦因数的影响

- 3.4.3 搅拌速度对镀层表面形貌的影响

- 3.4.4 搅拌速度对镀层摩擦因数的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 热处理对 Ni-P/纳米金刚石复合镀层的影响

- 4.1 热处理对镀层形貌的影响

- 4.2 热处理对复合镀层硬度及结构的影响

- 4.3 热处理对复合镀层耐磨性能的影响

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].加入纳米金刚石对铜基体上Ni-P化学镀层性能的影响[J]. 表面技术 2013(02)

- [2].钡铁氧体表面化学镀Ni-P合金的制备及性能[J]. 哈尔滨工业大学学报 2010(04)

- [3].机械研磨对镁合金化学镀Ni-P镀层结构及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(06)

- [4].化学镀Ni-P工艺在制药设备上的运用分析[J]. 花炮科技与市场 2020(01)

- [5].电沉积Ni-P非晶合金的冲蚀-腐蚀磨损行为[J]. 功能材料 2012(07)

- [6].铝基Ni-P/纳米金刚石复合镀层组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2012(12)

- [7].化学复合镀Ni-P-金刚石的耐磨性研究[J]. 电镀与环保 2011(01)

- [8].稀土铈对Ni-P镀层组织和性能的影响[J]. 表面技术 2020(06)

- [9].Ni-P化学镀制备钡铁氧体基红外-微波一体化隐身材料[J]. 无机材料学报 2009(01)

- [10].Ni-P/纳米TiO_2复合镀层的制备与性能[J]. 郑州大学学报(工学版) 2009(01)

- [11].钨铜合金表面化学镀Ni-P镀层性能研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(03)

- [12].诱导体对304不锈钢化学镀Ni-P合金镀层的影响[J]. 表面技术 2009(05)

- [13].采用表面分形维数评价Ni-P化学镀层的耐蚀性[J]. 太原理工大学学报 2017(04)

- [14].基于冷换设备的Ni-P化学镀应用研究[J]. 化工机械 2011(01)

- [15].电镀非晶态Ni-P合金的研究进展[J]. 电镀与精饰 2010(05)

- [16].硝酸镧对电沉积Ni-P合金镀层性能的影响[J]. 广东化工 2009(12)

- [17].碳管对Ni-P镀层组织形貌的影响[J]. 热加工工艺 2013(20)

- [18].碳管对Ni-P镀层摩擦磨损特性的影响[J]. 热加工工艺 2013(14)

- [19].化学镀Ni-P合金镀层用光亮剂研究[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [20].活塞式压缩机气缸壁Ni-P刷镀层的耐磨损性能[J]. 材料保护 2008(11)

- [21].镁合金Ni-P化学复合镀研究现状[J]. 轻合金加工技术 2008(03)

- [22].Ni-P化学镀层表面实现滴状冷凝传热[J]. 化工进展 2012(03)

- [23].Ni-P/纳米金刚石复合镀层组织和性能的研究[J]. 铸造技术 2011(02)

- [24].晶化处理对化学镀Ni-P合金性能影响的研究进展[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [25].聚合硫酸铁对化学镀Ni-P废液的处理[J]. 水处理技术 2008(02)

- [26].机械研磨对锌合金化学镀Ni-P镀层结构及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(03)

- [27].Ni-P基纳米复合镀层研究现状及展望[J]. 河南化工 2012(23)

- [28].电刷镀Ni-P合金镀层的高温摩擦磨损性能[J]. 上海工程技术大学学报 2010(01)

- [29].热处理温度对电刷镀Ni-P镀层组织的影响[J]. 金属学报 2010(07)

- [30].高硼硅玻璃表面化学镀Ni-P合金研究[J]. 表面技术 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b192c542d1a5a43be84c89b.html