# 海拉尔含凝灰质储层化学解堵机理研究

### 论文摘要

海拉尔油田贝16和贝28区块主要含油层系为兴安岭群油层,由于储层岩性复杂,凝灰质及粘土矿物含量较高,导致储层胶结疏松,水敏、速敏严重,储层注水困难。目前,贝16区块11口注水井中已有5口顶破裂压力注水;同时,对贝16岩心进行常规酸化实验也发现,在苏131、贝301区块应用较好的酸化液并不适应含凝灰质砂岩地层的酸化。因此,为解决兴安岭群含凝灰质储层的注水问题,开展海拉尔油田兴安岭群含凝灰质储层酸化工艺技术研究,以满足海拉尔油田勘探开发的需要。本文从海拉尔油田实际出发,针对凝灰质储层的岩性特征分析其泥化原因,初步筛选出几种合适的防膨剂,再通过室内实验和主体酸复配筛选出适合凝灰质储层的酸液体系。通过室内实验,采用0.8%T1+无机盐+表活剂的防膨效果最好;通过酸液配方的筛选,形成了两套配方:针对孔隙度大于10%储层的醇基防膨型酸配方（B2）和针对孔隙度小于10%储层的防运移型酸配方（A4）。在室内实验的基础上,海拉尔油田实施了酸化现场试验。现场试验表明,该酸液体系能明显降低注水压力,提高注水效果,为该项技术大规模推广提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 一、国外酸化解堵技术现状

- 二、国内酸化解堵技术现状

- 三、几种酸化解堵新技术

- 四、酸化解堵技术在海拉尔油田的应用

- 第一章 凝灰质储层概况及岩性特征分析

- 1.1 凝灰质储层的矿物学特征

- 1.1.1 非粘土矿物

- 1.1.2 粘土矿物

- 1.1.3 矿物之间的转变

- 1.2 凝灰质储层的岩石学研究

- 1.2.1 储层岩石类型

- 1.2.2 胶结物特征

- 1.3 凝灰质储层岩石地球化学研究

- 1.4 地层微粒分析

- 1.5 小结

- 第二章 凝灰质储层伤害机理研究

- 2.1 地层特性具有潜在的损害

- 2.1.1 粘土矿物的潜在伤害

- 2.1.2 低孔、低渗透油藏的潜在伤害

- 2.2 不适当酸化和重复酸化对储层的潜在损害

- 2.2.1 不适当酸化液可能对储层造成的伤害

- 2.2.2 重复酸化对储层造成的伤害

- 2.3 地层流体的潜在损害

- 2.4 凝灰质储层敏感性伤害因素及油层保护措施

- 2.4.1 速敏实验

- 2.4.2 水敏实验

- 2.4.3 酸敏实验

- 2.5 小结

- 第三章 凝灰岩酸化酸液体系的配制及评价

- 3.1 防膨剂的筛选及评价

- 3.1.1 单一防膨剂评价

- 3.1.2 防膨剂＋无机盐复配评价

- 3.1.3 防膨剂＋无机盐＋表活剂复配评价

- 3.2 凝灰质砂岩酸化酸液体系室内试验研究

- 3.3 酸液体系的筛选与评价

- 3.3.1 主酸配方的筛选

- 3.3.2 络合剂的筛选

- 3.3.3 酸液配方体系的评价

- 3.4 凝灰质砂岩酸岩反应机理

- 3.4.1 凝灰质砂岩的成分

- 3.4.2 砂岩基质酸化中的化学反应

- 3.5 小结

- 第四章 酸液配方体系现场试验

- 4.1 施工工艺

- 4.1.1 热清洗不返排施工工艺

- 4.1.2 暂堵分层半返排施工工艺

- 4.2 现场试验

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b4862a00c0b81ae31a476bc.html