# 旋转式水喷淋保护钢质防火卷帘技术研究

### 论文摘要

防火卷帘作为建筑物防火分割或防火分区隔离物,可起防火分割的作用,从而使其成为建筑物中重要的不可缺少的消防设施之一。目前国内厂家所生产的防火卷帘按帘片材料的类型,大体可分为以下三类:单板式钢质防火卷帘、复合型钢质防火卷帘、无机防火卷帘。单板式防火卷帘隔热性能很差;复合型钢质防火卷帘在隔热性能方面有较大的提高,但其隔热性能仍然远不能满足在3h内帘面背火面的平均温升不大于140℃或帘面背火面的最大温升不大于180℃的要求。无机防火卷帘隔热性好,完全满足《高层民用建筑设计防火规范》的要求,但其成本较高、缺乏有效的防盜功能。因此,有必要研制一种新型防火卷帘,使其满足防火分割的各项要求。 在普通钢质防火卷帘的基础上,得到一种改良型钢质防火卷帘,使其有更大的表面积,提高了帘板的传热效率。开发出一种新型喷头——旋转式水喷淋喷头。旋转式水喷淋喷头是以多股高速旋转的水流和直射水流在通过小口径喷嘴时,相互撞击、打碎。这些高速的细水流不用溅水盘也能分解成小水珠,水以细小水滴、雾两相状态从喷嘴喷出,对防火卷帘的帘板进行冷却,冷却效果好。 对旋转式水喷淋防火卷帘设计参数的正交试验与选择,得出最佳参数为:布水强度q=0.25L/s·m;压力P=0.20MP;喷头间距M=1.44m;喷头与帘板的距离L=0.60m;喷头的下倾角b=22°。 通过经济技术分析,结果表明旋转式水喷淋保护防火卷帘具有:构思新颖、结构简单、隔热能力强和喷水强度小、防火卷帘门成本低的优点,是一种较好的防火卷帘。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 课题研究的目的、意义

- 1.3 研究现状及存在的问题

- 1.4 研究内容及研究方法

- 第二章 火灾与防火卷帘

- 2.1 火灾产生的机理

- 2.2 火灾的发展和蔓延

- 2.3 建筑物内防火分区

- 2.4 防火卷帘的设置

- 第三章 钢质防火卷帘

- 3.1 结构型式、符号、规格

- 3.2 产品分类

- 3.3 外观要求

- 3.4 材料及零部件

- 3.5 电气安装

- 3.6 性能要求

- 3.7 耐火性能试验

- 3.8 耐风压试验（帘板强度试验）

- 3.9 防烟性能试验

- 3.10 改良型钢质防火卷帘

- 第四章 旋转式水喷淋喷头

- 4.1 水雾喷头与标准洒水喷头

- 4.2 撞击式和旋转式水雾喷头

- 4.3 旋转式水喷淋喷头

- 4.4 水雾的研究

- 第五章 旋转式水喷淋保护钢质防火卷帘

- 5.1 设施简介

- 5.2 传热学概述

- 5.3 设施的传热

- 5.4 设施的特点

- 5.5 耗水量的确定

- 5.6 旋转式水喷淋喷头的性质特点

- 第六章 设计参数的正交试验与选择

- 6.1 试验目的

- 6.2 正交试验方案

- 6.3 正交试验结果与分析

- 6.4 设计参数的选择

- 第七章 各种防火卷帘的技术分析与比较

- 7.1 普通防火卷帘

- 7.2 特级防火卷帘

- 7.3 旋转式水喷淋保护防火卷帘

- 第八章 结论及建议

- 8.1 结论

- 8.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录1: 硕士在读期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].超大异形折叠式防火卷帘施工技术[J]. 施工技术 2018(04)

- [2].超长多曲线弧形中庭防火卷帘施工技术[J]. 建筑施工 2016(11)

- [3].防火卷帘[J]. 消防技术与产品信息 2017(09)

- [4].防火卷帘设计使用中的常见问题和对策[J]. 消防界(电子版) 2017(10)

- [5].富阳市金盾防火卷帘有限公司产品介绍[J]. 消防技术与产品信息 2014(12)

- [6].浅谈防火卷帘[J]. 科技致富向导 2013(05)

- [7].双轨防火卷帘槽的2种构造做法[J]. 建筑工人 2019(06)

- [8].杭州永安防火卷帘有限公司产品介绍[J]. 消防技术与产品信息 2014(07)

- [9].超低水量喷淋保护的无机防火卷帘[J]. 消防技术与产品信息 2012(03)

- [10].防火卷帘产品的种类及其应用[J]. 科技资讯 2012(16)

- [11].隧道专用水喷雾防火卷帘的设想[J]. 武警学院学报 2011(06)

- [12].水冷特级防火卷帘的设计[J]. 中国西部科技 2011(29)

- [13].“3J型储水组合式防火卷帘技术研究”通过验收[J]. 消防技术与产品信息 2009(03)

- [14].防火卷帘设计方案[J]. 科技资讯 2009(13)

- [15].设置防火卷帘若干问题探讨[J]. 硅谷 2009(21)

- [16].超长曲面防火卷帘同步安装与控制技术的应用[J]. 安装 2017(04)

- [17].试论防火卷帘控制功能优化及维护[J]. 魅力中国 2009(36)

- [18].超长异形防火卷帘同步控制技术攻关[J]. 中国高新技术企业 2014(23)

- [19].浅谈防火卷帘在建筑防火中的应用[J]. 安防科技 2011(01)

- [20].结合“3J”型防火卷帘解答不同标准之间的关系[J]. 消防技术与产品信息 2011(06)

- [21].中庭空间防火卷帘冷却型水幕系统设计及分析[J]. 给水排水 2010(03)

- [22].防火卷帘控制器逆变电源新设计[J]. 消防技术与产品信息 2014(03)

- [23].钢质防火防烟卷帘[J]. 消防技术与产品信息 2017(06)

- [24].硅酸铝/不锈钢丝耐高温防火卷帘布的研制及性能分析[J]. 产业用纺织品 2013(06)

- [25].整体提升式电动挡烟垂壁的方案总结[J]. 建材与装饰 2017(23)

- [26].由某火灾谈防火卷帘的设计与应用[J]. 山西建筑 2010(33)

- [27].防火卷帘卷轴设计与校核[J]. 机械工程师 2012(09)

- [28].自动喷水灭火系统用于建筑防护冷却的探讨[J]. 消防科学与技术 2010(07)

- [29].未取得CCC认证为何还要生产销售?[J]. 质量与认证 2018(07)

- [30].消防新技术新产品[J]. 消防技术与产品信息 2009(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b5c3149fddfc86d79b6e0a4.html