# 工程测绘中RTK测量技术特点与具体应用

中船黄埔文冲船舶有限公司广东广州510000

摘要：近年来，随着我国经济不断发展，大量人口流入到城市中，这对城市测绘工程提出了更高的要求。从工作内容来看，城市测绘主要对城市信息进行采集和处理，主要包括地形地貌、水文条件等，城市测绘工作在建筑工程中的重要性越来越明显，对城市建筑良好发展具有重要作用。在网络技术和信息技术的推动下，传统的城市测绘技术已经满足不了当前阶段社会发展的要求，RTK技术的应用在很大程度上提升了城市测绘的整体效果，研究RTK技术在城市测绘技术中运用显得非常必要。

关键词：工程测绘；RTK测量技术；特点；具体应用

引言

RTK技术是测绘技术中的一种全新测量方式，是在工程建设对于测绘测量方面需要的基础上产生的，其中基站在收受到CPS传输的数据信息后，利用无线电将其传输至用户站，便是RTK测量的定位技术。利用此技术能够分析、整理测绘所获取的数据信息，并对数据方面的精准度实施控制测量。

1RTK技术概述

作为一种先进的GPS测量技术，RTK通过对载波相位的动态应用，实现测量的目的，在工作开展时，RTK技术主要流程有以下几点：①搭建基准站。在工程地点选取时，要考虑场地的基本情况，选择合适的地点，做好设备的组装工作，利用手簿启动基准站接收机，完成作业项目的创建，按照要求构建系统坐标，在参数设置上应科学合理，使用无线电台完成相关连接，接通电源后，如果基准站正常工作，通过设置接收机，在确认信息没有错误的基础上，才能够开启基准站。②设置流动站。在操作时，要按照一定的工序来进行，通过组装附件设备，对GPS进行固定，确保位置的合理性，为测绘工作提供可靠的基础，然后发挥。在此过程中，需依据工序标准，将所有附件设备组装，并将GPS天线设置在测杆手簿启动流动站的作用，通过在任务管理栏布置作业项目，工序调整完成后，按照基本步骤进行相应的操作，从而达到良好的效果，为测绘工作的开展提供可靠保障。

2RTK技术特点分析

2.1成本低，获取服务容易

目前，高性价比的国产GNSS测量终端设备价格在2万元以内，此类设备在上输入CORS差分服务账号后，通过接收CORS网络发送过来的差分信息，即可实现实时厘米级定位。

国内有两种常用方式获得采用网络RTK技术的CORS服务。一种是具有测绘资质单位向当地地理信息主管部门申请受监管的区域CORS服务，审批流程较为复杂。可实现一套转换参数全市通用；另一种是购买千寻位置的北斗地基增强系统CORS服务，该服务基于RTK（载波相位差分）技术开发，购买服务无资质门槛，只需要实名认证，信号覆盖全国

32省市，一个账号全国通用。

2.2精度高、效率高

经过项目实践检测，采用网络RTK技术的CORS服务，平面和垂直定位精度分别优于2cm、3cm，可满足地形图测量、地界桩放样、土方测算等工程测量。作业效率相对于采用传统测量技术数倍提高。

2.3操作简便

采用网络RTK技术的国产GNSS测量终端设备已做到一键开机即用，“傻瓜式”操作。非专业测绘人员也很容易上手。

2.4功能多，全天候作业

网络RTK技术能够提供较为精确的三维位置和准确的时间信息，功能性非常的强，可在安全、测绘、巡检、能源、基建等领域纵深发展和应用；观测站间不通视的情况下可以实现精准测量，全天候连续作业也是该技术的最突出特点之一。

3RTK技术在现阶段工程测绘中的具体应用

3.1业内部分的准备工作

对于工程测绘而言，必须熟知需要测绘的地形，有时甚至需要进行实地勘察，其中，要想在测量工作中提升RTK技术的应用效率，就必须做好业内部分的准备工作。而业内部分的准备工作非常多，其中主要包括四个方面的工作：其一，对测量工程进行命名，通常是按照工程内容来制定名称；其二，把确定需要转换的参数以手动方式输入进手薄之中，但是在实际操作过程中，许多坐标具有的转换参数均是未知的；其三，对测区内的相关资料进行整理，科学分析整理后的资料，确保测量区域内所有控制点均匀分布，且整个测区都在控制点涵盖范围之内；其四，放样时需将其坐标输入系统，以此提升野外放样作业的精准度。

3.2对坐标具有的转换参数进行确定

对于工程测绘而言，其测绘工作的顺利完成是离不开其他工作支持的，其中坐标转换方面的问题经常会遇到。因为使用RTK技术的时候需要当地坐标，因此，RTK技术比传统形式的测量技术对坐标转换方面的要求要更高。首先对需要转换的参数进行确定，此过程通常需分两步完成：第一，把CPS控制点通过静态方式在测区内进行均匀设置，获取一个点的坐标信息；第二，通过同一点中包含的两个坐标对转换参数进行确定。而在实际测量的时候为确保测量的精准度，需多选几个观测点，然后结合测点数值算出转换参数。

3.3科学、合理选择观测基准点

RTK测量技术在实际应用的时候，必须合理选择基准点，这主要是由于基准站是RTK测量技术得以顺利实施的重要前提，其中，所选择的观测基准点是否合理、是否正确，会对数据传输造成直接的影响。观测基准点的选择需满足以下要求:其一，设置基准点的时候，位置不可以固定，可多挑选几个未知观测点。与此同时，也可挑选已知点进行观测，实际进行观测测量时，可将已知点作为首选观测点。其二，通过卫星信号及有关技术对基准点相关数据信息进行收集。但在实际操作的时候，卫星信号会被许多因素所影响，如遮挡物因素、较大高差因素和卫星数量因素等均会对卫星信号造成一定的影响。所以，在选择观测基准点的时候，不仅要保证五颗卫星，还要尽可能的选择地势相对比较高、视空效果好的地方。这主要是由于上述位置能够使观测数据更加精准，且基准点脱离电台范围。其三，在基准点布设的位置可以设置GPS信号反射设备，以免数据链出现不完整现象或丢失现象，保证基准点周围200米内不受干扰。其四，对卫星方面的问题应予以充分考虑，在接收机北边的位置架设天线，以免卫星出现盲区。

3.4应用外部设备

由于测绘数据存在很大的特殊性，技术人员在外部设备的选择时应满足相应的要求，要有效体现辅助测绘的基本特点，特别是基准站测量设备的应用，这样才能有效保证测绘数据的准确性，为数据传输的可靠性及稳定性提供有力保障。在外部设备的应用时，除了数据的可靠性得到保障，同时外部设备的优越性更能体现出来。外部设备在应用时可以提高附近环境模糊程度计算准确性，有助于城市测绘效率的整体提升。基于这些因素，在实际应用阶段，技术人员要遵循客观事实的基本原则，充分考虑具体情况，根据当前工作开展中面临的各种问题，有效阶级测绘中面临的难题。尤其是基准点普遍存在于坐标系中无法确定其具体位置，要做好测量区域的定位，发挥地理位置的作用，实现测量的精准定位，提升城市测绘的整体效果。

结语

总而言之，在城市测绘工程中，RTK技术的作用愈发明显，通过RTK技术的有效应用，可以在很大程度上提高城市测绘工作的整体效率和质量，这种测绘技术符合当前阶段社会发展的基本要求，城市测绘部门要引起高度重视。当前在RTK技术的应用时，可能存在或多或少的问题，工作人员要及时分析自身工作的影响因素，找到游戏的解决对策，消除RTK技术的隐患，提升城市测绘的整体效果，为城市发展奠定良好的测绘基础。

参考文献

[1]曲元航.解析工程测绘中RTK测量技术的应用与特点[J].居舍,2019(03):88.

[2]邵海亮.RTK测量技术在工程测绘中的应用与特点探讨[J].江西建材,2017(18):207+211.

[3]何昌创.RTK测量技术在工程测绘中的应用与特点分析[J].建材与装饰,2016(50):232-233.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b621dbb7736df43ec2d99f9.html