# 水中毒死蜱的D3降解菌固定化与酶促降解研究

### 论文摘要

毒死蜱是高毒有机磷农药的替代品种,被广泛应用于农业生产和生活中,随着对毒死蜱毒理学研究的深入,毒死蜱对环境、人类以及动物的危害逐渐被人们认识。微生物降解是毒死蜱环境污染去除的有效方法之一,已经越来越受到人们的重视,关于毒死蜱微生物降解的研究也不断深入。本研究以农药毒死蜱作为主要的对象,以本实验室筛选的毒死蜱降解菌Rhodococcus rhodochrous（D3）为出发菌株,研究D3菌对毒死蜱等有机磷农药在水中的微生物降解,毒死蜱降解菌D3的固定化方法和制备以及固定化微生物的特性,D3降解菌的降解酶提取和降解酶的特性。主要内容如下:1.降解谱试验研究得出:D3降解菌对对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷和杀螟硫磷的24 h降解率分别为99%、98%、88.7%、76.9%,在加菌浓度为107CFU·mL-1条件下,降解半衰期分别为:3.830 h、3.501 h、5.004 h、10.830 h。2.研究了降解微生物的固定化方法。选取湿菌体量、固定剂CaCl2浓度、包埋剂海藻酸钠浓度和固定化时间为正交因素设计正交实验,以固定化微生物对毒死蜱的降解率为考察指标,研究表明,固定化微生物的最佳固定化条件为:湿菌体量3.0 g、CaCl2浓度4%、海藻酸钠浓度2%、钙化时间8h。3.研究了固定化微生物对毒死蜱的降解特性。结果表明,固定化微生物对毒死蜱的最佳降解温度为30℃,最佳pH为7.0,对毒死蜱有稳定的吸附,无再次释放,机械强度与传质性能较好。4.初步研究了降解酶的提取分离条件,进行毒死蜱降解菌降解酶的定位与诱导性实验,研究得出,降解酶主要是胞内组成酶。5.以牛血清白蛋白为标准蛋白,测得毒死蜱降解细菌D3胞内粗提酶中可溶性蛋白质含量为1.295mg·mL-1;该酶的米氏常数Km为0.7899mmol·L-1,最大反应速率Vmax为0.14415μmol·min-1;在pH为6.5、温度25℃的时候,降解酶对毒死蜱有最好的降解效果,保存在pH7.0、温度10℃条件下,毒死蜱降解酶有最好的稳定性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 术语与略语表

- 1 文献综述

- 1.1 毒死蜱的理化性质

- 1.2 毒死蜱的应用概况及存在问题

- 1.3 毒死蜱在环境中的转归与生态毒理

- 1.3.1 毒死蜱在水中的转归与生态毒理

- 1.3.2 毒死蜱在土壤中的转归与生态毒理

- 1.3.3 毒死蜱在植物中的转归与生态毒理

- 1.4 毒死蜱在环境中的降解机理

- 1.5 毒死蜱环境污染的治理与微生物修复技术研究进展

- 1.5.1 毒死蜱降解菌的筛选

- 1.5.2 毒死蜱环境污染的微生物处理

- 1.5.3 毒死蜱微生物降解研究中存在的问题

- 2 引言

- 3 材料与方法

- 3.1 供试药品

- 3.2 仪器设备

- 3.3 毒死蜱的提取及测定

- 3.3.1 水样中毒死蜱的提取

- 3.3.2 水样中毒死蜱GC-ECD的气相色谱测定

- 3.3.3 水样中毒死蜱的添加回收实验

- 3.3.4 毒死蜱降解率的计算

- 3.4 高效降解细菌的有机磷农药降解谱研究

- 3.4.1 供试菌种

- 3.4.2 培养基

- 3.4.3 降解谱实验

- 3.4.4 菌株对四种有机磷农药降解动力学

- 3.5 固定化毒死蜱降解菌D3的特性研究

- 3.5.1 D3降解菌的固定化方法研究

- 3.5.2 固定化微生物的降解活性研究

- 3.5.3 固定化微生物投入量对毒死蜱降解率的影响

- 3.5.4 固定化微生物反应时间对毒死蜱降解率的影响

- 3.5.5 固定化微生物对毒死蜱的降解特性研究

- 3.6 毒死蜱降解酶的特性研究

- 3.6.1 降解菌的培养

- 3.6.2 降解酶的提取

- 3.6.3 酶蛋白质含量的测定

- 3.6.4 毒死蜱降解的诱导性实验

- 3.6.5 毒死蜱降解酶的降解特性研究

- 4 结果与分析

- 4.1 毒死蜱的GC-ECD残留分析方法的建立

- 4.1.1 无机盐培养基中毒死蜱的残留测定方法可靠性分析

- 4.1.2 磷酸盐缓冲溶液中毒死蜱的残留测定方法可靠性分析

- 4.1.3 毒死蜱在GC-ECD条件下的色谱图

- 4.2 高效降解菌的有机磷农药的降解谱

- 4.2.1 菌株降解谱

- 4.2.2 D3菌株对对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷和杀螟硫磷等有机磷农药降解动力学

- 4.3 固定化毒死蜱降解菌的特性研究

- 4.3.1 降解菌固定化条件的优化

- 4.3.2 固定化微生物投入量对毒死蜱降解率的影响

- 4.3.3 固定化微生物反应时间对毒死蜱降解率的影响

- 4.3.4 固定化微生物对毒死蜱的降解特性研究

- 4.3.5 固定化小球的性能测试

- 4.4 毒死蜱降解酶的特性研究

- 4.4.1 降解酶中可溶性蛋白质含量测定

- 4.4.2 毒死蜱降解酶的定位

- 4.4.3 毒死蜱降解的诱导性研究

- 4.4.4 毒死蜱降解酶的降解特性研究

- 5 讨论

- 6 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].聚乳酸/聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯对土壤细菌群落结构的影响及其降解菌的筛选[J]. 微生物学通报 2020(02)

- [2].邻苯二甲酸二甲酯降解菌的研究进展[J]. 高师理科学刊 2019(02)

- [3].萘降解菌的分离、鉴定及降解特性的研究[J]. 中国酿造 2017(02)

- [4].1株大分子有机物降解菌的分离、鉴定及酶学分析[J]. 江苏农业科学 2017(05)

- [5].一株萘污染降解菌的分离鉴定及在污染土壤中降解效果的研究[J]. 职业与健康 2017(13)

- [6].润滑油降解菌的分离筛选与鉴定[J]. 广州化工 2017(13)

- [7].萘降解菌的分离及其联合修复作用的研究进展[J]. 环境科学与技术 2017(07)

- [8].一株耐低温原油降解菌的分离鉴定及降解特性[J]. 浙江农业学报 2016(10)

- [9].秸秆降解菌的筛选及对秸秆的降解效果[J]. 生态学杂志 2020(04)

- [10].互营烃降解菌系的短链脂肪酸降解特性[J]. 应用与环境生物学报 2020(04)

- [11].玉米秸秆降解菌的筛选[J]. 再生资源与循环经济 2018(11)

- [12].一株苦马豆素降解菌的分离与鉴定[J]. 西北农业学报 2016(10)

- [13].原油微生物群落构成及降解菌降解特性的研究[J]. 生物技术通报 2013(01)

- [14].营养要素对原油降解菌生长的影响[J]. 生物技术 2009(02)

- [15].聚乳酸降解菌的分离鉴定及其产酶和降解特性[J]. 精细化工 2020(03)

- [16].餐饮油烟废气降解菌种的选育研究[J]. 环境与发展 2019(12)

- [17].高效多环芳烃降解菌的筛选、鉴定及降解特性分析[J]. 上海农业学报 2020(01)

- [18].一株土霉素降解菌的筛选鉴定及性能研究[J]. 环境科学导刊 2020(05)

- [19].2株柴油降解菌的分离筛选及生长特性分析[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [20].氯霉素降解菌的筛选与降解性能[J]. 医学动物防制 2017(08)

- [21].毒死蜱降解菌的筛选·鉴定·降解特性[J]. 安徽农业科学 2017(19)

- [22].2株毒死蜱降解菌的分离鉴定及其混合降解特性研究[J]. 热带作物学报 2017(08)

- [23].聚丙烯酰胺降解菌的研究进展及展望[J]. 化工管理 2015(04)

- [24].三唑磷降解菌的分离鉴定及降解特性[J]. 南方农业学报 2015(04)

- [25].鲭鱼中组胺降解菌的筛选鉴定和发酵条件初探[J]. 中国食品学报 2014(08)

- [26].一株萘降解菌的分离及其在石油降解中耐盐性的研究[J]. 长春师范学院学报 2013(04)

- [27].北极表层海水中氯代十六烷降解菌的多样性[J]. 微生物学报 2012(08)

- [28].多菌灵降解菌系的筛选与组成分析及其对土壤中多菌灵的降解[J]. 中国农业科学 2012(23)

- [29].百草枯降解菌研究初报[J]. 湖北农业科学 2011(16)

- [30].稠油降解菌的筛选及特性研究[J]. 石油炼制与化工 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b78750a13713d1d40874d40.html