# 黄土钻孔灌注桩后压浆技术的应用及承载力特性分析

### 论文摘要

本文结合黄土灌注桩后压浆技术的实际应用,从注浆加固桩周土的机理分析、后注浆加固灌注桩的承载特性分析、注浆加固范围理论预测、后压浆灌注桩承载特性的数值模拟分析、后压浆技术存在的问题及经济效益分析等方面,开展了实践总结和理论分析,取得了有益认识。通过后压浆灌注桩的试验,表明后压浆技术在黄土地基灌注桩基础工程中应用是可行的；保证后压浆质量的基本条件注浆管路畅通,浆液质量满足要求,避免冒浆和漏浆；明确了相应的施工控制参数及注入水泥浆液的技术要求。黄土地基钻孔灌注桩(桩长82m、直径1.0m)后压浆加固后,有效地提高了浅层桩身侧摩阻力,减小了桩顶沉降,但桩端承载力没有得到发挥。综合考虑桩长、桩径、桩土相互作用,以及桩周和桩端后压浆的加固效果,才能最大限度的利用后压浆灌注桩的侧摩阻力和端阻力。应用圆柱孔扩张理论及球腔扩张理论,论述了渗透注浆、压密注浆及劈裂注浆,及其浆液的充填胶结效应、加筋效应、固化效应及压密效应,以及桩周侧摩阻和加固残余应力的确定方法。基于大量工程实践中压浆前、后桩的承载力增强比与压浆量比的分析,给出了不同地层后压浆灌注桩侧摩阻力、端阻力增强比的经验估计值系数表,以及后压浆灌注桩承载力的估计方法及沉降变形计算校正系数。通过数值计算分析,揭示后压浆灌注桩随着加固半径增大,承载力不断增大；但加固体变形模型达到近2GPa的一个临界值后,加固体性能的进一步改善对提高承载的效应不明显。总的来说,后压浆作为当前一种较先进的工艺方法,有着明显技术经济效益,随着施工质量和理论研究的完善,它会发挥更大的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 第2章 钻孔灌注桩后压浆应用工程实例

- 2.1 工程实例

- 2.1.1 工程概况

- 2.1.2 地基土层及工程性质

- 2.1.3 试桩静载荷试验

- 2.1.4 试桩成果分析

- 2.2 试桩的工程评价

- 2.2.1 1#试桩的工程评价

- 2.2.2 2#试桩的工程评价

- 2.2.3 3#试桩的工程评价

- 2.2.4 工程桩的承载性状

- 2.3 压浆施工参数分析

- 2.4 后压浆的效果分析

- 2.5 小结

- 第3章 后压浆施工工艺与参数

- 3.1 工艺流程

- 3.2 成孔工艺

- 3.3 后压浆施工工艺

- 3.3.1 工艺原理

- 3.3.2 后压浆设备

- 3.3.3 后压浆施工

- 3.4 后压浆工艺的适用范围

- 3.5 注浆工艺参数的设计

- 3.5.1 注浆液的选用

- 3.5.2 压浆时间的确定

- 3.5.3 压浆量

- 3.5.4 注浆压力

- 3.6 后压浆的质量控制和检验

- 3.6.1 后压浆的质量控制要点

- 3.6.2 后压浆的检验方法

- 3.7 小结

- 第4章 后压浆作用机理分析

- 4.1 压浆的作用机理

- 4.1.1 土体应力与抗剪强度

- 4.1.2 压浆作用机理的类型

- 4.1.3 压浆的加固机理

- 4.1.4 后压浆的注浆形态

- 4.2 灌注桩后压浆的作用机理

- 4.2.1 桩侧后压浆的作用机理分析

- 4.2.2 桩端后压浆的作用机理分析

- 4.2.3 桩端后压浆的球（柱）孔扩张理论

- 4.2.4 封闭式胶腔桩端后压浆作用机理

- 4.3 小结

- 第5章 后压浆承载性状分析

- 5.1 桩侧阻力的发挥性状

- 5.1.1 桩侧阻力的性状

- 5.1.2 桩侧阻力的计算

- 5.1.3 极限侧阻力的发挥

- 5.1.4 极限侧阻力的成桩效应影响

- 5.2 桩端压浆承载性状分析

- 5.2.1 影响桩端压浆桩承载力的因素

- 5.2.2 桩端压浆桩工作性状分析

- 5.3 后压浆桩的单桩承载力估算

- 5.3.1 后压浆单桩承载力的确定

- 5.3.2 后压浆单桩承载力的估算

- 5.4 后压浆桩的沉降计算

- 5.5 小结

- 第6章 影响后压浆桩承载性能因素的数值模拟分析

- 6.1 数值分析模拟的基本方法

- 6.2 影响后压浆桩基承载力因素的模拟分析

- 6.3 压浆量对桩基承载力的影响分析

- 6.4 注浆体强度对桩基承载力的影响分析

- 6.5 小结

- 第7章 后压浆技术应用存在的问题

- 7.1 施工质量的影响

- 7.2 后压浆桩的检测问题

- 7.3 桩侧、桩端压浆的共同作用

- 7.4 注浆量的估算问题

- 7.5 小结

- 第8章 后压浆的技术经济效果

- 8.1 技术经济指标的对比实例

- 8.2 后压浆技术经济效果的结论

- 9 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].后压浆灌注桩的改良特性研究[J]. 路基工程 2009(05)

- [2].桩端后压浆灌注桩技术分析[J]. 江西建材 2012(01)

- [3].掺加矿渣微粉的后压浆灌注桩承载力研究[J]. 低温建筑技术 2009(05)

- [4].某港口工程大直径后压浆灌注桩试桩成果分析[J]. 施工技术 2012(S2)

- [5].后压浆灌注桩技术及其施工工艺[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(08)

- [6].某中原地区地基处理工程后压浆灌注桩施工实例[J]. 山西建筑 2014(16)

- [7].公路桥梁桩端后压浆灌注桩技术研究[J]. 河南科学 2010(06)

- [8].桩端后压浆灌注桩承载力的可靠性研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2013(01)

- [9].后压浆技术在桩基中的应用[J]. 中国高新技术企业 2009(18)

- [10].基桩动测技术在后压浆灌注桩检测中的应用[J]. 工程勘察 2008(S1)

- [11].大直径后压浆灌注桩竖向承载力试验对比研究[J]. 中国港湾建设 2012(06)

- [12].浅谈支盘后压浆灌注桩工程的监理[J]. 山西建筑 2010(20)

- [13].后压浆灌注桩在天津超高层建筑基础中的应用分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(03)

- [14].旋挖扩底后压浆灌注桩施工工艺在工程施工中应用[J]. 建设科技 2014(12)

- [15].后压浆灌注桩极限承载力分析[J]. 路基工程 2012(04)

- [16].太原黄土地区后压浆灌注桩成孔工艺的研究[J]. 山西建筑 2008(01)

- [17].后压浆灌注桩质量控制研究[J]. 北方交通 2018(09)

- [18].后压浆灌注桩单桩极限承载力的液压模型[J]. 力学与实践 2008(05)

- [19].大直径后压浆灌注桩承载力和沉降的实用计算方法研究[J]. 岩土力学 2020(08)

- [20].大底盘建筑的基础设计[J]. 工程质量 2009(09)

- [21].后压浆灌注桩的施工质量控制措施[J]. 福建建材 2010(03)

- [22].后压浆灌注桩的施工质量控制措施[J]. 科技风 2010(01)

- [23].基于沉降控制的组合后压浆灌注桩承载力计算研究[J]. 岩土工程学报 2018(12)

- [24].渭蒲高速公路渭河特大桥后压浆灌注桩抗压静载试验[J]. 黑龙江科技信息 2010(21)

- [25].不同成桩工艺对后压浆灌注桩承载特性影响的试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [26].论时间效应对后压浆灌注桩承载力的影响[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].湿陷性黄土场地地基基础方案案例分析[J]. 华北自然资源 2020(03)

- [28].基于自平衡法后压浆灌注桩荷载传递函数的变化分析[J]. 土木工程学报 2017(08)

- [29].后压浆灌注桩在宜春城区建筑中的应用[J]. 宜春学院学报 2011(04)

- [30].关于钻孔灌注桩后压浆技术之浅见[J]. 建筑设计管理 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b788693b1bc564929805c5e.html