# 对火力发电厂热控仪表安装技术的探讨

(山东电力建设第一工程公司250200)

摘要：现如今电力事业得到了飞速的发展，与此同时，在信息化时代的大背景下，火电厂的生产设备也逐渐实现了智能化、自动化，以此满足社会对于电力的需求。火电厂生产运行的过程中，火力发电厂热控仪表是其中最为重要的装置，对火电厂生产系统的安全、稳定运行提供了极大的保障。文章就对火力发电厂热控仪表安装技术进行分析和探讨，希望可以促进火力发电厂热控仪表安装质量。

关键词：火力发电厂；热控仪表；安装技术

引言

在经过工业革命之后，世界工业发展越来越快，随着自动化技术出现，工业发展水平更加快速，而火力发电厂热工自动化出现也为工业带来方便。所以发电厂热控仪表的安装、设计规格等应该严格按照图纸来施工，在施工时也要做好各项安全措施，各项工作要做到相互积极配合，掌握安装过程中各项技巧及问题，使安装和保障工作能够更好进行。

1火电厂热控仪表安装保护原则

1.1经济性原则

经济性原则指的是在热控仪表安装过程中，应尽可能的节约成本，避免对火电厂造成过大的损失。除为社会生产与人民生活提供发电服务外，获取经济效益也是火电厂运行的主要目的之一。诚然，热控仪表安装的质量以及有效性必须得到保证，但火电厂绝不能以投入大量成本作为换取其良好运行的条件，应尽最大程度的控制成本，这样才能使电厂的经济效益得到更好的保证。

1.2可靠性原则

可靠性原则同样是热控仪表安装必须坚持的原则之一，同时也是非常重要的一点原则。热控仪表安装技术应用的目的在于提高火电厂设备运行的稳定性，如其可靠性得不到保证，不仅热能的产生过程会受到阻碍，同时发电的效率也会受到影响。随着社会的不断进步，我国火电厂的整体规模也得到了进一步的扩大，厂内设备数量以及线路的复杂性都在增加，在这一环境下，设备维护的难度与工作量同样会增加，为了使电厂运转保持良好水平，必须进一步提高热控仪表安装的可靠性。

1.3技术性原则

热控仪表系统能够实现对电机组运行过个环节的保护，因此必须具有较高的技术水平，否则很容易导致控制过程不够合理与科学。从根本上看，热控仪表安装技术对电机组运行控制过程的实现主要依靠对温度的控制来完成，为了使温度能够被有效监测，并在出现问题时被及时调节，可以将计算机技术运用其中，在提高热控保护过程信息化水平的基础上，实现对温度的自动化控制，降低人工控制过程发生遗漏的几率，提高控制效率与有效性。DCS热控系统是当前火电厂主要应用的一种热控保护系统，实践证明，在该系统的支持下，火电厂热控保护水平得到了极大程度的提高。另外，将传感技术应用于热控过程中也较为必要。热量控制过程出现问题较为常见，如何在问题发生时，及时发现并及时解决，是火电厂重视的主要内容之一。传感技术的运用能够使问题发生时，及时被感知，对于问题解决效率与及时性的增强较为有利，因此也就能够避免更大损失的出现。

2热工仪表自动化的安装

（1）在安装热工仪表自动化时，由于控制系统十分的复杂，一些仪器和仪表也颇多，所以在设计和安装热工仪表自动化时要注意一些安装细节，认真安装，还要对这些要安装的系统进行彻底的了解，安排好要安装的设备，并对这些设备和系统进行检验和测试，在确认无误后便可以使用了。一些仪表在测试时要严格进行测试，只有符合机器设备运作的基本要求和规范才可以使用。在检测和控制的房间内，要将各个操控的范围规划好，不能够出现控制混乱的场面，在控制室里的系统安装要符合工艺的特点，做到一次性安装完毕。

（2）热工自动化仪表的管路敷设。在安装热工仪表自动化的过程中需要设计多种管路敷设，其中包括有测量管路、电源管路、信号管路、热动力管路等，这些管路的敷设是需要进行认真严谨的检测后才可以进行安装，在安装的过程中要考虑好施工的环境，避免施工环境给安装过程造成了影响。同时在安装过程中要选择恰当的地点和方式进行安装，避免设备仪表之间的相互影响或是一些磁场和电波的干扰，使安装之后的操作能够更好更顺利的运行，而在安装时要注意到仪表之间的电缆线连接和接线的完整性，使仪表在安装完后能够安全使用。

（3）管路敷设中吹扫管路的重要性。在管路敷设的过程中有着吹扫管路的敷设，这条管路是相当重要的，它可以对仪表安装进行吹扫和试压，保证了数据传输的真实性，使设备在利用这些数据进行计算和运作时可以顺利、正常的进行，设备之间的配合和衔接也就会非常连贯，机器运行也就会顺畅。而仪表的试压可以对管路的高温和高压进行检测，保证管路有着正确的温度环境，提高了管路的安全性能。在进行吹扫和试压的过程中，要结合系统运作开进行，这样可以更加精确的了解到设备和管路的数据，可以更好的保护好设备。

3热工仪表自动化出现的故障分析与解决

（1）火力发电厂热工仪表出现故障时，需要对仪表的一些数据进行前后对比，所以我们需要将仪器在温度、压力等不同的环境下进行检测，为了数据的精准，我们要进行多次测量，将这些得到的数据进行分析。由于我们在分析故障时需要故障前的数据，所以便要求相关的工作人员要对系统的运行效率、系统的设计方案、设备之间的运行效率、仪表的性能等进行认真正确的统计，保留好这些数据。而在故障后，可以将在不同温度和压力等环境下的检测数据进行对比，然后分析故障问题。我国现阶段采用的控制系统和一些仪表都设有警报系统，当数据波动较大并出现变化时，系统就会发出警报，所以我们在分析故障问题时可以首先排除系统出现问题，然后通过数据对比，找出具体的问题所在，然后对这些机组进行维护，从而解决问题，如果系统出现故障时可以通过改变一些参数去解决问题。

（2）现场仪表电缆进口密封不良，有可能会导致雨水或粉尘、其它物质等进入仪表体内，从而导致仪表电源故障、润滑不良与锈蚀，所以在安装仪表电缆时要对其进行密封检查。另外，由于火力发电厂在特定的生产环境中，一些含有金属外壳的仪表就会受到腐蚀，很多仪表都被腐蚀严重，这就造成了被腐蚀的仪表不能够正常拧开。在一些仪表长期的使用过程中，由于年久失修，维护次数少，经常会出现仪表的螺丝松动，仪表接线不良焊口裂缝，所以需要工作人员经常进行仪表的维护。还有一些复杂回路中有些接点未能连接上，这导致仪表在使用时出现故障。我们还可以根据仪表前后记录的参数变化进行判断，由于仪表在出现故障后参数就会变得不稳定，一些波动也会出现，而由于系统工艺出现故障，一些控制装置也会出现问题。我们在考虑故障问题时要做好全方面考虑，不光从系统仪表方面考虑，也要从操作系统方面进行考虑，特别是注意一些控制器的启动和使用，以免在运作过程中出现一些意外。

结语

火力发电厂热工仪表自动化技术已经在快速发展，一些系统应用也在不断更新。那么在安装时我们就要做到严格按照设计图纸进行施工，避免出现震动、高温、高压等一些影响安装因素出现，在任何一个安转环节都要严格认真，保证仪表安装质量，在选择材料的使用时要考虑好施工环境影响，使每一个机组能够把受环境影响降到最低。工作人员也要做好定期维护，保证系统能够正常运作。

参考文献:

[1]冯龙江.火力发电厂热工仪表安装技术研究[J].中国石油和化工标准与质量，2011，11：131.

[2]杨文杰.火力发电厂热工仪表安装技术探讨[J].机电信息，2014，36：118-119.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8b94d0cb90730174d2bb1578.html