# 超声振动在低合金高强钢电渣焊外场优化中的应用

### 论文摘要

振动焊接是一种在焊接过程中向构件输入机械振动的工艺,它利用振动与焊接热过程的复合作用来提高焊接接头的综合质量。振动焊接可以降低焊接接头的残余应力、细化焊缝晶粒、提高接头的力学性能。在改善接头品质的同时,能一定程度缩短生产周期、降低生产成本、且无附加污染。振动焊接根据振源的不同可分为机械振动法,超声振动,电磁搅拌振动等。超声振动电渣焊是本次研究的重点。利用超声波的动能来替代机械振动,以期用另一种形式的振动波来优化电渣焊接头性能。这是文献上尚未报道过的技术。由超声波冲击消应力技术的冲击器改制的振动电渣焊超声激振器,以45°触头与被焊钢板表面接触耦合,超声波按驻波、横波、表面波等不同传递方法在钢板内扩散,到达熔池区域,以获得振动优化的效应。本研究以宝山钢铁股份有限公司提供的90mm厚的Q460E钢板为研究对象,分别完成常规电渣焊对接试验、不同超声振幅振动电渣焊试验,寻求外场能参数和焊接参数与接头品质的相关性；在以上试验的基础上,选择其中最为有效的外场优化技术,通过进一步的试验研究,建立可工程实用电渣焊新工艺及其规范；完成对应三种不同工艺,电渣焊接头性能改善的机理分析；本项目在进行新工艺试样试验的同时考虑工程应用的可行性。超声振动焊考虑了3个试验参数,试样编号为Q10、Q11和Q12,振动频率为27.6kHz,其按超声波换能器振幅给定,分别为30μm、43μm和60μm。考虑到超声振荡影响效果与激振器触点的距离相关,在试板长度有限的状况下应着重对热影响区的-20℃冲击性能的研究,故在焊后试板上采用密集采样的方式切取冲击试样,不再考虑侧弯试验。本次试验采用维氏硬度测量法来对Q10、Q11和Q12三个试件焊接后的焊板试样进行硬度测试,以观察超声振动参数及焊接参数对接头断面硬度分布的影响。从硬度分布图观察,由于热输入的区别,热影响区与焊缝中心随热输入的上升而加大。最大硬度到母材区的最低硬度的距离约10mm,比较接近。随热输入的上升,高硬度带宽会加宽。但总体上分布特征基本相似。从硬度统计表观察,振动电渣焊的硬度与振动方式及振动参数无明显相关性。但最高和最低硬度与热输入有微弱的相关性。总体属于常规的离散分布。未出现热应变脆（硬）化现象。基础试验表明：在超声波干涉条件下,焊缝的-20℃冲击值皆大于27J,达到期望要求。当采用大振幅时（60μm）,接近超声波激振器耦合点的上部区域（有源（上））热影响区的-20℃冲击值也达到大于27J的水平。尽管在冲击试验总平均值上,大多数区域达到大于27J的水平,但在一组（3个冲击试样）数据内的离散性很大,估计与小尺度刚体内超声波回波叠加效应-“拍”有关。这种叠加可造成振幅的倍增,也可能造成倍减至零（形成振动“节线”）,其可能导致冲击值的离散。而振幅过大很可能是导致冲击值下降的原因。对大多数试样的焊缝和热影响区的组织进行了金相观察。尽管对观察的区域有明确的选择,但在不同的试样上即使选择性质接近的几何位置,但由于焊接的复杂性,仍会出现表征结果离散的现象,较难实现量化分析的结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 工程背景

- 1.2 基本原理与依据

- 1.2.1 电渣焊

- 1.2.2 振动焊接技术

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国内研究现状

- 1.3.2 国外研究现状

- 1.4 本项目的研究内容

- 1.5 小结

- 第二章 超声振动焊接工艺试验

- 2.1 引言

- 2.2 试验方案

- 2.2.1 主要任务

- 2.2.2 实施内容

- 2.3 试验材料

- 2.4 试验设备

- 2.5 试验设计

- 2.6 超声振动焊接方法

- 2.7 焊接过程与控制

- 2.8 小结

- 第三章 超声振动对焊接接头力学性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 焊接接头硬度分析

- 3.2.1 试样Q10和试样Q11的试验结果分析

- 3.2.2 试样Q10和试样Q12的试验结果分析

- 3.2.3 试样Q11和试样Q12试验结果分析

- 3.3 冲击试验

- 3.3.1 取样方案

- 3.3.2 冲击试验与结果分析

- 3.3.3 焊接热输入与焊缝的冲击韧性

- 3.4 小结

- 第四章 超声振动对焊接接头金相组织的影响

- 4.1 金相试样制备

- 4.2 焊接接头组织分析

- 4.3 不同焊接工艺同一取样位置试样的组织分析

- 4.3.1 下部试样组织分析

- 4.3.2 中部试样组织分析

- 4.4 同一焊接工艺下不同取样位置试样的组织分析

- 4.4.1 Q10试样组织分析

- 4.4.2 Q11试样组织分析

- 4.4.3 Q12试样组织分析

- 4.5 超声振动对接头焊缝组织的影响

- 4.6 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一朵灿烂的焊接技术之花——为新中国建设作出巨大贡献的电渣焊[J]. 金属加工(热加工) 2009(10)

- [2].一朵灿烂的焊接技术之花——为新中国建设作出巨大贡献的电渣焊[J]. 金属加工(冷加工) 2009(10)

- [3].水冷丝极电渣焊枪的检修焊接技术[J]. 金属加工(热加工) 2015(04)

- [4].浅析箱形柱与其内隔板熔嘴电渣焊的工艺[J]. 山西建筑 2011(19)

- [5].熔嘴电渣焊的应用技术[J]. 河北企业 2013(05)

- [6].应用于箱形柱制造的熔嘴式电渣焊技术[J]. 焊接技术 2010(05)

- [7].埋弧摆动熔嘴电渣焊新工艺在生产实际中的应用[J]. 焊接技术 2008(02)

- [8].熔嘴电渣焊技术在大型箱形钢构件加工中的应用[J]. 建筑施工 2010(07)

- [9].电渣焊对焊接电源的要求[J]. 电焊机 2008(05)

- [10].南京地铁珠江路综合楼箱型柱隔板熔嘴电渣焊技术[J]. 焊接 2008(06)

- [11].广州某工程箱型柱内隔板电渣焊的超声波检测与缺陷分析[J]. 广州建筑 2017(06)

- [12].电渣焊裂纹的形成机理及控制措施[J]. 一重技术 2008(02)

- [13].箱型柱内隔板电渣焊焊缝超声波检测工艺探讨[J]. 装备制造技术 2020(02)

- [14].深孔熔咀电渣焊补技术及其接头性能研究[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [15].高炉焊接中两种焊接方法的适用性研究[J]. 钢铁技术 2009(05)

- [16].高层钢结构箱形柱(梁)内隔板电渣焊焊缝超声波检测方法研究[J]. 建筑技术开发 2014(09)

- [17].高炉焊接中两种焊接方法的适用性[J]. 焊接技术 2009(01)

- [18].电渣焊球形储罐裂纹缺陷分析[J]. 石油和化工设备 2008(03)

- [19].非熔嘴式电渣焊焊缝质量影响因素的分析及解决方法[J]. 金属加工(热加工) 2011(10)

- [20].《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99—2015修订的重点内容介绍[J]. 工程建设标准化 2017(10)

- [21].不同镍基堆焊材料在高温高压水中的应力腐蚀行为研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2011(06)

- [22].25CrNiMoV耳轴电渣焊裂纹分析及处理[J]. 焊接技术 2009(02)

- [23].深圳国际会展中心项目大截面斜四边形空间弯弧构件制作工艺[J]. 施工技术 2020(04)

- [24].难忘的记忆，不解的情怀[J]. 金属加工(热加工) 2008(06)

- [25].超高层钢结构厚板电渣焊焊接工艺研究[J]. 焊接技术 2020(04)

- [26].耐火泥在电渣焊槽口上的应用研究[J]. 焊接技术 2016(09)

- [27].不锈钢带极电渣焊用烧结焊剂JWF205D的研制[J]. 焊接技术 2015(02)

- [28].钢筋连接方法的比较分析[J]. 黑龙江交通科技 2009(10)

- [29].压平机下横梁焊接工艺改进[J]. 金属加工(热加工) 2011(16)

- [30].箱型结构的焊接工艺选择[J]. 钢结构 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8bc7110ab3d5326c086e0888.html