# OFDM系统高效接收方法的研究

### 论文摘要

本文研究了OFDM通信技术在无线移动环境中的应用，主要是针对OFDM通信系统中高效传输技术的研究。 本文首先介绍了OFDM技术的基本概念，并且与单载波以及其它多载波技术比较，阐明了其技术特征以及主要的优缺点。由于其它多载波技术都能够通过OFDM技术来实现，因此对于移动通信中的OFDM技术进行重点研究具有很强的现实意义，且研究结论可以推广到其它一些多载波通信方式中。本文主要是研究无线移动环境中OFDM系统的高效接收方法，包括高效的时频同步算法、高效内插导频的信道估计算法以及高效的自适应信道估计算法。 为了阐述在无线移动环境中进行高效通信必要性，本文分析了时间同步以及频率同步误差对OFDM系统的影响，详细介绍了现有的时频同步算法的基本原理以及其主要的优缺点：分析了OFDM系统无线移动信道的特点，总结了现有的OFDM信道估计算法，详细的介绍了基于导频内插的信道估计方法以及其主要的优缺点。 在高效时间同步与频偏估计算法的研究中，本文针对现有OFDM时频同步技术存在的问题，提出了一种新的用于无线移动信道下OFDM系统的高效时频同步算法。该算法利用频域相关以及最大似然的原理，设计了一个长为一个OFDM信元的前缀信元，能够同时实现初始时间同步与频偏估计，并且能够将初始频偏估计的估计范围扩展到整个OFDM的系统带宽以及能够有效地克服小数倍频偏为±0.5倍子载波间隔附近时的相位模糊问题。针对该算法实现过程中的逐点FFT运算，提出了一种迭代实现逐点FFT的快速算法，使得该时频同步算法在实际系统中更为可行。仿真结果表明，该算法在高斯信道以及多径衰落信道环境下具有良好的初始时间同步以及频偏估计性能。 在基于内插导频的高效信道估计算法的研究中，本文提出了一种基于内插导频的高效OFDM时频二维信道估计算法。该算法利用OFDM系统无线信道在多普勒展宽域进行滤波可以大大减少算法复杂度的原理，使用改进最大径选择(MST)与多项式滤波的方法，对已经得到的导频(Pilot)信号最小二乘(LS)信道估计进行时频二维滤波。该算法不需要预先知道信道的相关矩阵以及信噪比等信道信息，简单且易于实现，并且能够适用于高效导频利用率的矩形内插的导频内插方式。仿真结果表明，在梳状内插方式下，该算法的MSE性能有了显著的提高；在高效导频利用的矩形内插方式下，该算法的BER性能逼近于理想信道估计的性能。 在高效的自适应信道估计算法的研究中，本文提出了一种高效的基于多项式预测滤波OFDM自适应信道估计算法。该算法能够使用少量内插导频的OFDM信元对多项式滤波器系数进行初始化，利用多项式预测以及迭代接收的原理，对承载纯数据的OFDM信元进行信道估计以及信道跟踪。本文还将该算法应用于基于Turbo接收的OFDM系统中，通过信道编码的纠错能力来提高承载纯数据OFDM信元的信道估计以及信道跟踪的准确度。该算法不需要预先知道信道的自相关矩阵以及信噪比等信道信息，简单且易于实现。仿真结果表明，在信噪比较高的多径衰落信道下，该算法有良好的信道估计以及信道跟踪的性能，从而大大的减少了系统的导频利用率，提高了系统的频谱利用率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- §1.1 前言

- 1.1.1 移动通信的未来与挑战

- 1.1.2 OFDM技术:未来移动通信的关键技术之一

- §1.2 OFDM与单载波以及其它多载波技术的比较

- 1.2.1 OFDM与单载波

- 1.2.2 OFDM与多载波

- 1.2.3 小结

- §1.3 OFDM系统的主要优缺点及其一些关键技术

- 1.3.1 OFDM系统的主要优缺点

- 1.3.2 OFDM系统的关键技术

- §1.4 OFDM技术在现有通信系统中的应用

- §1.5 本文的结构及主要贡献

- 第2章 OFDM通信系统的时频同步与信道估计

- §2.1 OFDM通信技术的基本原理

- §2.2 OFDM通信系统的时频同步方法

- 2.2.1 同步误差对OFDM系统的影响

- 2.2.2 基于前导信元的时频同步算法

- 2.2.3 基于CP的时频同步算法

- 2.2.4 基于pilot的同步算法

- §2.3 OFDM通信系统的信道估计方法

- 2.3.1 无线信道的衰落特性

- 2.3.2 最小平方估计

- 2.3.3 最大径选择估计

- 2.3.4 线性最小均方差估计

- 2.3.5 奇异值分解估计

- 2.3.6 算法性能比较

- §2.4 小结

- 第3章 OFDM系统中高效时频同步技术的研究

- §3.1 前言

- §3.2 一种基于频域相关的OFDM时频同步算法

- 3.2.1 前导信元的构造

- 3.2.2 初始时间同步

- 3.2.3 初始频偏同步

- 3.2.4 小数倍频偏估计相位模糊问题的理论分析

- 3.2.5 逐点FFT的快速算法

- 3.2.6 性能仿真

- §3.3 小结

- 第4章 内插导频的高效OFDM信道估计方法

- §4.1 前言

- §4.2 基于内插导频的OFDM时频二维信道估计方法

- 4.2.1 算法描述

- 4.2.2 性能分析

- 4.2.3 仿真结果

- §4.3 小结

- 第5章 OFDM系统高效自适应信道估计方法研究

- §5.1 前言

- §5.2 基于多项式模型的OFDM自适应信道估计方法

- 5.2.1 系统的数据帧结构

- 5.2.2 迭代结构的自适应算法描述

- 5.2.3 仿真结果

- 5.2.4 Turbo迭代结构的自适应算法描述

- 5.2.5 仿真结果

- §5.3 小结

- 第6章 结束语

- 参考文献

- 攻读博士学位期间的研究成果

- 攻读博士学位期间的研究经历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].改进的卡尔曼滤波压缩感知信道估计算法[J]. 探测与控制学报 2016(06)

- [2].一种改进的卡尔曼滤波压缩感知信道估计算法[J]. 计算机应用研究 2017(04)

- [3].低复杂度的串行抵消信道估计算法[J]. 无线电通信技术 2020(06)

- [4].基于反馈迭代算法的航空通信系统信道估计算法研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2020(02)

- [5].基于动态可重构处理器的信道估计算法实现[J]. 微电子学与计算机 2020(07)

- [6].一种物理广播信道的信道估计算法[J]. 信息技术 2019(02)

- [7].基于修正压缩感知的信道估计算法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(11)

- [8].基于小波去噪与离散余弦变换相结合的正交频分复用系统信道估计算法[J]. 计算机应用 2015(09)

- [9].一种改进的上行信道估计算法[J]. 西安邮电大学学报 2014(01)

- [10].OFDM系统的信道估计算法分析[J]. 科技信息 2010(09)

- [11].基于802.16e的信道估计算法研究[J]. 通信技术 2010(11)

- [12].一种基于强径选择的联合信道估计算法[J]. 电子与信息学报 2009(02)

- [13].OFDM系统中基于训练序列的参数信道估计算法的改进[J]. 电脑开发与应用 2008(02)

- [14].基于旋转因子的信道估计算法[J]. 邮电设计技术 2016(08)

- [15].TD-SCDMA系统中基于时域数据统计信息的信道估计算法[J]. 科技通报 2015(03)

- [16].OFDM系统中基于因子图的信道估计算法[J]. 计算机工程 2013(03)

- [17].一种改进的直接判决信道估计算法研究[J]. 电视技术 2012(01)

- [18].高精度OFDM信道估计算法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [19].高速环境下多小区联合信道估计算法[J]. 天津理工大学学报 2011(01)

- [20].基于小波块阈值降噪的OFDM系统信道估计算法[J]. 计算机科学 2011(06)

- [21].OFDM系统中基于压缩传感理论的信道估计算法[J]. 信号处理 2010(01)

- [22].基于循环平稳特性的OFDM盲信道估计算法[J]. 宁波大学学报(理工版) 2010(04)

- [23].基于FPGA的OFDM系统信道估计算法的设计[J]. 信息技术 2009(06)

- [24].OFDM系统中基于导频的信道估计算法分析[J]. 成都信息工程学院学报 2008(04)

- [25].OFDM系统中信道估计算法研究与仿真[J]. 通信技术 2008(10)

- [26].一种改进的OFDM信道估计算法[J]. 电脑知识与技术 2014(35)

- [27].一种基于聚类分析的信道估计算法[J]. 科技通报 2014(05)

- [28].4G无线网络的信道估计算法研究[J]. 信息通信 2014(08)

- [29].多径情况下的信道估计算法[J]. 电子科技 2009(11)

- [30].OFDM系统信道估计算法研究[J]. 通信技术 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8bd012d3280f864c53238cb6.html