# 投影系统中曲面的光度补偿

### 论文摘要

随着技术的不断进步,个人计算机有体积越来越小,而功能越来越多的发展趋势。在计算机视觉（Computer Vision）领域,增强现实（Augmented Reality）是一项极具潜力的技术。投影式增强现实由于其空间显示范围广、可操作性以及适用性强的特点而得到越来越广泛的关注。投影式增强现实系统多采用的是投影仪-相机系统,目前基于投影仪-相机的投影式增强现实领域已经有了一些深入的研究与具体的应用,包括投影墙的自动校准、交互式投影表面、智能环境与艺术表现等方面。在投影仪-相机系统中,由于投影仪与相机本身仪器性能的特点以及投影面存在几何不规则性和带有色彩的纹理,投影的效果往往不能达到预期的显示要求。我们就需要针对仪器本身属性和环境属性对投影图像施行光度补偿算法。本文提出了一种曲面上的光度补偿方法,使投影在有纹理的曲面上成为可能,同时该方法基于视点变化实时地对投影图片进行几何矫正。该算法在光度补偿领域的贡献和创新点主要包括以下几个方面:1.基于辐射度光照模型,改进原有的光度补偿模型,提出系统颜色混合矩阵的概念。由于该矩阵对于已经选定的投影仪-相机系统是固定不变的特点,可以在对图像做光度补偿之前,预先计算得到,从而加速了光度补偿算法。2.为了获得投影仪和相机之间的几何映射,我们总结前人的经验,采用了快速打点的二进制点阵结构光方法。该方法具有精度高、稳定性好的特点,并且获得的几何映射信息可以运用到跟踪视点的交互中去。3.在交互方面,我们分析了多种视点跟踪方法,选择使用双相机（标定相机和视点相机）系统作为交互系统。该系统在视点变化范围不大的情况下,可以达到较高的精度,并且给出了针对视点变化剧烈和投影面存在自遮挡的情况,实验的进一步解决方案。实验结果表明,本文提出的曲面光度补偿算法,已经可以在不存在自遮挡的曲面上实时、准确、稳定的进行光度补偿。在速度上,该算法已经可以对视频进行实时的光度补偿。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 插图目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及选题意义

- 1.2 相关研究技术

- 1.2.1 增强现实技术的研究与应用

- 1.2.2 投影式增强现实技术的相关工作

- 1.2.3 投影仪‐相机系统的相关工作

- 1.2.4 光度补偿算法的相关工作

- 1.3 本论文的主要研究工作及贡献

- 1.3.1 主要内容安排

- 1.3.2 本文贡献

- 第二章 投影式增强现实

- 2.1 增强现实

- 2.2 投影式增强现实简介

- 2.2.1 增强现实中的显示技术

- 2.2.2 投影式增强现实

- 2.3 投影式增强现实在实际中遇到的问题

- 2.4 本章小结

- 第三章 投影仪‐相机系统理论基础

- 3.1 辐射度光照模型

- 3.1.1 投影缩减效应

- 3.1.2 立体角

- 3.1.3 辐射能

- 3.1.4 屏幕光照模型

- 3.1.5 相机成像原理

- 3.2 投影仪‐相机系统框架

- 3.3 投影仪‐相机系统的辐射度模型

- 3.4 曲面的几何映射

- 3.4.1 Image‐Based 方法

- 3.4.2 Geometry‐Based 方法

- 3.5 本章小结

- 第四章 固定视点下曲面的光度补偿

- 4.1 几何映射

- 4.1.1 平面的几何映射

- 4.1.2 曲面的几何映射

- 4.2 系统的亮度响应函数

- 4.2.1 相机亮度响应函数带来的影响

- 4.2.2 相机亮度非线性响应函数

- 4.2.3 实验中标定响应函数

- 4.2.4 投影仪亮度响应函数

- 4.3 计算投影仪与相机通道之间的颜色混合

- 4.4 光度补偿模型

- 4.5 光度补偿实现

- 4.6 算法流程总结

- 4.7 本章小结

- 第五章 视点跟踪

- 5.1 视点跟踪技术分类

- 5.2 实际中视点跟踪解决方案

- 5.3 光流算法

- 5.4 跟踪视点流程

- 5.5 本章小结

- 第六章 实验效果与分析

- 6.1 实验器材

- 6.2 几何映射精度

- 6.3 光度补偿算法速度

- 6.4 补偿图片的效果

- 6.5 对视频进行实时的光度补偿

- 6.6 效果比较

- 6.7 本章小结

- 第七章 全文总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].铋磷钼蓝光度法测定精钢粉中磷元素[J]. 天津冶金 2017(04)

- [2].光度法测定铁矿石中二氧化硅方法的改进[J]. 科技创新导报 2017(25)

- [3].光度法测定铁的进展[J]. 内江科技 2009(06)

- [4].光度法测定中酸度问题的探讨[J]. 光谱实验室 2008(04)

- [5].钼蓝光度法快速测定锰铁中磷[J]. 化工管理 2014(20)

- [6].光度法测定钒的进展[J]. 巢湖学院学报 2010(06)

- [7].钼蓝光度法快速测定锰铁中磷[J]. 化工管理 2014(17)

- [8].光度法测定铈的研究进展[J]. 湿法冶金 2009(01)

- [9].对光度法的新认知[J]. 化学分析计量 2020(S1)

- [10].光度法测定铁矿石中钴、镍[J]. 山东冶金 2010(06)

- [11].邻菲啰啉直接光度法测定水中总铁[J]. 环境科学导刊 2009(03)

- [12].丁二酮肟光度法直接测定镍铬烤瓷合金中镍的研究[J]. 光谱实验室 2009(05)

- [13].光度法在铬(Ⅵ)测定中的研究进展[J]. 分析测试技术与仪器 2009(04)

- [14].国内光度法测定亚硝酸根进展[J]. 光谱实验室 2010(03)

- [15].硅钼黄光度法测定油田产出水中低聚硅[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2009(02)

- [16].光度法测定Cr(Ⅵ)的研究进展[J]. 化学工程与装备 2009(12)

- [17].两标准光度法测定钢铁中的锰、硅、磷[J]. 化学分析计量 2017(04)

- [18].基于人工智能与光度法相融合的多组分混合物测定与分析[J]. 激光杂志 2015(06)

- [19].钼蓝光度法测定铁矿中磷含量[J]. 化工技术与开发 2014(04)

- [20].国标铝及铝合金钼蓝光度法测定硅量的改进方法[J]. 科技传播 2012(22)

- [21].氯磺酚S光度法测铌时钼的干扰研究[J]. 冶金分析 2011(09)

- [22].光度法快速测定不锈钢中的铬、镍、钼、钛、锰[J]. 化学分析计量 2010(01)

- [23].钼蓝光度法测定矿物中的二氧化硅[J]. 科技与企业 2013(07)

- [24].磺基水杨酸光度法测定珍珠岩中的铁[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [25].铋磷钼蓝光度法测定高碳铬铁中的磷[J]. 福建分析测试 2017(05)

- [26].光度法测定面制食品中铝含量方法的研究[J]. 粮油食品科技 2013(05)

- [27].铁矿—磷含量的测定——铋磷钼蓝光度法[J]. 科技创新导报 2012(26)

- [28].密闭消解磷钼蓝光度法测定多晶硅中磷[J]. 冶金分析 2011(08)

- [29].光度法测定锗的研究进展[J]. 理化检验(化学分册) 2011(09)

- [30].析相光度法测定食品中微量锌的研究[J]. 食品研究与开发 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8bd6f49aef111a36f1aa1e13.html