# J-TEXT托卡马克共振磁扰动线圈的电磁结构分析和热分析

### 论文摘要

J-TEXT托卡马克装置隶属华中科技大学，自2007年得到第一等离子体放电以来，它的外围设备和诊断设备逐步完善，并围绕等离子体输运和湍流以及磁流体不稳定性开展了一系列物理实验。外加共振磁扰动线圈通过在真空室内产生旋转磁场与等离子体发生相互作用，从而影响等离子体磁流体不稳定性。理论和试验证明：施加一定强度和模式的外加螺旋扰动磁场可以进行误差场补偿、锁模、输运和边界局域模的实验。根据J-TEXT托卡马克装置自身结构特点，准备在真空室内部安装4组鞍形线圈，在环向均匀分布。每组线圈包括3个线圈，分别位于低场侧和真空室的上下窗口。线圈电源为010kA、010kHz可调频可调幅交流电源。线圈由内部铜管、中间绝缘和外部保护及固定元件组成。线圈必须避免与真空室其它设备发生位置冲突，并能承受自身载流产生的电磁力作用。在等离子体电流发生破裂时，线圈还要能够耐受瞬时感应电流带来的瞬时电磁力。由于真空室内热环境复杂，线圈会承受等离子体辐射、自身焦耳热等多种热源，连续放电带来的热积累也会损坏线圈结构，减小线圈使用寿命。本文总结了扰动场线圈在各个装置上的设计和应用情况，采用有限元分析软件ANSYS从电磁、结构、散热三个方面对线圈的设计过程进行分析，对设计结果进行验证。文中重点求解了J-TEXT磁场分布、线圈的电磁参数、应力分布、固有频率和热分布，对固定方式和散热方式进行了分析。目前，下窗口测试线圈已经安装并经过直流通电测试，发现线圈结构坚固，受热稳定，可以开展扰动场实验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 J-TEXT 托卡马克和受控核聚变

- 1.2 外加共振螺旋磁场扰动的物理意义

- 1.3 各个装置上外加共振磁场扰动线圈的应用现状

- 1.4 J-TEXT 托卡马克外加共振磁扰动线圈的设计要求

- 1.5 本文主要内容

- 2 J-TEXT 托卡马克磁体系统及其磁场计算

- 2.1 J-TEXT 托卡马克磁体系统简介

- 2.2 电磁场基本理论与有限元法介绍

- 2.3 J-TEXT 纵场计算与分析

- 2.4 J-TEXT 极向场计算与分析

- 2.5 本章总结

- 3 外加共振磁扰动线圈的电磁分析和电源设计简介

- 3.1 外加共振磁扰动线圈的位置和结构

- 3.2 线圈与真空室壁的安装距离分析

- 3.3 线圈参数随频率的变化关系

- 3.4 5kA/5kHz 线圈电源设计简介

- 3.5 本章总结

- 4 外加共振磁扰动线圈的受力分析

- 4.1 电磁结构耦合分析方法简介

- 4.2 破裂时感应电流计算

- 4.3 线圈固定间距分析

- 4.4 整体线圈的应力分析

- 4.5 线圈的模态分析

- 4.6 本章总结

- 5 外加共振磁扰动线圈的受热与冷却分析

- 5.1 热分析概述

- 5.2 热分析与温度测量

- 5.3 流体基础和冷却分析

- 5.4 简化二维分析求解

- 5.5 三维分析求解

- 5.6 本章总结

- 6 全文总结与工作展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 不足和工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于人体头部模型的经颅磁刺激反向线圈研究[J]. 航天医学与医学工程 2019(06)

- [2].线圈距离可变的无线电能传输系统研究[J]. 电力电子技术 2020(01)

- [3].用于钢板厚度测量的常用电磁超声线圈特性研究[J]. 中国测试 2020(04)

- [4].多级管状线圈加载装置的线圈优化及电参数影响[J]. 机械设计与研究 2020(03)

- [5].干扰因素对罗氏线圈测量精度的影响分析[J]. 舰船电子工程 2020(06)

- [6].~1H/~(31)P双核并行磁共振成像线圈的研究与设计[J]. 波谱学杂志 2020(03)

- [7].降低弓形换位线圈换位尺寸偏差研究[J]. 防爆电机 2020(04)

- [8].放电线圈的二次短路与保护措施探究[J]. 中国设备工程 2018(17)

- [9].多功能线圈类设备综合参数测试装置的研制[J]. 电网与清洁能源 2017(04)

- [10].罗氏线圈电子式电流互感器的设计[J]. 电子设计工程 2013(21)

- [11].肠道微型仿尺蠖式机器人机载供能线圈优化[J]. 上海交通大学学报 2020(02)

- [12].磁耦合无线电能传输系统平面盘式线圈优化设计[J]. 电器与能效管理技术 2019(17)

- [13].一种较精确的线圈设计方法[J]. 中国战略新兴产业 2018(40)

- [14].具有变化线圈的纬编针织物[J]. 国际纺织导报 2015(12)

- [15].通电圆线圈轴线上磁场分布分析[J]. 物理通报 2012(03)

- [16].任意空间位置两多边形多匝线圈的互感计算[J]. 价值工程 2013(31)

- [17].线圈并联时通过两个线圈磁通量的关系[J]. 电子科技 2012(12)

- [18].放电线圈和电压互感器的对比[J]. 电力电容器与无功补偿 2008(02)

- [19].磁共振系统梯度线圈支撑结构的拓扑优化[J]. 计算机仿真 2020(08)

- [20].电动汽车无线充电线圈偏移情况下的效率提升[J]. 测控技术 2017(05)

- [21].数值模拟线圈参数对电感耦合等离子体温度及流场分布的影响效应[J]. 真空科学与技术学报 2017(06)

- [22].高聚焦度经颅磁刺激线圈的研究[J]. 中国科技论文 2017(11)

- [23].颈动脉线圈在3.0T磁共振颞下颌关节扫描中的应用[J]. 医疗装备 2015(13)

- [24].折叠变形磁刺激圆形线圈空间磁场分析[J]. 郑州大学学报(工学版) 2016(03)

- [25].罗氏线圈互感分析与仿真计算[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2016(08)

- [26].基于双拾取线圈的感应电能传输系统研究[J]. 中国电机工程学报 2016(19)

- [27].基于视觉测量技术构建针织线圈三维结构[J]. 针织工业 2014(12)

- [28].关于通过线圈某一面磁通量的讨论[J]. 教学月刊·中学版(教学参考) 2020(05)

- [29].B处线圈无电流[J]. 物理教学探讨 2015(06)

- [30].动态无线电能传输系统线圈形状研究[J]. 电气应用 2020(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8bdbd5e1d6ba640a738e0d6f.html