# 电力建设大件吊装中双机抬吊法的应用研究

中国核工业第五建设有限公司上海601611

摘要：在电力建设中使用双机抬吊法对物件比较大的物料进行安装，是一种相对比较经济合理的施工方法。因为其工作方式比较实用，因此在电力建设过程中被广泛的应用。本文根据双机抬吊法在电力建设中的实际应用为论点，展开了相关的讨论以供参考。

关键词：电力建设；大件吊装；双机抬吊法

双机抬吊法适用于比较大的工程建设，其中在大型的桥梁建设和大型的电力建设中运用的较多。主要是采用两台起重机械，通过两台机械的相互协调工作将重量比较大的物件进行吊装。双机抬吊法可以在不使用大型起重机的条件下对大型设备进行吊装，这样就能大大减少使用大型吊机的费用，对建设工程来说既经济又实用。

1、双机抬吊法适用的范围

双机抬吊法的使用也是有一定的前提条件；首先，所吊装的设备或者物件要超过了一台起重机的重量，但是不能超过两台起重机的起重重量，才会选择使用双机抬吊法。还有一些比较大型的设备，比如在大型电力建设过程中对变压器以及发电机定子等设备的安装。这些设备虽然在一台起重机的起重范围内，但是由于起重机受到其旋转半径以及位置的影响，单独一个起重机很难完成吊装工作的情况下，才会选择使用双机抬吊法。其次，设备在安装的过程中跨度比较大，还有的设备在安装过程中需要一定的倾角，以及设备重心在不断变化，要酌情选择双机抬吊法，例如；一些大型塔机起重臂的安装和一些大桥的桥柱安装等。最后，一些设备在对其安装的过程中对起重机的瞬间冲击力比较大，容易造成起重机的损伤，对于这样的设备进行安装时应当选择双机抬吊法，其中一台机械作为主吊，另一台机械作为辅吊，例如大型锅炉的立柱在安装之前的竖立工作、受热面的水冷壁吊装等。在使用双机抬吊法进行相关设备的安装时，吊装的情况十分复杂且表现形式多种多样，所以双机抬吊法中所运用的起吊设备也有所不同，在使用双机抬吊法之前，要对所要吊装的设备进行严格的分析，最终选择合适的两种起吊设备进行施工。

2、双机抬吊法方式和注意事项

2.1选择性能相近的吊装设备

参与起吊的两台吊装设备在机械性能上要相近[1]。主要是因为双机抬吊法的施工情况相对比较复杂，需要两台起重机同时进行工作，如果两台吊装设备的性能相差较大，很容易就会造成性能较差的起重机的损坏。在大型施工建设的过程中如果非要性能不相近的两种起重机，应该尽量减少性能较差的起重机械的负荷，并且要保证两台起重机能够协调一致的工作。根据相关的规定，在使用双机抬吊法时，参与吊装的起重机械用的吊钩钢丝绳要保持垂直起落、垂直运转，在动作幅度上两台起重机械要保持一致，并且在起吊的过程中，为了安全每台起重机械所承受的重量不得超过设备总重量的75%。

2.2对安装的设备要明确

在进行起吊安装之前需要提前明确将要起吊设备的重量，并要计算出设备的重心以及明确设备安装的要求，然后经过详细的计算，选择合适的起重机械进行协调工作。在这之前需要有技术人员根据设备的特点和安装的要求制定出科学的操作方案，操作方案中应当明确表明所选起重机的性能、负荷的分配、详细的协调步骤以及安全措施和注意事项等。

2.3注意事项

双机抬吊法作为高风险的作业方式，在抬吊工作前需要对参与作业的工作人员进行安全技术交底，以及对预防事故发生的措施，另外施工现场负责人应当在工作中进行工作指导，要选择经验丰富、专业知识能力强的专业人士担当施工现场指挥官。同时，要注重起吊作业员工的技术水平，对其定期进行专业培训。在大型设备起吊的过程中难免会发生设备的倾斜，起重机械的负荷随着大型设备倾斜的程度的变化而发生变化，当设备的负荷达到75%的时候，就需要采取一定的措施，避免因起吊机械臂断裂发生的安全事故。在作业的过程中，起重臂下面严禁站人，施工的过程中要协调各部门工作，在保证安全的同时保证施工质量。在进行起吊之前需要对设备进行详细的运算，找出最合适的起吊点，要保证两台吊机的负荷重量均不超过自身载重的75%。

3、双机抬吊法中应当引起重视的事项

3.1对荷载量进行计算分配

所选择的两台起吊器械的性能要相近，在对设备进行起吊的工作中尽量根据起吊机的性能，对每台起吊机的荷载重量进行合理分配。当对形状规格比较复杂的重物进行起吊时，或者对于设备的安装有一定的操作要求时，就需要结合着实际的情况，制定具有针对性的方案进行施工。在制定施工计划时，需要对重物以及起重吊机的负载进行相关的计算；首先要确定重物的重心位置，当重物为组合体时，要通过一定的计算对各个组成部分进行均匀平衡以此得出重物中心位置。其次，需要计算施工的两台起重机所分担的载荷重量。经过一定的计算，找到合适的起吊位置点[2]。

3.2重物倾斜对起吊机负荷影响

起重机械所承担的负荷随着重物的移动而发生变化，重物的捆绑点的不同在重物运输的过程中的重心转移的方式也不同。其中对重物的捆绑方式主要有；捆绑点在重物的重心之上、捆绑点与重物的重心一致、捆绑点在重物的重心之下。

3.3合理运用起吊机的因素

当使用起吊机进行施工作业的过程中要注意以下几个方面；第一，要根据施工现场的施工条件以及施工环境进行分析，以便选择合适的起重机放置地点。第二；施工人员需要对所起吊重物的重量以及形状进行观察研究，最终选择最合适的吊机类型进行作业。第三，要结合着施工的经济效益，对于重物的外形以及重量较大的需要酌情采用双机抬吊法进行施工。

总之，在进行吊装之前，工作人员需要对吊装方案进行反复的核对，确认无误后再进行相关的施工作业。所有参与吊装的工作人员必须熟练的掌握吊装的每个流程，明确自己的任务、明确施工方法、明确吊装的设备重量同时要树立安全作业意识，运用科学合理地施工技术完成施工任务。另外还要对施工地面的平整程度，尽可能采用性能相近的机械进行作业，在作业的过程中，起重机驾驶人员要时刻听从指挥官的指挥进行作业。另外，在进行吊装作业之前，需要对起重机的各项参数进行检查，在进行正式起吊工作时，需要对重物进行试吊工作，在试吊的过程中需要对各项参数进行详细的记录。在采用双机抬吊法时，起重机械需要在自身运转的范围内并且起重臂之间要时刻保持着安全距离，避免在作业的过程中出现碰臂事故，在进行起吊的过程中，当发现起吊机器上升的速度不一致的时候，操作人员要及时的对机械的速度做调整，保证两台起重机械在上升速率上保持一致性[3]。另外，指挥人员需要时刻的观察重物在上升过程中的状态，一旦有重物倾斜现象的发生就要及时通知驾驶员作出相应的调整，这样就能防止由于重物的倾斜导致一台起重机负荷过重。最后，每台起重机都应该配一名副指挥，让其观察在吊机运作的过程中，起重机支腿的变化情况。

4、结语

在电力建设的过程中，由于设备的外形较大，重量较重等因素，所以在电力建设过程中对大件吊装的施工大多是采用双机抬吊法。在施工的过程中，首先应该选择性能相近的起重机械，其次在施工期间，操作人员要时刻听从指挥，发现问题要及时采取措施。另外，采用双机抬吊法的基础是要保证重物在起吊的过程中的倾斜程度，由于重物的倾斜度很难把握，所以在建设过程中应当对这种起吊方法谨慎使用。

参考文献

[1]牛玉宝.单机吊装法和双机抬吊法吊装锅炉大板梁在晋能保德电厂的应用[J].科技资讯，2017，15（31）：61-61.

[2]王华，梁羽，董泊君，等.大跨度钢桁架不同复杂工况下双机抬吊施工方法[J].建筑技术，2017，48（2）：148-151.

[3]张小委，滕增，邢建.一种多机抬吊平衡梁的优化设计[J].机械工业标准化与质量，2017，5（8）：52-54.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c0500720f4e300382b22b49.html