# 低渗水敏性油藏渗流机理实验研究 ——以WN储层为例

### 论文摘要

青海油田的WN储层是典型的低渗透水敏性储层。由于低渗透油藏的特殊性（低渗透率、低孔隙度、孔隙结构复杂）,其流体的渗流规律常常与中高渗储层存在较大的差异。因此本文在对WN储层基本地质特征认识的基础上,通过室内岩心渗流实验和微观模型水驱油实验对该储层中的油、水渗流特征及影响因素进行了系统的实验研究。通过研究本文得到以下主要认识：（1）该储层的主要岩石类型为岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩和长石砂岩。岩石主要以粉砂为主,其次为细砂。方解石是WN储层的主要胶结物类型；岩石胶结类型以孔隙胶结为主；孔喉类型主要包括原生粒间孔隙、次生粒间孔隙、微孔隙和微裂缝；对渗流起主要贡献的喉道半径在0.2μm～3.04μm之间,喉道半径偏小。该储层孔隙度分布范围在4.0%-33.5%之间,平均9.7%,渗透率分布在0.1～81.8×10-3μm2之间,平均为2.54×10-3μm2,属低孔隙度、低渗透率储层。（2）储层水敏是WN储层的主要伤害因素,伊/蒙混层和绿/蒙混层、蒙皂石是引起储层水敏的主要矿物；该储层水敏伤害率在34.7%-90.7%,平均64.3%,为中等偏强水敏。（3）研究区储层单相油渗流和单相水渗流均存在明显的非达西非线性渗流特征；单相油渗流启动压力梯度范围在0.003408～0.033433MPa/cm。单相水渗流启动压力梯度范围在0.000779～0.028232MPa/cm。单相油和单相水的启动压力梯度随渗透率的增加而有所减小,存在较好幂指数关系。单相油启动压力梯度明显大于单相水启动压力梯度。（4）研究区最终水驱油效率在25.3%～68.1%范围,平均47.81%,最终驱油效率相对偏低；提高注入压力对提高驱油效率有明显的效果,提高幅度在5%～10%；加入防膨剂的注入水能够有效地抑制储层岩心中的粘土矿物膨胀,提高水驱油效率。（5）WN储层油水两相相渗曲线具典型亲水性低渗储层油水相渗曲线特征,水相渗透率低,两相渗流区窄。（6）微观模型实验研究表明,储层岩石中的残余油主要以绕流、边缘角隅处、细小喉道的孔隙中和大孔道中的油斑或油膜四种形式存在,其中绕流残余油是最主要的残余油形式。本论文的研究成果对更好的开发WN低渗透水敏性油藏奠定了理论基础,对同类低渗透水敏性油藏的开发也具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 主要符号表

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 低渗透水敏性油藏单相流体渗流规律研究现状

- 1.2.2 低渗透水敏性油藏两相流体渗流规律研究现状

- 1.3 研究内容及技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.4 主要成果与创新点

- 1.4.1 创新点

- 1.4.2 主要成果

- 第二章 WN储层基本特征

- 2.1 储层基本地质特征

- 2.1.1 构造特征

- 2.1.2 沉积特征

- 2.2 储层岩石特性

- 2.2.1 岩石的颗粒组成及类型

- 2.2.2 储层岩石胶结物组成及类型

- 2.3 储层孔隙结构特征

- 2.3.1 孔隙类型

- 2.3.2 孔隙喉道大小

- 2.3.3 毛管压力曲线特征

- 2.4 储层岩石物性

- 2.5 油层基本特征

- 2.5.1 WN储层原油性质

- 2.5.2 地层水特征

- 2.5.3 油藏润湿性

- 2.5.4 油藏的非均质性

- 2.6 本章小结

- 第三章 储层伤害因素及水敏性实验评价

- 3.1 储层矿物组成与地层伤害关系

- 3.1.1 碳酸盐矿物引起的地层伤害

- 3.1.2 粘土矿物引起的地层伤害

- 3.2 敏感性实验评价方法

- 3.2.1 岩心的水敏评价方法

- 3.2.2 储层水敏性评价结果

- 3.3 本章小结

- 第四章 单相流体渗流特征室内实验研究

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 实验步骤

- 4.1.2 实验流体及岩心

- 4.1.3 实验仪器及流程

- 4.2 单相流体渗流特征

- 4.2.1 单相油渗流曲线特征

- 4.2.2 单相水渗流曲线特征

- 4.3 非达西渗流数学描述综述

- 4.4 WN储层流体渗流拟合方程

- 4.4.1 单相油渗流拟合方程

- 4.4.2 单相水渗流拟合方程

- 4.4.3 单相渗流规律影响因素

- 4.5 本章小结

- 第五章 储层油水两相渗流特征

- 5.1 实验的方法及条件

- 5.1.1 实验岩心和流体

- 5.1.2 实验方法

- 5.2 水驱油效率分析

- 5.3 油水两相相对渗透率曲线

- 5.4 渗流规律因素分析

- 5.4.1 储层多孔介质对流体渗流规律的影响

- 5.4.2 粘土矿物对渗流特征的影响

- 5.4.3 注入压力对渗流规律的影响

- 5.5 两相渗流规律分析对比

- 5.6 本章小结

- 第六章 微观水驱油机理研究

- 6.1 微观水驱油机理综述

- 6.1.1 微观水驱油过程

- 6.1.2 影响微观水驱油机理的因素

- 6.1.3 微观残余油形成及分布特征

- 6.2 砂岩微观模型实验方法

- 6.2.1 实验模型的制作及实验装置

- 6.2.2 实验模型及实验流体

- 6.3 微观水驱油实验结果

- 6.3.1 饱和地层水后的模型特征

- 6.3.2 油驱水过程中的微观渗流特征

- 6.3.3 水驱油微观渗流特征

- 6.3.4 水驱后的残余油分布特征

- 6.3.5 微观水驱油结果分析

- 6.4 微观水驱油规律分析对比

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 硕士学位论文详细摘要

### 相关论文文献

- [1].提高风电渗透率极限的火电机组惯性参数优化方法[J]. 电力系统自动化 2020(02)

- [2].液氮致裂烟煤渗透率及其应力敏感性研究[J]. 采矿与安全工程学报 2020(02)

- [3].非均匀多孔介质等效渗透率的普适表达式[J]. 水文地质工程地质 2020(04)

- [4].力热耦合作用下煤岩损伤演化规律及渗透率模型研究[J]. 安全与环境学报 2020(05)

- [5].直播带货“售假”案惊醒追梦者[J]. 中国质量万里行 2020(11)

- [6].渗透率预示互联网股大调整(下)[J]. 股市动态分析 2018(14)

- [7].煤系沉积岩应力–应变与应变–渗透率特征[J]. 煤田地质与勘探 2015(03)

- [8].高端有机成婴幼儿配方奶粉发展趋势[J]. 中国食品 2017(12)

- [9].评估电压偏差与谐波约束下配网光伏最大渗透率[J]. 科学家 2017(02)

- [10].洋壳渗透率结构对其内部热液对流的影响研究——基于热力学数值模拟[J]. 地球物理学报 2020(05)

- [11].基于泛在数据的分布式光伏接入研究[J]. 浙江电力 2020(04)

- [12].碳酸盐岩酸蚀蚓孔等效渗透率影响因素研究[J]. 中国锰业 2020(02)

- [13].中国新能源汽车年产销量近80万辆 亟需完善大数据[J]. 汽车实用技术 2018(03)

- [14].损伤和剪胀效应对裂隙煤体渗透率演化规律的影响研究[J]. 岩土力学 2016(02)

- [15].泥质砂岩液相渗透率计算新方法[J]. 地球物理学报 2015(10)

- [16].低孔隙度低渗透率岩石孔隙度与渗透率关系研究[J]. 测井技术 2013(02)

- [17].渗流介质对渗透率测试结果的影响[J]. 科技导报 2012(35)

- [18].3D电视增长显著[J]. 家用电器 2011(05)

- [19].采空区自由堆积渗透率假设及应用[J]. 陕西煤炭 2011(04)

- [20].防砂管外堆积砂渗透率实验研究[J]. 石油钻采工艺 2010(01)

- [21].关于极差与渗透率极差及其他[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [22].南海东部海域A区块渗透率测井评价方法研究[J]. 中国锰业 2019(02)

- [23].一种测井渗透率解释方法[J]. 国外测井技术 2018(02)

- [24].考虑不同光伏渗透率影响的配电网风险规划研究[J]. 机电工程 2016(05)

- [25].基于地震相分析的碳酸盐岩渗透率预测[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].应力路径对煤岩渗透率影响实验研究[J]. 金属矿山 2011(06)

- [27].我国中小企业融资租赁问题探讨——对中小企业融资租赁渗透率低的思考[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2010(12)

- [28].麻黄山油田低渗透率储层物性影响因素分析[J]. 石油地质与工程 2009(01)

- [29].基于三维重正化近似方法的等效渗透率计算[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [30].考虑蠕变影响的深部煤体分数阶渗透率模型研究[J]. 岩土工程学报 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c2046998ff7c1df550fb8ba.html