# 铝合金/不锈钢TIG熔—钎焊界面控制研究

### 论文摘要

铝合金与不锈钢的焊接结构具有质轻、高强、耐腐蚀等方面的综合优势,在航空航天、交通运输、国防等部门有着越来越重要的应用。然而两者之间固溶度低,热物理性能差异大,且极易反应生成脆性的金属间化合物,这已成为焊接领域的难点问题。近年来,电弧熔-钎焊方法以其便捷、高效化的焊接性成为铝/钢异种材料连接中的热门研究方向。促进液态钎料在钢表面的润湿铺展,并且控制界面脆性金属间化合物的生长,是获得优质铝/钢接头的关键问题。本课题在前期预涂层开发和工艺实验的基础上,研究了合金元素对界面层结构和力学性能的影响,分析了其控制界面化合物层生长的作用机理,提高铝/钢异种金属连接接头的综合性能。结合焊接温度场进行界面层生长行为的研究,揭示了TIG熔-钎焊界面层的生长机制。首先研究了不同含量Cu元素对界面结构的影响,揭示了其控制界面层生长的作用机理,并且深入分析了Cu元素含量为6wt%时接头的微观结构特征和力学性能。在采用Al-Cu6钎料时,界面层呈须状生长,厚度在2-5μm之间,由θ-Al13（Fe,Cu）4相组成,界面层具有较高的抗裂性,接头的抗拉强度在150-170MPa之间。Cu元素是通过置换固溶于θ-Al13（Fe,Cu）4相中抑制其择优取向来控制化合物层生长的,Cu含量在6wt%左右时,接头具有最佳的力学性能。在Al-Cu6钎料中分别添加了La、Zr、Ag三种微量元素,分析了三种微量元素对接头组织和力学性能的影响。分析发现La元素的加入对界面层组织的影响很小;Zr元素对界面层和焊缝都有明显的细化作用;Ag元素的加入使接头在焊缝中出现了微小的裂纹。结果显示: Al-Cu-La钎料下力学性能与Al-Cu6相当,Al-Cu-Zr钎料下接头的力学性能提高,Al-Cu-Ag钎料下接头的力学性能下降。最后运用MARC有限元软件实现了对异种材料TIG熔-钎焊界面温度场的数值模拟,在此基础上进一步对界面层的生长机制进行研究。温度场模拟结果显示,固-液界面温度分布不均匀,坡口顶部位置与底部位置温度相差近300℃,加热时间差2.5s,界面峰值温度在700-1200℃之间,加热时间不超过10s。结合不同热输入条件下的界面结构,发现界面峰值温度在1000℃左右时,界面层厚度均匀,接头力学性能较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究的目的与意义

- 1.2 国内外研究现状和分析

- 1.2.1 铝/钢异种金属焊接性分析

- 1.2.2 异种金属熔-钎焊方法概述

- 1.2.3 合金元素在控制界面生长行为方面的研究

- 1.2.4 焊接温度场的研究现状

- 1.3 本文研究主要内容

- 第2章 实验材料、设备及方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验母材

- 2.1.2 填充材料

- 2.1.3 预涂层成分

- 2.2 实验设备及装置

- 2.3 实验研究方法

- 2.3.1 实验准备及焊接过程

- 2.3.2 焊接温度场的模拟及热循环的测量

- 2.4 实验分析测试方法

- 2.4.1 微观组织分析

- 2.4.2 力学性能测试

- 第3章 Al-Cu 钎料下铝/钢TIG 熔-钎焊接头特征

- 3.1 接头宏观形貌

- 3.2 焊接接头的微观组织分析

- 3.2.1 熔焊接头的微观组织

- 3.2.2 钎焊接头界面层组织形态

- 3.2.3 界面层的成分分析

- 3.3 在Al-Cu 钎料下界面层的生长机制讨论

- 3.3.1 不同含量Cu 元素下界面层的形态

- 3.3.2 Cu 元素控制化合物层生长的作用机理

- 3.4 接头力学性能

- 3.4.1 接头的抗拉强度

- 3.4.2 接头的显微硬度

- 3.4.3 接头的断裂行为

- 3.5 本章小结

- 第4章 钎料中微量元素对接头组织和性能的影响

- 4.1 La 元素在改善接头组织和性能的作用

- 4.1.1 接头的宏观形貌

- 4.1.2 La 元素在控制界面层生长中的作用

- 4.1.3 La 元素的加入对熔合区组织的影响

- 4.1.4 La 元素的加入对接头性能的影响

- 4.2 Zr 元素在改善接头组织和性能的作用

- 4.2.1 接头的宏观形貌

- 4.2.2 Zr 元素在控制界面层生长中的作用

- 4.2.3 Zr 元素的加入对熔合区组织的影响

- 4.2.4 Zr 元素的加入对接头性能的影响

- 4.3 Ag 元素在改善接头组织和性能的作用

- 4.3.1 接头的宏观形貌

- 4.3.2 Ag 元素在控制界面层生长中的作用

- 4.3.3 Ag 元素的加入对熔合区组织的影响

- 4.3.4 Ag 元素的加入对接头性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 铝/钢TIG 熔-钎焊界面层生长机制研究

- 5.1 TIG 熔-钎焊温度场研究

- 5.1.1 温度场模型的建立

- 5.1.2 热源模型的建立

- 5.1.3 网络划分

- 5.1.4 边界条件及初始条件的确定

- 5.1.5 材料物理参数的确定

- 5.1.6 温度场模拟结果的验证

- 5.1.7 温度场模拟结果分析

- 5.2 TIG 电弧条件下界面生长的理论描述

- 5.2.1 界面层生长的最佳能量控制

- 5.2.2 界面层生长的理论描述

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文及其他成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钎焊时间对排锯性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(06)

- [2].一种汽车冷凝器翅片用铝合金钎焊复合箔的制备方法[J]. 铝加工 2020(01)

- [3].钎焊手册 第3版[J]. 焊接技术 2020(02)

- [4].钎焊铝蜂窝板在装备制造领域中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(11)

- [5].深空探测样品钎焊密封技术研究现状[J]. 真空 2020(05)

- [6].钛/铝异种轻金属熔钎焊研究进展[J]. 热加工工艺 2019(21)

- [7].应用型本科钎焊课程教学策略[J]. 西部素质教育 2019(22)

- [8].Д-30发动机导向器叶片缘板的钎焊修复[J]. 航空维修与工程 2014(04)

- [9].机箱冷板结构失效分析及钎焊新工艺[J]. 焊接 2019(12)

- [10].陶瓷/金属钎焊体系反应润湿及残余热应力缓解的研究进展[J]. 材料导报 2017(05)

- [11].核电站高温用电气贯穿件馈通线钎焊密封技术[J]. 电焊机 2017(04)

- [12].铜导线重复钎焊对接头组织和力学性能影响研究[J]. 技术与市场 2017(05)

- [13].钎焊金刚石钻头制造过程热动力学仿真[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2016(09)

- [14].某焊接组件高频钎焊脱焊故障工艺性分析及解决措施[J]. 焊接 2011(03)

- [15].用天然气代替液化石油气钎焊研究与应用[J]. 日用电器 2015(07)

- [16].铝合金/钢熔钎焊的研究现状[J]. 轻合金加工技术 2014(01)

- [17].硬质合金滚刀的钎焊试验[J]. 工具技术 2014(08)

- [18].试论钎焊质量的影响因素[J]. 科学之友(B版) 2009(01)

- [19].铝与钢异种金属电弧熔-钎焊研究与发展现状[J]. 焊接 2008(06)

- [20].大尺寸件氧化铝陶瓷与可伐合金的钎焊封接工艺研究[J]. 材料导报 2019(S2)

- [21].4004/3003/4004铝合金复合钎焊板包覆率研究[J]. 铝加工 2020(02)

- [22].空调器用分流器接毛细管钎焊检堵一体机的研制[J]. 焊接技术 2016(11)

- [23].典型钎焊结构超声检测用对比试样研制[J]. 焊接 2017(02)

- [24].薄壁铜管钎焊施工过程的质量控制[J]. 天津职业院校联合学报 2017(09)

- [25].铝合金钎焊片紫外激光切割技术的应用研究[J]. 电子工艺技术 2016(01)

- [26].绿色钎焊的技术途径[J]. 焊接技术 2016(05)

- [27].赴德国参加第9届国际钎焊、高温钎焊和扩散焊国际学术会议出访报告[J]. 焊接 2010(08)

- [28].铝合金钎焊板气泡产生原因及改善措施[J]. 轻合金加工技术 2020(08)

- [29].钛合金和铝合金异种金属的熔钎焊行为[J]. 电焊机 2014(09)

- [30].基于温度场的钎焊丝的位置检测系统设计[J]. 科技创新导报 2012(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c26190c2ec6ac06d261a084.html