# 注水井环空保护液技术研究

### 论文摘要

长庆油田属于典型的低渗透油田,采用注水开发的过程中会产生大量的采出水,将这些采出水处理后回注,既可减少环境污染,又能节约水资源,是提高油田的经济效益、保障油田可持续开发的一个重要途径。但由于长庆油田注水井、污水回注井数量巨大,污水腐蚀性强,地处生态脆弱区,一旦注水井油套管腐蚀破损将会导致地表水污染,产生环境污染重大安全问题,直接影响油田环境治理和安全生产；或引起无效注水,套管破损直接影响油田开发效益,成为制约油田长期安全环保的一个突出隐患问题。针对上述问题,本文根据注入水水质复杂、污水局部腐蚀性强的特点,重点分析了不同区块水质的离子含量,明确了油套管腐蚀因素及机理,研究出了适用于不同区块清水、污水、高含氧水的高效缓蚀性兼具阻垢、杀菌性能的环空保护液体系配方,在国内首次研究了环空保护液对封隔器胶筒质量、体积、尺寸、硬度、拉伸强度和扯断伸长率等综合指标的影响,试验结果表明橡胶各种性能指标变化最小0.2%,最大4.5%,符合标准要求。现场完成25口井环空保护液加注试验,试验结果表明：缓蚀率>80%,杀菌率均为100%,阻垢率>90%。本研究有效的解决了注水井油套腐蚀引起的安全环保问题,延长了注水井寿命,保障了油田开发。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 油田采出水及回注技术

- 1.1.1 概述

- 1.1.2 油田污水主要来源及其特点

- 1.1.3 油田污水对注水系统的危害

- 1.1.4 油田污水处理后回注对注水系统的有利影响

- 1.2 油田注入水水质要求及影响指标

- 1.3 课题研究意义及内容

- 1.3.1 腐蚀对油田污水回注系统的影响

- 1.3.2 长庆油田污水回注回灌井套管腐蚀现状

- 1.3.3 问题及意义

- 1.3.4 国内外对油套管腐蚀的研究现状及常用防腐技术

- 1.3.5 本文主要研究内容

- 第二章 腐蚀机理探讨及环空保护技术现状

- 2.1 金属在各介质中的腐蚀

- 2.1.1 溶解盐

- 2.1.2 氧气

- 2.1.3 二氧化碳

- 2.1.4 细菌

- 2.1.5 硫化氢

- 2.2 油田注水管道腐蚀机理

- 2.3 环空保护液的作用机理及现状

- 2.3.1 环空保护液作用机理

- 2.3.2 环空保护液现状

- 2.4 本章小结

- 第三章 注水井环空保护液室内研究

- 3.1 水质分析

- 3.2 注水井环空保护液的研究思路

- 3.3 缓蚀剂筛选与评价

- 3.3.1 缓蚀剂分类及缓蚀机理

- 3.3.2 影响缓蚀剂缓蚀性能的因素

- 3.3.3 缓蚀剂筛选及评价

- 3.4 杀菌剂筛选与评价

- 3.4.1 杀菌剂水溶性评价

- 3.4.2 杀菌剂杀菌效果评价

- 3.5 阻垢剂筛选与评价

- 3.6 环空保护液体系配方研究

- 3.6.1 不同区块环空保护液配方试验研究

- 3.6.2 油田注水井油套环空保护液基本配方

- 第四章 环空保护液综合性能评价

- 4.1 缓蚀效果评价

- 4.1.1 试验介质

- 4.1.2 高温高压釜挂片实验

- 4.2 杀菌效果评价

- 4.3 阻垢效率评价

- 4.4 对封隔器胶筒综合性能的影响

- 4.4.1 试验介质

- 4.4.2 橡胶试样的制备

- 4.4.3 橡胶性能测试试验装置

- 4.4.4 试验评价方法

- 4.4.5 试验结果与分析

- 4.4.6 结论

- 第五章 现场加注及效果评价

- 5.1 加药工艺

- 5.1.1 施工步骤

- 5.1.2 技术要求及施工注意事项

- 5.2 现场试验效果评价

- 5.2.1 2010年试验井环空保护液综合性能评价

- 5.2.2 2010年试验井环空保护液综合性能评价

- 第六章 经济社会效益评价

- 6.1 经济效益分析

- 6.2 社会效益分析

- 第七章 结论及认识

- 7.1 结论

- 7.2 认识

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].冻干血小板保护液优化的实验研究[J]. 中国输血杂志 2018(04)

- [2].植物保护液在水芹菜上的应用效果[J]. 吉林蔬菜 2013(04)

- [3].有机硅体系清水混凝土保护液特点及应用[J]. 现代涂料与涂装 2009(08)

- [4].浅谈修井作业中油层保护液技术的研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [5].低伤害油层保护液性能试验评价[J]. 石油天然气学报 2008(03)

- [6].套管环空保护液的研究与应用[J]. 钻井液与完井液 2010(06)

- [7].体外循环期间经肺动脉灌注肺保护液对犬肺形态及功能的保护作用[J]. 吉林大学学报(医学版) 2008(06)

- [8].高酸性气藏环空保护液体系研究及应用[J]. 内蒙古石油化工 2016(10)

- [9].冻干保护液用于较大容量冻干血小板生长因子活性的保护及其对人静脉内皮细胞增殖的作用[J]. 中国输血杂志 2019(11)

- [10].套管保护液对钻井废水处理效果的影响[J]. 油气田环境保护 2011(01)

- [11].Y油田油套环空腐蚀环境分析与环空保护液优化[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [12].普光高酸性气田环空保护液的研制与应用[J]. 精细石油化工进展 2012(04)

- [13].一种适用于含硫油气田环空保护液的室内评价[J]. 钻井液与完井液 2010(02)

- [14].抗CO_2腐蚀环保型油基环空保护液研究[J]. 钻采工艺 2018(06)

- [15].储气库注采井完井保护液应用分析[J]. 石油化工应用 2015(11)

- [16].经门静脉原位灌注自制肝保护液对梗阻性黄疸大鼠门静脉阻断期间肝脏的保护作用[J]. 中国普通外科杂志 2012(10)

- [17].老年冠状动脉旁路移植体外循环期间肺保护液灌注的肺保护作用[J]. 中国老年学杂志 2009(11)

- [18].塔里木油田气井环空保护液密度优化及应用[J]. 天然气技术与经济 2019(03)

- [19].医用几丁糖保护液在妇科腹腔镜手术中的应用价值[J]. 临床医药文献电子杂志 2014(12)

- [20].川东北元坝气田高温抗硫环空保护液研制及应用[J]. 广东化工 2015(06)

- [21].肺动脉灌注去白细胞肺保护液对体外循环肺的保护作用[J]. 江西医学院学报 2009(04)

- [22].渤海油田海水基环空保护液的开发[J]. 钻井液与完井液 2015(06)

- [23].普光高含硫气田长效环空保护液的研究与应用[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [24].超滤、反渗透膜保护液的探索[J]. 当代化工研究 2016(07)

- [25].无固相有机盐环空保护液的研究与应用[J]. 钻井液与完井液 2013(04)

- [26].低温含血保护液微流量持续灌注对热缺血猪心的保护[J]. 中国现代医生 2011(11)

- [27].银杏叶提取物脑保护液对兔脑的实验研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志 2008(05)

- [28].DG-ZCW油层保护液在G104-5P48井的应用[J]. 钻井液与完井液 2009(02)

- [29].含银杏叶提取物的肺保护液对心内直视术患者肺的保护作用[J]. 中国现代医学杂志 2008(14)

- [30].储气库耐蚀合金管材的环空保护液研制及应用[J]. 天然气与石油 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c2736ad09925071988c7023.html