# 蓄电池充放电系统的研究

### 论文摘要

目前，传统的蓄电池充放电系统存在功率因数低、谐波污染严重等问题，本文结合PWM整流技术，将PWM整流器应用到蓄电池的充放电系统中，实现对蓄电池充电和放电时能量回馈给电网的双重功能，同时提高充放电系统的功率因数，减少对电力系统的电力污染。本文选择了三相电压型PWM整流器和双向DC-DC变换器作为充放电系统主电路拓扑结构，并建立了它们对应的数学模型。在此基础上，对主电路的参数和控制系统进行设计，以实现系统高功率因数运行，满足充放电特性要求。其次，直流母线电压的稳定性是整个充放电系统的关键环节，针对传统的PWM整流器双闭环控制下,直流母线电压受负载扰动和电网波动影响较大的问题，本文提出了电压外环采用前馈补偿和输出电压反馈控制的方法。通过仿真验证了该方法的可行性。然后，在MATLAB／SIMULINK环境中建立了充放电系统仿真模型。分别采用恒流限压和脉冲充电两种控制方法对蓄电池充电，并对传统充放电系统和本文中提出的高功率因数充放电系统进行仿真比较；仿真结果验证了高功率因数充放电系统能实现高功率因数和电能的双向流动。最后，搭建了三相PWM整流器实验平台，实验结果表明，所设计的可逆PWM整流器可实现网侧电流正弦化、能量双向流动等功能。所以，可逆PWM整流器集充、放电功能于一身，既可作为蓄电池的充电电源，又可以当作蓄电池放电的负载，将蓄电池放电时的能量回馈电网，达到节能、环保的目的。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 蓄电池的广泛应用

- 1.1.2 充放电装置的谐波污染和功率因数问题

- 1.1.3 PWM 整流技术的发展

- 1.2 蓄电池充放电装置的发展与研究现状

- 1.3 本课题的研究意义

- 1.4 本论文主要完成的研究工作

- 1.5 本章小结

- 2 充放电系统的拓扑结构及工作原理

- 2.1 充放电系统结构

- 2.2 充放电方法的研究

- 2.2.1 常见充电方法分析

- 2.2.2 系统采用的充放电方法

- 2.3 高功率因数充放电电路及工作原理

- 2.3.1 电压型 PWM 整流器工作原理

- 2.3.2 三相 VSR 数学模型

- 2.4 双向 DC-DC 变换的原理和控制模型的研究

- 2.4.1 双向 DC-DC 变换器的拓扑结构分析

- 2.4.2 双向半桥变换器的工作原理

- 2.4.3 双向 DC-DC 变换器的小信号模型

- 2.5 小结

- 3 充放电系统的控制方案设计

- 3.1 三相电压型 PWM 整流器控制方案设计

- 3.1.1 SVPWM 与 SPWM 比较

- 3.1.2 双闭环控制器设计

- 3.1.3 PWM 整流器抗扰动设计

- 3.2 双向 DC-DC 变换器的控制方案设计

- 3.2.1 恒流充电模式控制器的设计

- 3.2.2 恒压充电模式控制器的设计

- 3.2.3 放电模式控制器设计

- 3.3 本章小结

- 4 充放电系统主电路参数计算

- 4.1 交流侧电感设计

- 4.1.1 电感与相移因数和输出功率的分析

- 4.1.2 电感与电流跟踪速度关系的分析

- 4.1.3 电感与谐波电流关系的分析

- 4.2 直流侧电容的设计

- 4.2.1 满足跟随性指标的电容设计

- 4.2.2 满足抗干扰性能的电容设计

- 4.3 电池侧电感的设计

- 4.4 电池侧电容设计

- 4.5 小结

- 5 充放电系统的硬件电路和软件设计

- 5.1 硬件电路设计

- 5.1.1 功率开关器件的选取

- 5.1.2 PWM 驱动电路

- 5.1.3 电压检测电路

- 5.1.4 电流检测电路

- 5.2 软件设计

- 5.3 小结

- 6 系统仿真和实验结果分析

- 6.1 基于功率平衡的整流器的抗扰动仿真

- 6.2 电池模型的建立

- 6.3 传统整流和高功率因数的充放电系统仿真比较

- 6.4 快速脉冲充电仿真与结果分析

- 6.5 PWM 整流器实验

- 6.6 小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].一种超势垒整流器设计与制造[J]. 电子元器件与信息技术 2019(11)

- [2].全柔性整流器可将无线信号转为电能未来有望为可穿戴设备供电[J]. 功能材料信息 2019(02)

- [3].5.8GHz回旋波整流器整管设计[J]. 空间电子技术 2020(02)

- [4].矩阵整流器在航空电源车上的应用研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [5].整流器快熔发热、固定螺栓处超过80℃高温的原因[J]. 氯碱工业 2020(05)

- [6].考虑网络拓扑的电网负载整流器稳定性控制研究[J]. 电子制作 2020(20)

- [7].基于虚拟信号构造的单相整流器功率前馈控制[J]. 微电机 2020(09)

- [8].单向混合整流器无源电流控制[J]. 电工技术学报 2020(21)

- [9].一种低关断功耗的地端关断整流器[J]. 微电子学 2019(01)

- [10].PWM整流器一般不平衡分析和控制策略研究[J]. 电子测量与仪器学报 2019(06)

- [11].三相PWM整流器的仿真设计与改进[J]. 黑龙江电力 2017(06)

- [12].PWM整流器在旋转导向中的应用研究[J]. 国外电子测量技术 2017(12)

- [13].能量可回馈的单相PWM整流器研究[J]. 山东工业技术 2018(05)

- [14].单神经元电流控制器在整流器中的仿真研究[J]. 数字技术与应用 2016(11)

- [15].电动汽车充电桩三相三电平整流器的控制研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [16].2.85GHz回旋波整流器高频系统的设计及优化[J]. 电源学报 2017(01)

- [17].电解整流器控制系统集中监控改造和技术应用[J]. 中国锰业 2017(S1)

- [18].一种汽车发电机主动整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [19].使用六绕组隔离变压器的大电流整流器研究[J]. 电机与控制学报 2017(07)

- [20].不同拓扑结构混合整流器性能评估[J]. 电工技术学报 2017(16)

- [21].虚拟同步整流器的不平衡电压改进控制[J]. 电力工程技术 2017(05)

- [22].100 A级同步流整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [23].输入电压不平衡时的18脉冲自耦变压整流器分析[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [24].基于双闭环控制的单向整流器研究[J]. 绿色科技 2016(02)

- [25].某型航空变压整流器并联运行负载均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(08)

- [26].飞机变压整流器并联运行均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(09)

- [27].三相电源整流器系统故障诊断仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(05)

- [28].基于飞机变频交流电源系统的变压整流器的设计[J]. 科技视界 2016(17)

- [29].整流器上是否安装电功表[J]. 氯碱工业 2020(02)

- [30].基于PWM整流器的电梯能馈控制系统的设计仿真[J]. 舰船电子工程 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c3e62f180ba4341cd7e8d22.html