# 合成孔径雷达回波信号产生与成像方法研究

### 论文摘要

合成孔径雷达（SAR, Synthetic Aperture Radar）作为一种新型的雷达体制,以其全天候、全天时、远距离成像的特点,越来越受到各个国家的重视。成像算法与多普勒参数估计算法的研究对SAR成像有着重要的意义。本文围绕合成孔径雷达成像,研究了SAR回波信号模型,多普勒参数估计,大斜视角雷达成像算法的问题。主要研究内容如下:本文根据SAR回波信号的几何模型,在VC++6.0环境下编写程序,设计和实现了SAR回波数据模拟生成系统。研究了频域校正距离走动和弯曲的距离-多普勒（RD）算法和线频调变标（CS）算法的基本原理,并用这两种算法对SAR模拟数据进行了仿真成像,验证了回波数据模拟生成系统的正确性。研究了相关函数法估计多普勒中心频率、图像偏置（MD）法估计多普勒调频率,并给出了加入迭代的MD算法流程,从而提高了估计精度。采用SAR模拟数据进行计算机仿真,实现了相关函数法、图像偏置（MD）法及加入迭代的MD算法对多普勒参数的估计,验证了理论分析的正确。研究了针对大斜视角回波数据进行成像的非线性CS算法。将非线性CS方法与多普勒参数估计方法相结合,得到基于运动补偿的非线性CS算法流程。对大斜视角模拟数据进行成像仿真,仿真结果表明,基于运动补偿的非线性CS（NCS）算法对大斜视角数据的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 合成孔径雷达发展概述

- 1.2 合成孔径雷达回波信号产生与成像算法概述

- 1.3 本文的内容安排

- 第二章 合成孔径雷达回波信号产生方法研究

- 2.1 引言

- 2.2 合成孔径雷达的回波理论模型

- 2.3 合成孔径雷达的回波信号产生步骤

- 2.4 合成孔径雷达的回波信号仿真

- 2.5 本章小节

- 第三章 合成孔径雷达成像基本原理及成像方法

- 3.1 引言

- 3.2 合成孔径雷达成像基本原理

- 3.2.1 距离向成像原理

- 3.2.2 方位向成像原理

- 3.3 频域校正距离走动和弯曲的RD算法

- 3.4 CS算法

- 3.5 合成孔径雷达成像算法仿真结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 多普勒参数估计

- 4.1 引言

- 4.2 多普勒参数与载体参数之间的关系

- 4.3 多普勒中心频率估计

- 4.4 多普勒中心频率解模糊方法

- 4.5 基本的多普勒调频率估计方法

- 4.6 加入迭代的MD方法

- 4.7 仿真结果及其分析

- 4.8 本章小结

- 第五章 基于运动补偿的非线性CS方法

- 5.1 引言

- 5.2 斜视角情况下SAR回波信号模型分析

- 5.3 非线性CS算法

- 5.4 成像处理仿真与结果分析

- 5.5 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].一种基于短合成孔径的双星干涉精确定位方法[J]. 电子与信息学报 2020(02)

- [2].基于合成孔径聚焦技术的煤岩超声成像检测研究[J]. 中国矿业大学学报 2018(04)

- [3].基于均方根速度的水浸超声合成孔径聚焦成像[J]. 仪器仪表学报 2016(02)

- [4].基于长合成孔径的辐射源成像定位算法[J]. 雷达学报 2020(01)

- [5].长合成孔径时间多普勒解模糊成像处理算法[J]. 无线电工程 2018(11)

- [6].一种改进的被动合成孔径算法用于舰船辐射噪声检测[J]. 电子与信息学报 2013(02)

- [7].一种改进的合成孔径聚焦算法研究[J]. 压电与声光 2009(03)

- [8].合成孔径聚焦成像算法研究[J]. 现代电子技术 2010(23)

- [9].空时被动合成孔径阵列处理算法研究[J]. 信号处理 2008(03)

- [10].基于非均匀快速傅里叶变换的干涉合成孔径显微算法[J]. 光学学报 2017(04)

- [11].纹理提取分析的合成孔径细微图像的分类软件设计[J]. 科技通报 2013(12)

- [12].合成孔径辐射计24通道数字相关器设计[J]. 遥感技术与应用 2011(03)

- [13].舰船辐射噪声检测的被动合成孔径算法[J]. 火力与指挥控制 2013(02)

- [14].超声合成孔径聚焦技术在点焊质量检测中的应用[J]. 焊接 2018(11)

- [15].合成孔径压缩感知超声成像中的高效能稀疏字典设计[J]. 声学学报 2017(06)

- [16].自干涉合成孔径激光三维成像雷达原理[J]. 光学学报 2014(05)

- [17].干涉合成孔径辐射计的相位误差分析[J]. 无线电工程 2011(09)

- [18].合成孔径光学系统的成像特性和图像复原[J]. 应用光学 2010(04)

- [19].基于相干系数的实时超声内镜合成孔径成像算法[J]. 激光与光电子学进展 2019(02)

- [20].基于一种改进的微波全息探地雷达合成孔径的成像算法[J]. 自动化技术与应用 2016(10)

- [21].基于FPGA的合成孔径超声成像波束合成设计[J]. 中国科学技术大学学报 2014(02)

- [22].频域相位相干合成孔径聚焦超声成像研究[J]. 仪器仪表学报 2020(02)

- [23].深海声信道中的被动合成孔径[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2016(09)

- [24].多角度合成孔径雷达成像技术研究进展[J]. 装备学院学报 2016(04)

- [25].单频信号二维合成孔径成像算法[J]. 国防科技大学学报 2014(04)

- [26].基于辅助与合成孔径的群用户合作导航方法[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2012(06)

- [27].声呐合成孔径干涉测量的研究现状与进展[J]. 测绘科学 2016(11)

- [28].大型合成孔径望远镜标准化点源敏感性分析[J]. 中国光学 2019(03)

- [29].基于合成孔径聚焦技术的激光超声无损检测方法研究[J]. 中国激光 2018(09)

- [30].直视合成孔径激光成像雷达模拟远场条件下的二维成像实验[J]. 光学学报 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c444b169549388c1758d7a2.html