# 纳米结构锂锰氧电极材料的合成及电化学性能表征

### 论文摘要

本文以合成的纳米结构前驱体MnOOH（纳米线、纳米棒）和Mn3O4（纳米粒子）为原料,采用常规固相反应制得不同纳米结构（纳米粒子、纳米棒）的Li2MnO3电极材料;进而,采用反应条件更为温和的水热反应,控制反应体系的氧化或还原氛围,合成了不同纳米结构（纳米粒子、纳米棒）的Li2MnO3和LiMnO2电极材料。同时又探索了以LiOH·H2O和Mn3O4纳米粒子前驱体为原料,在恒速搅拌的条件下,水热法合成纳米粒子LiMn2O4电极材料。利用XRD、TEM、FTIR和ESR等分析手段对产物进行了结构表征,并对反应机理进行了探讨,从而为探索纳米结构锂锰氧及相关复合氧化物体系开辟了途径,为后续的电化学性能研究提供了条件。最后对所合成的纳米结构锂锰氧体系正极材料（Li2MnO3、LiMnO2和LiMn2O4）进行电化学性能测试,研究了电极材料的纳米结构和电化学性能之间的关系。 对棒状和粒状纳米结构Li2MnO3进行电化学性能研究表明,在25℃下,Li-Li2MnO3电池在高电压区域（4V）,首次充电容量分别为123mA·hg-1和112mA·hg-1,放电容量为104mA·hg-1和89mA·hg-1。第二次放电容量稍有增加,为106mA·hg-1和94mA·hg-1,之后缓慢下降,到第5次充放电循环后总容量降低到94mA·hg-1和87mA·hg-1,总容量损失为12%和8%。实验表明纳米结构Li2MnO3具有一定电化学活性。 LiMn2O4纳米粒子电极材料的初次充放电实验结果显示,充电容量为160mA·hg-1,放电容量为146mA·hg-1,但电压很低,在2V附近,低于一般报道的3～4V。LiMnO2纳米粒子电极材料的初次充放电实验结果显示,充电容量为100mA·hg-1,放电容量为94mA·hg-1,放电电压2.3～3V很稳定,说明此电极材料循环性能良好,可以进行深度的循环性能研究。

### 论文目录

- 第一章 前言

- 1.1 锂离子电池简介

- 1.2 锂离子电池正极材料简介

- 1.3 锂锰氧正极材料的研究

- xMn2O4简介'>1.3.1 尖晶石型 LixMn2O4简介

- xMn2O4合成方法'>1.3.2 尖晶石型 LixMn2O4合成方法

- 2体系简介'>1.3.3 层状LiMnO2体系简介

- 2体系合成方法'>1.3.4 层状LiMnO2体系合成方法

- 2MnO3体系简介'>1.3.5 层状Li2MnO3体系简介

- 2MnO3合成方法'>1.3.6 层状Li2MnO3合成方法

- 1.4 小结

- 1.5 锂离子电池材料的一些研究方法

- 1.6 研究构想

- 1.6.1 课题的提出

- 1.6.2 课题的研究内容

- 1.6.3 关键问题

- 第二章 实验原锂及药品、仪器

- 2.1 水热法概述

- 2.2 水热法的原锂

- 2.3 水热法的特点

- 2.4 实验方案

- 2.5 实验所用的药品

- 2.6 实验所用的仪器

- 2MnO3'>第三章 固相法制备纳米结构Li2MnO3

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 样品的制备

- 3.2.2 物性表征

- 3.3 结果和讨论

- 3.3.1 XRD分析

- 3.3.2 前驱物形貌对产物形貌的影响

- 3.3.3 顺磁共振分析

- 3.3.4 FTIR分析

- 3.3.5 反应温度和反应时间对产物的影响

- 3.4 结论

- 2MnO3和LiMnO2'>第四章 氧化-还原水热合成纳米结构Li2MnO3和LiMnO2

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 4.2.1 样品的制备

- 4.2.2 物性表征

- 4.3 结果与讨论

- 2MnO3的条件实验'>4.3.1 以 MnOOH为前驱体合成Li2MnO3的条件实验

- 3O4为前驱体合成LiMnO2的条件实验'>4.3.2 以 Mn3O4为前驱体合成LiMnO2的条件实验

- 2的条件实验'>4.3.3 以 MnOOH为前驱体合成LiMnO2的条件实验

- 4.3.4 前驱物纳米结构对产物结构的影响

- 4.3.5 反应机锂的讨论

- 4.4 结论

- 2O4'>第五章 水热法合成纳米结构LiMn2O4

- 5.1 引言

- 5.2 实验

- 5.2.1 样品的制备

- 5.2.2 物性表征

- 5.3 结果和讨论

- 5.3.1 XRD分析

- 5.3.3 TEM照片

- 5.4 结论

- 第六章 产物的电化学测试

- 6.1 引言

- 2MnO3的电化学性能测试'>6.2 不同纳米结构的Li2MnO3的电化学性能测试

- 6.2.1 实验方法

- 6.2.2 实验结果与讨论

- 6.2.3 结论

- 2O4纳米粒子的电化学性能测试'>6.3 LiMn2O4纳米粒子的电化学性能测试

- 6.3.1 实验方法

- 6.3.2 实验结果与讨论

- 2纳米粒子的电化学性能测试'>6.4 LiMnO2纳米粒子的电化学性能测试

- 6.4.1 实验方法

- 6.4.2 实验结果与讨论

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c49340fa1529a74bfed2ad7.html