# 水池及其坡体的数值模拟与安全性评价

### 论文摘要

滑坡是人类遭受的最大自然灾害之一,因此,对潜在的滑坡体进行安全性评估具有很大的重要性及必要性。本文以武汉龙泉山生态园中,400 m3水池引起山体滑坡的安全性评价为研究课题,首先进行现场实地踏勘,初步确定可能的滑坡体边界,再收集相关原始资料(工程地质勘察资料、设计资料、施工资料等),依据现有的工程地质勘察资料,对相关计算参数分析整理,对水池本身进行了数值模拟；然后建立了山体水池滑坡地域的有限元分析模型；最后采用强度折减有限单元法,对山体在水池开挖前、水池土方开挖建成后、竣工后蓄水、地震作用下这几个阶段,进行滑坡稳定性的有限元分析和仿真模拟。本文所做的主要工作及得出的相关结论如下：(1)现场实地踏勘,初步确定可能的滑坡体边界；收集相关原始资料(工程地质勘察资料、设计资料、施工资料等)；对资料进行分析和整理。(2)采用带筋的SOLID65单元,对水池本身建立三维有限元模型,分析水池在顶部填土前、顶部填土后、水池注满水后这三个状态下变形、应力、应变状态,计算结果表明,在施工和正常使用情况下,水池钢筋混凝土结构是安全的。(3)依据现有的工程地质勘察资料,建立山体水池滑坡地域的有限元分析模型。(4)分析山体在水池开挖前、水池土方开挖建成后、竣工后蓄水各工况下的应力、应变、位移状态。重点采用强度折减法分析了山体在水池蓄水后的安全系数,计算结果表明水池蓄水后,坡体安全系数为1.5。(5)采用静力分析和强度折减法相结合、动力分析和条分法相结合这两种方法分别分析地震作用下山体的安全系数,分别为1.45和2.16,表明在水池自身重力和地震作用下,坡体是安全的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 强度折减有限元法的研究现状

- 3水池概况'>1.3 400m3水池概况

- 1.4 研究目标与研究内容

- 第2章 边坡稳定性分析

- 2.1 前言

- 2.2 边坡稳定性基本概念

- 2.3 边坡稳定性的分析方法

- 2.3.1 定性分析法

- 2.3.2 定量分析方法

- 第3章 强度折减法

- 3.1 强度折减法的基本概念

- 3.2 强度折减法的发展过程

- 3.3 强度折减法原理

- 3.4 边坡失稳标准

- 3.4.1 通过计算是否收敛性判断边坡失稳

- 3.4.2 通过塑性区是否贯通判断边坡失稳

- 3.4.3 通过特征部位位移是否发生突变来判断边坡失稳

- 3.5 强度折减法中计算参数对安全系数的影响

- 3.5.1 计算模型总尺寸的影响

- 3.5.2 内摩擦角的影响

- 3.5.3 黏聚力的影响

- 3.5.4 弹性模量的影响

- 3.5.5 泊松比的影响

- 3水池的数值模拟'>第4章 400m3水池的数值模拟

- 4.1 非线性结构

- 4.2 钢筋与混凝土材料的本构关系

- 4.2.1 钢筋的本构模型

- 4.2.2 混凝土受压应力—应变关系

- 4.2.3 混凝土受拉应力—应变关系

- 4.3 400m3水池有限元建模

- 4.3.1 单元的选取

- 3水池计算模型的建立'>4.3.2 400m3水池计算模型的建立

- 3水池有限元计算结果'>4.4 400m3水池有限元计算结果

- 4.4.1 水池顶部填土前有限元计算结果

- 4.4.2 水池顶部填土后有限元计算结果

- 4.4.3 水池注满水后有限元计算结果

- 4.5 计算结果分析

- 3水池引起山体滑坡的数值模拟'>第5章 400m3水池引起山体滑坡的数值模拟

- 3水池处自然地理位置及地形地貌特征'>5.1 400m3水池处自然地理位置及地形地貌特征

- 5.2 滑坡体基本特征

- 5.3 滑坡稳定性强度折减有限元计算

- 5.3.1 有限元模型建立

- 5.3.2 水池开挖前有限元计算结果

- 5.3.3 水池开挖后有限元计算结果

- 5.3.4 水池注水后有限元计算结果

- 5.3.5 坡体地震作用下安全系数计算

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈有限元技术在岩土工程中的应用[J]. 科技信息(学术研究) 2008(10)

- [2].有限元学科案例教学应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2018(12)

- [3].土木工程有限元程序发展和现状[J]. 山西建筑 2011(21)

- [4].面向实践与应用的有限元课程教学方法的探索[J]. 教育教学论坛 2019(33)

- [5].论岩土工程项目中有限元极限分析法的运用[J]. 黑龙江科技信息 2015(32)

- [6].有限元理论应用于家具结构设计初探[J]. 家具与室内装饰 2010(10)

- [7].面向工程应用的机械专业有限元课程教学改革研究[J]. 才智 2019(04)

- [8].有限元技术在机械设计中的应用分析[J]. 科技创新与应用 2016(07)

- [9].基于ANSYS的装配体的模态分析[J]. 汽车实用技术 2011(05)

- [10].浅谈有限元的应用[J]. 北方经贸 2015(03)

- [11].浅谈多色叠印技术在出入境证件上的应用[J]. 中国防伪报道 2015(03)

- [12].行人头型冲击器试验有限元建模及敏感参数分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [13].架空索道线路格构式塔架有限元分析[J]. 有色设备 2019(02)

- [14].面向工程应用的有限元课程教学改革实践[J]. 教育现代化 2017(36)

- [15].基于边光滑有限元的声固耦合研究[J]. 机械工程学报 2014(04)

- [16].某预应力混凝土简支梁降温法的有限元分析[J]. 山西建筑 2008(05)

- [17].ANSYS有限元技术在汽车密封条设计中的应用[J]. 汽车工程师 2017(03)

- [18].ANSYS有限元仿真在机械电子学课程教学中的应用[J]. 科教导刊(中旬刊) 2016(01)

- [19].基于ANSYS的振动筛的有限元建模技术研究[J]. 粮油加工(电子版) 2015(11)

- [20].某750kV联合构架有限元软件计算对比分析[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [21].大跨度连续刚构桥梁施工控制[J]. 华东公路 2016(01)

- [22].近海集装箱结构设计及强度计算[J]. 中国高新科技 2019(07)

- [23].辊弯成形中成形力的理论分析和有限元仿真[J]. 锻压技术 2016(12)

- [24].高炉铜冷却壁的热变形[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(05)

- [25].基于ANSYS的连续梁计算程序的二次开发[J]. 内蒙古公路与运输 2015(05)

- [26].吊耳局部有限元建模技术分析[J]. 船舶工程 2009(S1)

- [27].接触有限元分析及应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(04)

- [28].面向软件应用的有限元课程教学改革与探讨[J]. 高等建筑教育 2014(05)

- [29].基于有限元的镶齿牙轮钻头压齿力计算[J]. 机械设计与制造 2010(03)

- [30].锈蚀钢筋混凝土梁的非线性有限元分析[J]. 低温建筑技术 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c6db32067ec5ca6eb62e4af.html