# 自抗扰控制器参数整定方法及其在热工过程中的应用

### 论文摘要

现代工业中热力系统逐渐向大型化和复杂化发展,对控制品质的要求也越来越高。热力系统的大时滞、强扰动、多变量耦合、非线性等特性越显突出,使得目前普遍应用的PID控制器难以获得令人满意的控制效果。为此,人们一直在寻找更好的控制技术,自抗扰控制(ActiveDisturbanceRejectionControl,简称ADRC)即是其中的一种新型控制策略。本文首先提出了一种新的ADRC参数整定方法,使得ADRC控制器更易于实现且具有更广泛的适用性。在假设调节时间已知的情况下,只需调整一个控制参数即可完成控制器的参数整定。在低阶系统、高阶系统、时滞系统、非最小相位系统、不稳定系统、分布参数系统等抽象模型中的应用结果表明,ADRC和PID一样可以应用于不同类型的系统,相比而言ADRC能够获得更好的动态性能和性能鲁棒性。然后,基于上述方法,针对一个超临界600MW直流锅炉高温过热器在四个不同负荷下的传递函数模型,研究了ADRC的串级控制问题。同时,通过这一对象具体地说明了如何逐步整定ADRC控制器的参数。与内模控制方法的对比仿真结果表明:在每个特定工况下,ADRC控制器都能以较小的控制能量获得较好的跟踪效果,且抗扰动性能具有明显的优势;此外,通过简单的参数调整,可以使得ADRC具有更好的性能鲁棒性,从而实现利用单一控制器来进行全工况控制。本文的ADRC串级控制方法同样可以应用到其它串级控制系统中。最后,初步研究了燃烧振荡系统中的ADRC控制问题。介绍了燃烧振荡的产生机理及控制原理,针对一个非线性的燃烧系统模型,基于对简单移相控制器的设计和分析,研究了ADRC控制器的控制能力并进行ADRC控制器的设计与闭环仿真。分析和仿真结果一致表明,ADRC能够有效抑制燃烧振荡现象且具有一定的性能鲁棒性。本文的研究结果显示了ADRC在热工过程中具有一定的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 自抗扰控制研究进展与现状

- 1.2.1 ADRC的提出与发展

- 1.2.2 ADRC的应用

- 1.2.3 ADRC的特点及问题

- 1.3 论文主要工作

- 第2章 ADRC参数整定方法

- 2.1 引言

- 2.2 问题定义

- 2.2.1 控制对象描述

- 2.2.2 ADRC 控制系统描述

- 2.2.3 设计目标

- 0'>2.3 系统稳定性与控制参数b0

- 2.4 参数整定方法

- p和kd 的整定'>2.4.1 控制参数kp和kd的整定

- 1, β2和β3 的整定'>2.4.2 观测器参数β1, β2和β3的整定

- 2.4.3 ADRC参数整定流程

- 2.5 仿真算例

- 2.6 本章小结

- 第3章 ADRC在过热汽温串级控制中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 问题描述

- 3.2.1 过热汽温模型介绍

- 3.2.2 过热汽温串级控制结构

- 3.2.3 设计目标

- 3.3 ADRC串级控制参数整定方法

- 3.3.1 副回路的整定

- 3.3.2 主回路的整定

- 3.4 过热汽温串级控制系统参数整定结果

- p'>3.4.1 副回路控制器参数kp

- c'>3.4.2 主回路ADRC控制参数ωc

- 3.4.3 主回路ADRC控制参数k

- 0'>3.4.4 主回路ADRC控制参数b0

- 3.5 仿真实验

- 3.5.1 设定值跟踪实验

- 3.5.2 扰动实验

- 3.5.3 鲁棒性实验

- 3.6 本章小结

- 第4章 燃烧振荡的ADRC控制研究

- 4.1 引言

- 4.2 燃烧振荡机理及控制原理

- 4.3 燃烧振荡反馈控制系统

- 4.3.1 火焰模型

- 4.3.2 声波模型

- 4.3.3 燃料喷射系统模型

- 4.3.4 模型仿真

- 4.4 简单移相控制器设计与分析

- 4.5 ADRC控制器的设计与分析

- 4.5.1 ADRC的抑制振荡能力分析

- 4.5.2 ADRC的鲁棒性分析

- 4.6 ADRC控制闭环仿真

- 4.7 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 研究总结

- 5.2 需要进一步开展的工作

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 参数稳定域

- 3（s）和f（s）之间的传递函数'>附录 B z3（s）和f（s）之间的传递函数

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于ADRC的机器鱼的路径跟踪研究[J]. 计算机仿真 2020(05)

- [2].A parameter formula connecting PID and ADRC[J]. Science China(Information Sciences) 2020(09)

- [3].On the characteristics of ADRC: a PID interpretation[J]. Science China(Information Sciences) 2020(10)

- [4].基于ADRC+改进型重复控制的PMSM矢量控制方案[J]. 电力电子技术 2020(06)

- [5].Tuning of Sampled-Data ADRC for Nonlinear Uncertain Systems[J]. Journal of Systems Science & Complexity 2016(05)

- [6].基于ADRC的半导体激光器温度控制的仿真研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2013(01)

- [7].ADRC BASED INPUT DISTURBANCE REJECTION FOR MINIMUM-PHASE PLANTS WITH UNKNOWN ORDERS AND/OR UNCERTAIN RELATIVE DEGREES[J]. Journal of Systems Science & Complexity 2012(04)

- [8].基于ADRC深海剖面浮标定深控制[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [9].基于线性ADRC的磁悬浮轴承控制策略研究[J]. 电子世界 2013(23)

- [10].Path tracking for vehicle parallel parking based on ADRC controller[J]. Journal of Beijing Institute of Technology 2015(02)

- [11].基于ADRC的微型直流电机柔性伺服控制系统研究[J]. 天津理工大学学报 2020(05)

- [12].基于改进粒子群算法优化的自抗扰控制器(ADRC)及其应用[J]. 科技创新导报 2010(18)

- [13].曲轴转角域ADRC在船舶柴油机中的应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(01)

- [14].On comparison of modified ADRCs for nonlinear uncertain systems with time delay[J]. Science China(Information Sciences) 2018(07)

- [15].基于ADRC的船舶主机控制器设计与仿真研究[J]. 中国造船 2012(02)

- [16].一种基于模糊ADRC的舵机控制算法设计与实现[J]. 西北工业大学学报 2011(02)

- [17].基于ADRC的四旋翼抗复合风场干扰悬停性能研究[J]. 国外电子测量技术 2020(02)

- [18].基于ADRC的四旋翼飞行器抗干扰控制研究[J]. 软件 2020(03)

- [19].基于改进差分算法的变桨ADRC参数优化[J]. 计算机仿真 2020(03)

- [20].基于ADRC的调距桨伺服控制系统设计[J]. 船舶工程 2018(10)

- [21].ADRC based control for a class of input time delay systems[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2017(06)

- [22].基于ADRC的并联三自由度船载稳定平台稳定控制律设计[J]. 大连海事大学学报 2020(01)

- [23].四轴飞行器串级ADRC轨迹跟踪控制[J]. 武汉科技大学学报 2019(04)

- [24].基于模糊自适应ADRC的无刷直流电机电流控制[J]. 微电机 2010(05)

- [25].基于ADRC的液压支护机器人自适应控制[J]. 机械与电子 2018(04)

- [26].基于复合ADRC的压电陶瓷驱动器自适应控制[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(08)

- [27].基于ADRC的液压支护机器人自适应控制研究[J]. 数码世界 2019(01)

- [28].基于ADRC的永磁同步电机模型预测转矩控制系统[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(10)

- [29].基于ADRC的改进自学习薄膜厚度控制模型[J]. 计算机仿真 2020(08)

- [30].基于改进型ADRC的一级直线倒立摆高精度控制[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c6ee8eca9b6b71aeeaba6a8.html