# 基于KD-PARSE的MAV群并行仿真

### 论文摘要

利用微型飞行器（Micro Air Vehicle:MAV）执行搜索、侦察、电子干扰等任务具有安全、高效、成本低廉等优点,在未来战争中MAV将发挥不可替代的作用。由于单个MAV体积小,负载、防卫能力差,因此有必要、有可能将MAV进行编队,利用MAV群执行任务可以发挥更加强大的威力。我国已经研制出多种型号的MAV,为了早日装配部队,有必要利用仿真技术对其群集行为进行研究。论文首先建立了MAV模型,并利用并行仿真技术在KD-PARSE仿真引擎上实现了MAV群的建模与仿真,运用独道的方法提高了并行仿真的加速比和仿真模型的可扩展性。对并行仿真技术的研究在国内尚处起步阶段,作为预备知识,论文首先论述了并行仿真的基本概念,深入研究了并行仿真引擎——KD-PARSE的核心组成模块,以及利用KD-PARSE进行应用程序开发的建模框架,为后续工作奠定了基础。接下来是并行仿真模型的建立和程序实现部分。在这一部分中,首先利用基于Agent的建模方法建立了MAV及MAV群的并行仿真模型。利用MAV群执行搜索任务,先要解决MAV群的寻径问题——预先确定一条搜索路径,论文在基本PSO算法的基础上进行并行化处理,并在KD-PARSE上利用并行化的PSO算法实现了最短路径的求解过程;接着设计并实现了MAV群沿既定路线飞行的并行仿真程序;最后在Linux操作系统的QT环境下又设计实现了一个简单的图形用户界面程序,可以作为辅助工具,用来直观的观察仿真过程中每个MAV的飞行轨迹。然后是并行仿真实验及结果分析。首先通过比较研究了不同对象分解方式、不同时间管理算法和不同CPU数量对并行仿真加速比的影响;接着通过在程序中加入数据分发管理机制提高了并行仿真运行速度;最后通过采用对MAV分组、飞行场地分块的处理方法,提高了群集模型的可扩展性。论文的最后对课题工作进行了总结,并对后续工作进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 关于MAV群仿真的研究

- 1.2.2 并行仿真技术应用现状

- 1.3 课题研究意义及目标

- 1.4 论文的主要内容和组织结构

- 第二章 KD-PARSE的体系结构与建模框架

- 2.1 并行仿真的基本概念

- 2.2 KD-PARSE体系结构

- 2.2.1 KD-PARSE的层次结构

- 2.2.2 事件处理模块

- 2.2.3 时间同步算法

- 2.3 KD-PARSE的建模框架

- 2.3.1 基本组成模块

- 2.3.2 仿真对象和对象管理器

- 2.3.3 事件API

- 2.3.4 交互（Interactions）

- 2.3.5 并行仿真主程序

- 2.4 本章小结

- 第三章 MAV及MAV群模型

- 3.1 建模依据

- 3.2 MAV模型建立

- 3.2.1 MAV动力学、运动学模型

- 3.2.2 MAV传感器模型

- 3.3 MAV群行为规则

- 3.3.1 Reynolds的群模型

- 3.3.2 MAV群行为模型

- 3.4 本章小结

- 第四章 利用MAV群执行搜索任务的程序设计与实现

- 4.1 用PSO算法求解MAV群搜索路径

- 4.1.1 PSO算法概述

- 4.1.2 问题模型设计

- 4.1.3 算法并行化及其实现

- 4.1.4 算法实现的正确性验证

- 4.2 MAV群并行仿真程序设计

- 4.2.1 仿真对象、事件与交互

- 4.2.2 程序流程

- 4.3 用户图形界面程序

- 4.4 本章小结

- 第五章 并行仿真实验及结果分析

- 5.1 可重复性实验

- 5.1.1 实验目的及方法

- 5.1.2 实验结果及分析

- 5.2 不同处理器分布情况实验

- 5.2.1 实验目的及方法

- 5.2.2 实验结果及分析

- 5.3 对象分解方式比较

- 5.3.1 实验目的及方法

- 5.3.2 实验结果及分析

- 5.4 时间同步算法比较

- 5.4.1 实验目的及方法

- 5.4.2 实验结果及分析

- 5.5 并行仿真加速比研究

- 5.5.1 实验目的及方法

- 5.5.2 实验结果及分析

- 5.6 增加数据过滤管理模块

- 5.6.1 实验目的及方法

- 5.6.2 实验结果及分析

- 5.7 分组、分块管理

- 5.7.1 基本思想及实验方法

- 5.7.2 实验数据及分析

- 5.8 本章小结

- 第六章 结束语

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].基于仿真对象的PLC课程项目教学新探[J]. 肇庆学院学报 2016(05)

- [2].基于输入输出函数的计算机军事仿真因果追溯[J]. 软件导刊 2016(06)

- [3].军事工程毁伤与防护仿真对象模型设计方法[J]. 计算机应用 2010(S1)

- [4].基于认知的战场地理环境仿真对象数据模型[J]. 系统仿真学报 2019(06)

- [5].基于并行计算的大规模群体行为建模与仿真方法研究[J]. 计算机应用 2010(06)

- [6].基于高斯过程的机器人模仿学习研究与实现[J]. 北京工业大学学报 2015(07)

- [7].一种热控实训仿真装置的研发[J]. 仪器仪表用户 2017(06)

- [8].基于TCP/IP协议的PLC控制仿真对象的实现[J]. 吉林化工学院学报 2010(03)

- [9].基于仿真对象的控制开发平台设计[J]. 电气自动化 2016(01)

- [10].非常规突发事件应急管理仿真的需求与挑战[J]. 系统仿真技术 2011(03)

- [11].阿海水电站仿真培训系统概述[J]. 信息技术与信息化 2015(07)

- [12].越冬蜂群调温机理仿真[J]. 系统仿真学报 2014(06)

- [13].基于ADAMS的滚耙式耙装机构二次开发设计研究[J]. 煤矿机械 2013(03)

- [14].炼钢物流调度仿真模型分析[J]. 科技视界 2012(06)

- [15].制氧机组仿真操作平台的开发及应用[J]. 科技创新与应用 2016(13)

- [16].基于Icepak的屉式插箱结构风冷仿真[J]. 山东工业技术 2015(17)

- [17].一种新型空管雷达优化模拟训练系统[J]. 空军预警学院学报 2014(02)

- [18].基于HLA的Agent仿真系统设计[J]. 电子科技 2011(03)

- [19].基于HLA/RTI的分布式组织活动建模研究[J]. 系统仿真学报 2008(02)

- [20].心电信号预处理方法研究与评价[J]. 测试技术学报 2008(01)

- [21].建筑工程多媒体仿真系统应用探讨[J]. 电子测试 2014(S2)

- [22].一种机器鱼的水下碰撞响应研究[J]. 电子制作 2014(08)

- [23].基于Agent和元胞自动机的人员疏散过程建模与仿真[J]. 福建电脑 2011(02)

- [24].并行离散事件仿真集成开发环境的设计与实现[J]. 系统仿真学报 2009(13)

- [25].一种静态电压稳定多指标综合评判方法[J]. 电子设计工程 2016(06)

- [26].城市交通流量预测模型研究与仿真[J]. 机械研究与应用 2016(02)

- [27].通用的航电系统总线接口仿真平台的设计和应用[J]. 教练机 2014(02)

- [28].中国航天科工集团公司科技期刊联合征订启事[J]. 计算机仿真 2012(12)

- [29].波荡器永磁系统的计算机仿真计算[J]. 磁性材料及器件 2008(03)

- [30].舰船发电装置的数学建模研究[J]. 舰船科学技术 2016(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c78ddd2b48b9118019036d6.html