# 基于数值模拟的微流控芯片涡旋混合器研究

### 论文摘要

微流体混合是微流控芯片分析技术（lab-on-a-chip）实现过程中不可或缺的一环,因而微流芯片混合器也已成为整个微流控分析系统设计的关键性组成部分。快速均一的混合对于DNA杂交、蛋白质折叠、酶反应等一些需要快速反应的生化过程实现片上分析与研究具有重要的意义。本文回顾了近年来在微流控芯片混合器方面的最新进展,分别阐述了主动式和被动式混合器中的流动现象与混合特性,简要概括了这些不同类型微流混合器的结构、原理和特征。此外,本文从一种具有4入口圆柱混合腔的非平衡水力驱动微流体混合器出发,设计了一种基于涡旋流动而加快混合过程的圆柱型微混合器,并依靠计算流体力学的数值模拟方法,对影响微混合腔内流体混合的参数进行了研究,分析了涡旋混合的过程与机制,在此基础上提出了几组优化的几何结构与尺寸,最终依照这几组设计的模拟结果进行了混合效果对比,确定了最理想的结构与混合参数。另外,本文从模拟优化的结论出发,依靠基于PDMS（聚二甲基硅氧烷）和玻璃材料的微细加工工艺,在本实验室的现有加工条件下,尝试并发展了一套完整的加工方案,设计制作出了一组实现该圆柱型混合器功能的多层结构PDMS微流控芯片。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 微流控分析芯片技术

- 1.2 微流混合器

- 1.3 计算流体动力学方法

- 1.4 微混合器的制作材料与加工工艺

- 2 涡旋混合器的数值模拟研究与混合条件参数的优化

- 2.1 流体动力学基础理论

- 2.2 CFD 仿真软件的模拟方法

- 2.3 数值模拟实验的硬件与软件平台

- 2.4 涡旋混合器几何构造的选择

- 2.5 涡旋混合的数值模拟

- 2.6 模拟结果讨论与分析

- 2.7 本章小结

- 3 微流控涡旋混合器的制作

- 3.1 芯片材料

- 3.2 加工仪器与试剂

- 3.3 PDMS 芯片制作流程

- 3.4 作流程图和加工方案确定

- 3.5 涡旋微流混合器的制作结果

- 4 总结和展望

- 4.1 总结

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].用于五种动物源性成分快速检测的离心式微流控芯片系统研制[J]. 食品与发酵工业 2020(03)

- [2].T形微流控芯片液滴成形与细胞封装的理论[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [3].多层纸基微流控芯片的设计及其对农药的可视化检测[J]. 农机化研究 2020(11)

- [4].基于面板工艺的数字微流控芯片[J]. 仪器仪表学报 2020(03)

- [5].微流控芯片技术在血细胞变形和流动性分析研究中的应用进展[J]. 实验流体力学 2020(02)

- [6].用于秀丽隐杆线虫毒理学实验的类桥式微流控芯片平台[J]. 药物分析杂志 2020(07)

- [7].聚合物薄膜微流控芯片拉伸成形规律研究[J]. 模具制造 2020(07)

- [8].基于惯性聚焦的细胞计数微流控芯片[J]. 机电工程技术 2020(08)

- [9].用于微流控芯片的全波长实时荧光检测系统研制[J]. 生命科学仪器 2018(06)

- [10].低成本聚合物微流控芯片加工技术综述[J]. 传感器与微系统 2019(05)

- [11].微流控芯片检测方法及其在畜牧兽医上的应用[J]. 动物医学进展 2019(05)

- [12].微流控芯片技术应用进展[J]. 中国国境卫生检疫杂志 2019(03)

- [13].从专利角度分析微流控芯片的键合技术[J]. 云南化工 2019(04)

- [14].医用微流控芯片研究进展[J]. 微电子学 2019(03)

- [15].微流控芯片的标准化探索与展望[J]. 标准科学 2019(07)

- [16].基于微流控芯片的体外血脑屏障模型构建[J]. 中国生物工程杂志 2017(12)

- [17].微流控芯片的发展历程[J]. 山东工业技术 2018(13)

- [18].基于微流控芯片的72重单核苷酸多态性族群推断系统的构建[J]. 色谱 2018(07)

- [19].论化工原理教学改革与微流控芯片的关系[J]. 广州化工 2017(04)

- [20].基于可开启微流控芯片的循环肿瘤细胞捕获及单个细胞的提取[J]. 电脑知识与技术 2017(03)

- [21].微流控芯片安培检测分析方法的研究进展[J]. 科技风 2017(10)

- [22].应用于生物荧光检测的微流控芯片的研究[J]. 人工晶体学报 2017(06)

- [23].微流控芯片上细胞相互作用及质谱联用分析方法研究[J]. 分析化学 2016(04)

- [24].3D打印微流控芯片技术研究进展[J]. 分析化学 2016(04)

- [25].微流控芯片电泳在食品安全分析检测中的应用研究[J]. 食品安全导刊 2016(18)

- [26].新型恒流式颗粒计数技术及微流控芯片装置[J]. 微纳电子技术 2014(12)

- [27].微流控芯片技术在食品领域中的应用[J]. 微生物学杂志 2014(06)

- [28].光检测数字微流控芯片的高集成驱动电路设计[J]. 电子测量技术 2015(03)

- [29].自制简易微流控芯片在中学化学实验中的应用[J]. 教育与装备研究 2017(08)

- [30].基于STEM理念的中学化学创新实验研究——微流控芯片的制备[J]. 中学化学教学参考 2017(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c82f6043bdffbb8bdca1ada.html