# 制备工艺对平板式ZrO2氧传感器Pt电极性能的影响

### 论文摘要

汽车氧传感器是电喷汽车三元催化转化必不可少的元件,而平板式氧化锆氧传感器是一种新兴的汽车氧传感器。本论文立足于平板式汽车氧传感器的研究、开发为主,根据相关氧传感器的生产流程,对汽车氧传感器的部分部件——Pt电极浆料制备、丝网印刷、烧结工艺等方面进行了较为细致的研究。在实验中采用丝网印刷的方式制备平板式氧传感器Pt电极浆料,研究不同种类的有机载体和粘接剂对Pt浆料整体烧结性能的影响。结果表明,采用溶剂、增稠剂、表面活性剂、流变剂和触变剂等的多种组分的混合物作为有机载体;选用几种金属氧化物的混合物作为粘接剂;并通过球磨工艺混合粉体颗粒制成的Pt浆料的高温烧结性能最好,且电极导通性良好。基本能够满足在汽车排放系统中的应用要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 氧传感器的测氧原理

- 1.2 氧传感器Pt 电极催化剂

- 1.3 氧传感器电极及其用Pt 电极的制备方法

- 1.4 电极浆料概述

- 1.4.1 电极浆料的组成原理

- 1.4.2 电阻浆料的种类

- 1.4.3 厚膜电阻浆料的特性

- 1.4.4 厚膜电阻浆料的发展与研究

- 1.4.5 电极桨料的性能指标

- 1.5 本课题研究的意义及创新

- 1.5.1 本课题研究的意义

- 1.5.2 本论文的创新之处

- 第二章 试验过程及方法

- 2.1 试验用主要原料及设备

- 2.1.1 试验用主要原料

- 2.1.2 试验用主要设备

- 2.2 浆料各组分的制备

- 2.2.1 有机载体配置

- 2.2.2 粘接剂制备

- 2.2.3 浆料制备

- 2.3 浆料的丝网印刷

- 2.4 预压烧结

- 2.4.1 烧结原理

- 2.4.2 试验方法

- 2.4.3 影响烧结效果的因素

- 第三章 Pt 电极浆料制备工艺技术的研究

- 3.1 Pt 电极浆料粘度工艺的控制

- 3.1.1 浆料的流变特性及粘度

- 3.2 电阻浆料粘度的工艺控制

- 3.2.1 有机载体成分的工艺控制

- 3.2.2 电极浆料固相含量的工艺控制

- 3.3 表面活性剂对浆料流平性影响的研究

- 3.4 烧成膜厚对 Pt 浆料厚膜电阻性能影响及膜厚工艺控制

- 3.4.1 烧成膜厚对厚膜电阻性能的影响

- 3.4.2 膜厚的工艺控制

- 3.5 烧成规范对厚膜电阻性能影响的研究

- 3.6 本章小结

- 第四章 Pt 电阻浆料的研究

- 4.1 导电相 Pt 对厚膜电阻电性能的影响

- 4.2 高温粘接相对厚膜 Pt 电阻性能的影响

- 4.2.1 高温粘接相含量对 Pt 电阻性能的影响

- 4.2.2 粘接相粒度对 Pt 厚膜电阻性能的影响

- 4.2.3 粘接相成分对 Pt 厚膜电阻电性能的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].氧传感器在汽车故障诊断中的应用[J]. 石家庄理工职业学院学术研究 2019(Z1)

- [2].SCR转化效率监控影响因素分析[J]. 内燃机与动力装置 2019(06)

- [3].浅谈一种新型非消耗的光学原理氧传感器[J]. 传感器世界 2019(10)

- [4].汽车发动机氧传感器老化对尾气排放影响[J]. 顺德职业技术学院学报 2020(03)

- [5].氧化锆氧传感器减振技术研究[J]. 传感器与微系统 2020(09)

- [6].宽域氧传感器加热方法研究[J]. 现代车用动力 2020(03)

- [7].汽车氧传感器的常见故障及检查方法研究[J]. 时代汽车 2019(03)

- [8].氧传感器的工作原理及拆卸维修方法[J]. 汽车工程师 2019(06)

- [9].脉搏氧传感器的设计及验证[J]. 中国医学物理学杂志 2019(08)

- [10].发动机氧传感器检测与分析[J]. 科技创新与应用 2018(05)

- [11].多通道氮氧传感器陶瓷芯片检测系统[J]. 自动化技术与应用 2018(04)

- [12].浅谈汽车氧传感器的故障及检查方法[J]. 中外企业家 2018(01)

- [13].国内外铅铋电化学氧传感器的研究现状[J]. 产业与科技论坛 2017(19)

- [14].浅谈氧传感器的结构原理与检测[J]. 时代汽车 2017(22)

- [15].汽车氧传感器的常见故障及检查方法研究[J]. 河南科技 2015(19)

- [16].基于虚拟氧传感器的发动机分缸燃油控制系统[J]. 汽车工程 2016(01)

- [17].关于汽车氧传感器故障检测工作的几点思考[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [18].你汽车里的油是怎么偷吃的?[J]. 驾驶园 2016(08)

- [19].2012款宝马535i前氧传感器故障[J]. 汽车维修技师 2015(01)

- [20].宽域氧传感器在发动机标定中的应用[J]. 现代车用动力 2015(02)

- [21].氧传感器的常见故障诊断方法研究[J]. 考试周刊 2019(19)

- [22].新型氧传感器原理与检测[J]. 科技致富向导 2012(17)

- [23].浅谈车载式氮氧传感器工作原理[J]. 电子测试 2020(22)

- [24].新福克斯氧传感器原理及故障诊断[J]. 无锡南洋职业技术学院论丛 2016(Z2)

- [25].基于发动机分层燃烧技术宽频氧传感器机理分析[J]. 内燃机 2020(04)

- [26].浅谈汽车四线片式氧传感器[J]. 传感器世界 2019(07)

- [27].汽车氧传感器的结构与检测方法[J]. 内燃机与配件 2018(23)

- [28].从我的修车经历浅谈氧传感器与汽车油耗[J]. 汽车实用技术 2019(06)

- [29].双层电解质极限电流型氧传感器的制备及其性能[J]. 硅酸盐通报 2018(02)

- [30].氧传感器在烟草气流干燥机的应用[J]. 科技风 2018(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8c9c36d396671d12cf13d062.html