# 考虑服务水平的铁路客运站通道参数研究

### 论文摘要

随着我国社会主义市场经济的发展和改革开放的不断深入,人民物质生活水平的逐步改善和自身素质的不断提高,人们对出行过程中所要求得到的服务水平及安全保障等的要求越来越高,而现有铁路设计规范对于铁路客运站客流通道参数的确定存在科学依据不足,对客流通道通过能力与通道服务水平相关性考虑不足。因此,考虑服务水平的铁路客运站客流通道的通过能力,对影响这两方面的乘客通道几何参数的取值方法进行深入分析与研究,无疑具有重要的理论价值和现实意义。铁路事业的高速发展不仅表现在列车通过能力的增强,同时也体现在铁路客运站旅客集散能力的增强。车站客流通过能力除了受到客运站布局方式的影响外也受客流通道通过能力的制约,尤其是客流通道内的关键节点,如进出站口、检票口等乘客最易集中堆积且走行速度最慢的区域,因此本文着重对客流通道关键节点的通行能力与服务水平进行研究。本文首先基于进站口处旅客占有的人均活动空间及旅客排队等候时间的长短对进站口的服务水平进行划分,对进站口的服务水平进行分级,从而在考虑服务水平的基础上对铁路客运站进站口参数进行设置；其次根据国外常用的楼梯服务水平的分级标准以及通过对成都、深圳、广州三地铁路客运站旅客的调查分析,选取C级和D级楼梯服务水平作为铁路客运站站内楼梯和自动扶梯的设计标准,最后根据铁路客运站高峰小时最高客流量以及旅客在楼梯和自动扶梯上接受的服务水平对楼梯宽度和自动扶梯的台数进行计算确定；第三,基于检票口处旅客排队等候时间的长短来对检票口的服务水平进行分级,选择20分钟作为旅客所能忍耐的排队等候时间,并将20分钟作为最后一个服务等级的分界点,根据检票口服务水平分级,以D级的服务水平作为设计检票口时的最低服务水平,得出铁路客运站检票口的最少设置数量；最后根据对旅客占有的人均活动空间和旅客在站台上进行活动的灵活程度,以旅客在站台上感受到的舒适度来划分服务水平,以D级的服务水平作为站台设计的最低服务水平要求,从而与旅客最高聚集人数、客流通道数量及其在站台上的出入口宽度等共同确定铁路客运站站台的宽度。本论文针对影响客流通道关键节点(进站口、楼梯(自动扶梯)、检票口及站台)通行能力的因素进行分析。分析了影响客流通道关键节点通行能力与服务水平的相关因素,具有一定的理论研究意义和应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 主要研究内容与研究方法

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 1.4 逻辑结构框架

- 1.5 研究范围

- 第2章 进站口数量设置研究

- 2.1 进站口客流特性调查

- 2.1.1 客流到达规律调查

- 2.1.2 旅客带包大小及概率调查

- 2.1.3 单位时间顾客到达人数分布调查

- 2.1.4 旅客走行速度及影响因素调查

- 2.1.5 进站口服务时间调查

- 2.2 进站口客流特性分析

- 2.3 进站口服务水平分析

- 2.4 进站口数量的设置

- 2.5 本章小结

- 第3章 楼梯（自动扶梯）设置研究

- 3.1 楼梯（自动扶梯）客流特性调查

- 3.2 楼梯（自动扶梯）服务水平分析

- 3.3 楼梯（自动扶梯）客流延误分析

- 3.3.1 排队延误

- 3.3.2 拥挤延误

- 3.3.3 等待延误

- 3.4 楼梯宽度的设置

- 3.5 自动扶梯数量的设置

- 3.6 本章小结

- 第4章 检票口数量设置研究

- 4.1 检票口数量影响因素分析

- 4.2 检票口通过能力现状调查分析

- 4.3 检票口服务水平分析

- 4.4 检票口数量的设置

- 4.5 本章小结

- 第5章 站台宽度研究

- 5.1 站台的基本功能

- 5.2 影响旅客站台宽度的主要因素

- 5.2.1 站台最高聚集人数

- 5.2.2 旅客通道数量及出入口宽度

- 5.2.3 建筑物的结构宽度

- 5.2.4 站台边缘红线宽度

- 5.2.5 有关作业的要求

- 5.3 站台服务水平的设置

- 5.4 旅客站台宽度的设置

- 5.4.1 旅客基本站台宽度

- 5.4.2 旅客中间站台宽度

- 5.5 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].能源管理系统在大型铁路客运站的应用[J]. 应用技术学报 2017(01)

- [2].春运期间铁路客运站进出站口安全组织策略浅析[J]. 纳税 2017(28)

- [3].铁路客运站服务设施及其水平的适应性分析[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [4].浅谈对铁路客运站房电气设计技术的思考[J]. 四川建材 2015(03)

- [5].基于微信公众号的移动微型学习:铁路客运站员工学习行业英语口语新模式[J]. 课程教育研究 2017(32)

- [6].铁路客运站服务流程仿真[J]. 郑铁科技通讯 2011(03)

- [7].高速铁路客运站票务设备功能开放配置研究[J]. 铁道运输与经济 2017(09)

- [8].浅析铁路客运站台地面动态电子引导标识系统的应用[J]. 安装 2020(09)

- [9].铁路客运站规划设计理念及总体布局研究[J]. 铁道勘察 2014(01)

- [10].铁路客运站站前广场灰空间的应用探究[J]. 科技信息 2012(25)

- [11].大型铁路客运站商业空间设计初探[J]. 铁道科学与工程学报 2010(05)

- [12].新建太原南铁路客运站开工[J]. 铁道建筑 2009(04)

- [13].旧铁路客运站的保护性再利用[J]. 山西建筑 2008(16)

- [14].既有高速铁路客运站交通提升优化方法的研究与实践[J]. 交通与运输 2019(S1)

- [15].绿色建筑节能技术在铁路客运站房设计中的应用[J]. 铁道建筑技术 2019(06)

- [16].区位因素影响下的铁路客运站建筑形态新发展[J]. 建材与装饰 2018(20)

- [17].试论当代社会环境下我国综合铁路客运站发展[J]. 黑龙江科技信息 2015(03)

- [18].基于节点重要度的高速铁路客运站分级方法研究[J]. 城市轨道交通研究 2015(06)

- [19].铁路客运站房火灾自动报警系统若干难点[J]. 智能建筑电气技术 2013(05)

- [20].广深城际铁路客运站自动售票机优化配置[J]. 铁道运输与经济 2014(06)

- [21].高速铁路客运站风险分析研究[J]. 铁道运输与经济 2014(09)

- [22].大型铁路客运站房大空间照明技术探讨[J]. 湖北工业大学学报 2011(02)

- [23].关于规范铁路客运站车引导系统设置的研究[J]. 铁道运输与经济 2009(10)

- [24].铁路客运站综合体的“站城一体化”设计探索[J]. 当代建筑 2020(10)

- [25].铁路客运站服务蓝图设计与应用研究[J]. 铁道运输与经济 2019(06)

- [26].铁路客运站机电设备故障在线监测系统[J]. 铁道运输与经济 2016(12)

- [27].解析铁路客运站房设计的艺术内涵[J]. 安徽建筑 2012(03)

- [28].高速铁路客运站电气设计模式探讨[J]. 中国铁路 2011(07)

- [29].新建铁路客运站片区步行系统初探[J]. 四川建筑 2010(04)

- [30].设计管理视角下的铁路客运站多目标设计探讨[J]. 交通企业管理 2009(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ca7e7c7599405ae1b96b45c.html