# 单榀张弦梁结构受力性能的参数分析及抗震性能研究

### 论文摘要

随着空间大跨结构理论的发展,以及人们对建筑美观的要求,张弦梁这种结构形式得以应运而生。张弦梁结构是利用撑杆连接抗弯构件与受拉构件而形成的自平衡体系。由于其自重轻,受力合理,因此在工程上的应用越来越广泛。根据单榀张弦梁结构的不同布置形式,可分为单向张弦梁结构、双向张弦梁结构和多向张弦梁结构,其中单榀张弦梁结构的性能对整个结构的性能起主要作用,因此充分了解单榀张弦梁结构的性能非常重要。本文对张弦梁结构的分类和特点进行了总结,在此基础上列举了国内外已有的张弦梁结构工程方面的实例,对国内外关于张弦梁结构的研究现状进行了回顾和总结并对本文所作的研究进行了说明。本文针对单榀张弦梁结构,利用通用有限元软件SAP2000对张弦梁结构的几个参数即预应力大小、高跨比、垂跨比、梁拱截面惯性矩和撑杆数目的取值与结构变形及结构内力之间的关系进行分析,为此选取了一系列不同的参数,意图找出参数的取值与结构变形和结构内力之间的关系,对工程设计提供相应的参考。另外本文就单榀张弦梁结构的抗震性能进行了研究,利用振型反应谱法对张弦桁架进行抗震分析,比较了动力作用与静力作用下的不同,并采用时程分析法选取EL-Centro波和兰州波进行分析并与振型反应谱法的结果进行比较。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景——预应力空间钢结构的发展

- 1.2 张弦梁结构的概述

- 1.2.1 张弦梁结构的概念

- 1.2.2 张弦梁结构的形式及分类

- 1.2.3 张弦梁结构的特点

- 1.3 张弦结构的工程应用

- 1.4 张弦梁结构的研究现状

- 1.5 本文所做的主要工作

- 第二章 基本理论

- 2.1 张弦梁结构的形态定义和力学性能

- 2.1.1 张弦梁结构的形态定义

- 2.1.2 张弦梁的结构性能

- 2.2 张弦梁结构初始态预应力分布与大小的确定

- 2.2.1 结构预应力分析

- 2.2.2 张弦梁结构初始态预应力分布

- 2.2.3 预应力施加的大小的确定

- 2.2.4 张弦结构的找形分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 影响张弦梁受力性能参数的有限元分析

- 3.1 SAP2OOO 软件对线单元的定义

- 3.2 结构模型的建立

- 3.2.1 算例

- 3.2.2 各工况荷载计算及输入

- 3.3 预应力幅值对张弦梁受力性能的影响

- 3.4 高跨比的变化对张弦梁结构受力性能的影响分析

- 3.5 垂跨比对结构受力性能的影响分析

- 3.6 梁截面惯性矩的变化对结构受力性能的影响分析

- 3.7 撑杆的数目对结构受力性能的影响

- 3.8 本章小结

- 第四章 张弦梁结构的抗震性能研究

- 4.1 结构抗震分析理论和方法的简介

- 4.1.1 概述

- 4.1.2 静力理论

- 4.1.3 反应谱分析理论

- 4.1.4 时程分析理论

- 4.2 张弦梁结构自振特性分析

- 4.2.1 相关理论的介绍

- 4.2.2 结构动力分析模型的建立

- 4.2.3 自振特性分析结果

- 4.3 反应谱分析

- 4.3.1 反应谱分析的基本理论

- 4.3.2 竖向地震响应分析

- 4.3.3 水平地震响应分析

- 4.4 时程分析法

- 4.4.1 地震时程曲线的选取

- 4.4.2 多遇地震作用下时程分析结果

- 4.4 结论

- 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].服役期张弦梁结构索力识别的一种静力方法[J]. 空间结构 2017(04)

- [2].高温下张弦梁结构力学特征解析解[J]. 工程力学 2016(04)

- [3].抗风索双层弦张弦梁结构的稳定性能分析[J]. 钢结构 2016(10)

- [4].张弦梁结构的分析与力学性能研究[J]. 建筑科学 2015(01)

- [5].某空间张弦梁结构的分析与设计[J]. 安徽建筑 2014(06)

- [6].探讨预应力张弦梁结构施工的技术创新[J]. 门窗 2015(06)

- [7].爆炸冲击荷载作用下双向张弦梁结构动力响应分析[J]. 建筑结构 2013(S2)

- [8].某工程50m跨张弦梁屋面结构分析与设计[J]. 建材与装饰 2018(51)

- [9].既有张弦梁结构索力测试[J]. 四川建筑 2018(01)

- [10].某双向张弦梁结构的设计与分析[J]. 建筑技术开发 2011(01)

- [11].单榀张弦梁结构找形的简便算法[J]. 建筑钢结构进展 2015(03)

- [12].张弦梁结构刚度参数分析与优化设计[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [13].自适应张弦梁结构的性能分析与设计[J]. 空间结构 2014(03)

- [14].平面张弦梁结构整体分析及工程应用[J]. 四川建材 2013(01)

- [15].张弦梁结构的ANSYS数值分析探讨[J]. 工业建筑 2012(S1)

- [16].双索张弦梁结构[J]. 工程与建设 2012(05)

- [17].某工程张弦梁结构分析与设计[J]. 21世纪建筑材料居业 2011(09)

- [18].延安火车站无柱雨棚张弦梁结构施工[J]. 铁道建筑技术 2010(01)

- [19].基于遗传算法进行张弦梁结构索力识别[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(04)

- [20].大跨度张弦梁结构若干问题的探讨[J]. 广东土木与建筑 2009(03)

- [21].某雨棚多跨连续张弦梁结构的设计与静力弹塑性分析[J]. 青岛理工大学学报 2009(03)

- [22].双向张弦梁结构的分析[J]. 建筑钢结构进展 2009(05)

- [23].张弦梁结构铸钢节点非线性有限元分析[J]. 建筑结构 2009(S1)

- [24].基于张弦梁结构的设计方法讨论[J]. 油气田地面工程 2008(08)

- [25].张弦梁结构在桥梁工程中的应用[J]. 工业建筑 2008(S1)

- [26].基于大位移广义变分的张弦梁理论微分方程近似推导[J]. 科学技术与工程 2018(05)

- [27].张弦梁结构受火失效模式及临界温度参数分析[J]. 兰州理工大学学报 2018(05)

- [28].张弦梁结构张拉阶段受力分析及施工监测[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [29].溜冰场屋面张弦梁结构的应用与分析[J]. 钢结构 2014(09)

- [30].地震作用下张弦梁结构动力时程分析[J]. 科技风 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8cb78a1ffd40fa9c5ee4fec9.html