# 辣椒红色素的超声波辅助提取及其精制工艺研究

### 论文摘要

辣椒红色素是红辣椒中呈鲜艳红色的部分。因其色调鲜艳、安全可靠并具有药理作用,不仅被认为是一种理想的天然食品着色剂,而且被广泛应用于制药行业,如片剂的包衣着色等,具有重要的研究价值。本论文以无水乙醇为溶剂,结合超声波辅助提取技术,以及正己烷萃取精制,对辣椒红色素的提取及精制进行了研究,通过单因素实验和响应面法优化了超声波提取辣椒红色素的条件,摸索了大孔吸附树脂柱层析纯化辣椒红色素的基本条件及其可行性。通过单因素实验确定了提取辣椒红色素过程中的原料、原料粉碎度、有机溶剂种类和提取方式等,并在单因素实验的基础上,利用Box-Benhnken中心组合实验和响应面分析法,筛选出适合超声波辅助提取红辣椒中辣椒红色素的最佳工艺条件即:料液比为1:12（w/v）,超声时间为30min,超声波功率为800w,提取温度60℃,提取次数为两次。采用该工艺条件,辣椒红色素的产率达到10.68%,色价E达到79.38。根据正己烷对辣椒红色素、辣椒素的溶解度差异,运用“正己烷萃取法”——用正己烷做萃取剂,对提取的辣椒红色素粗提物进行精制,通过分光光度法对精提物进行分析,测定其产率和色价。萃取后得到的色价E为85.3,产率为6.78%的色素。采用大孔吸附树脂法对辣椒红色素进行分离精制。本实验研究了D101、AB-8、HP20、D4020、NKA-9五种大孔树脂对辣椒红色素的吸附特性,D101大孔树脂对辣椒红色素具有较好的吸附性能。用95%乙醇作解析溶剂,解析效果较好,适用于对辣椒红色素的吸附分离。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 天然色素概述

- 1.2 辣椒中的成分

- 1.3 辣椒红色素

- 1.3.1 辣椒红色素简介

- 1.3.2 辣椒红色素的成分

- 1.3.3 辣椒红色素的结构

- 1.3.4 辣椒红色素的性状

- 1.3.5 辣椒红色素的生理功能

- 1.3.6 辣椒红色素的应用

- 1.3.7 辣椒红色素的提取工艺研究进展概况

- 1.3.8 响应面法及其在食品工业中的应用

- 1.3.9 辣椒红色素的精制方法

- 1.4 辣椒红色素的分析方法

- 1.4.1 辣椒红色素的定性分析方法

- 1.4.2 辣椒红色素的定量分析方法

- 1.5 本论文的研究意义及研究内容

- 2 材料与方法

- 2.1 原料

- 2.2 试剂

- 2.3 主要仪器与设备

- 2.4 研究方法

- 2.4.1 超声波辅助提取辣椒红色素工艺研究

- 2.4.2 辣椒红色素精制工艺研究

- 2.4.3 检测方法

- 2.4.4 辣椒红色素分离纯化流程图

- 3 结果与讨论

- 3.1 超声波辅助提取辣椒红色素工艺研究

- 3.1.1 辣椒红色素标准曲线

- 3.1.2 原料选择

- 3.1.3 原料粉碎度对辣椒红色素提取产率的影响

- 3.1.4 溶剂的选择

- 3.1.5 提取辣椒红色素的方法对提取效果的影响

- 3.1.6 单因素实验

- 3.1.7 响应面法优化辣椒红色素提取工艺条件——Box-Behnken 设计

- 3.2 辣椒红色素精制工艺研究

- 3.2.1 正己烷萃取辣椒红色素

- 3.2.2 大孔吸附树脂纯化辣椒红色素

- 4 结论

- 4.1 辣椒红色素提取研究

- 4.2 响应面法优化超声提取条件

- 4.3 正己烷萃取法精制辣椒红色素

- 4.4 摸索大孔吸附树脂分离纯化辣椒红色素的工艺条件

- 5 展望

- 参考文献

- 个人简介

- 导师简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超声波辅助提取/高效液相色谱法测定枸杞中生育酚[J]. 应用化工 2017(05)

- [2].超声波辅助提取黑芝麻中黑色素的研究[J]. 食品安全导刊 2019(36)

- [3].超声波辅助提取荷叶多酚工艺及其动力学分析[J]. 北方园艺 2020(05)

- [4].兰州百合鳞茎多糖超声波辅助提取工艺优化及稳定性研究[J]. 食品与机械 2020(03)

- [5].超声波辅助提取西瓜籽油的研究[J]. 现代食品 2020(14)

- [6].高压脉冲电场辅助提取葛花黄酮工艺优化[J]. 食品研究与开发 2016(23)

- [7].超声波辅助提取橘皮中橙皮甙的研究[J]. 现代食品 2017(07)

- [8].超声波辅助提取柱花草多酚工艺优化[J]. 湖南农业科学 2017(06)

- [9].超声波辅助提取藜麦多酚及其活性的研究[J]. 食品研究与开发 2016(06)

- [10].碱提和超声波辅助提取菜籽蛋白比较研究[J]. 中国油脂 2012(03)

- [11].表面活性剂辅助提取技术及其应用进展[J]. 机电信息 2010(26)

- [12].超声波辅助提取柚子皮中果胶的工艺优化[J]. 福建农业科技 2020(06)

- [13].超声波辅助提取茶多酚工艺优化研究[J]. 广州化工 2017(12)

- [14].超声波辅助提取紫薯多糖工艺优化的研究[J]. 福建轻纺 2017(08)

- [15].六盘水野生蕨菜多糖的超声波辅助提取及含量测定[J]. 食品研究与开发 2015(16)

- [16].超声波辅助提取紫甘蓝色素的工艺研究[J]. 沈阳化工大学学报 2012(02)

- [17].迷迭香叶中鼠尾草酸超声波辅助提取的优化(英文)[J]. 林产化学与工业 2011(03)

- [18].微切助互作技术辅助提取穿心莲内酯的工艺研究[J]. 时珍国医国药 2008(11)

- [19].超声波辅助提取紫苏叶中花色素苷的工艺研究[J]. 食品工业科技 2008(06)

- [20].辣木多糖超声波辅助提取工艺条件优化研究[J]. 江苏农业科学 2008(04)

- [21].灯盏花黄酮超声波辅助提取工艺研究[J]. 江苏农业科学 2008(04)

- [22].优选黄柏多糖超声波辅助提取工艺的研究[J]. 安徽农业科学 2008(29)

- [23].高压脉冲电场协同酶法辅助提取玫瑰精油工艺优化[J]. 食品科学 2020(06)

- [24].超声波辅助提取葛根异黄酮的工艺优化及其抑菌活性研究[J]. 食品研究与开发 2020(12)

- [25].动态高压微射流辅助提取对鱼鳞多糖抗氧化活性的影响[J]. 食品工业科技 2020(14)

- [26].橙皮中酸性果胶超声波辅助提取工艺的优化[J]. 安徽化工 2020(05)

- [27].黑蒜类黑精高静水压辅助提取工艺及其抗氧化性和稳定性研究[J]. 上海交通大学学报(农业科学版) 2019(05)

- [28].超声波辅助提取三七中的异丙威[J]. 云南农业 2016(11)

- [29].超声波辅助提取柚皮中的果胶[J]. 中国食品添加剂 2016(10)

- [30].响应面法优化机械辅助提取放线菌肽聚糖[J]. 浙江工业大学学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8cbf309e5e51aaf213039608.html