# 电动汽车用永磁无刷直流电机的设计研究

### 论文摘要

随着社会的不断发展，人类对能源要求不断攀升，同时人们的环保意识也不断加强，电动汽车也越来越成为社会广泛关注的焦点，由于电动汽车避免了有害气体的排放，所以可以大幅度的提高空气质量，同时对可再生能源电能的有效应用也解决了能源问题，极具研究价值。本文首先对电动汽车用永磁无刷直流电机的基本结构与工作原理做了阐述并介绍了电机常用的几种电磁设计的方法，然后通过永磁无刷直流电机的槽电动势星形图，本文进一步研究了分数槽集中绕组永磁无刷直流电机的槽数与极对数的相互关系，找出了二者组合及约束条件，由此确定了该种分数槽集中绕组永磁电机可选的槽数与极数的几种组合，并以场路结合的方法完成了本文永磁无刷直流电机的本体设计方案，初步确定为奇数槽永磁电机和偶数槽永磁电机方案。通过有限元Ansoft软件比较分析了奇数槽和偶数槽永磁电机在相反电动势、负载电流、电磁转矩及齿槽转矩等方面的问题，由于是齿槽转矩是标志永磁电机性能优劣的一项重要指标，所以文章分析了永磁电机齿槽转矩产生的原因、影响及其如何削弱齿槽转矩的方法。在这些问题的基础上比较了奇偶数槽永磁电机性能的优劣性。在两种设计方案各项性能的比较中，偶数槽电机性能优于奇数槽电机，磁场分布情况也更为均匀。对其影响进行分析，得出不平衡径向磁拉力是影响奇数槽电机的主要原因，所以本文着重分析了不平衡径向磁拉力产生的原因及电机运行时所带来的影响。在以上结果分析的基础上，可知Z为奇数的Z/p组合会产生不平衡径向磁拉力，不利于电机的整体性能，所以本文选定偶数槽永磁电机设方案。最后，本文利用VB语言编写了一套分数槽集中绕组永磁电机的电磁设计程序，使计算过程更加智能化，完成了电机设计的电磁计算工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景、意义及目的

- 1.2 国内外技术发展状况

- 1.2.1 永磁电机的发展状况

- 1.2.2 分数槽集中绕组永磁无刷直流电动机的前景

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 电动汽车用永磁无刷直流电机基本理论

- 2.1 电动汽车用永磁无刷直流电机基本构成

- 2.2 永磁无刷直流电机的工作原理

- 2.3 永磁无刷直流电机的数学模型

- 2.4 本章小结

- 第3章 电动汽车用永磁无刷直流电机的设计

- 3.1 电动汽车用永磁无刷直流电机的电磁设计方法

- 3.1.1 等效磁路法

- 3.1.2 电磁场有限元法

- 3.1.3 场路结合

- 3.2 电动汽车用无刷直流电机的总体设计方案的确定

- 3.2.1 无刷直流电机槽数与极对数的选择

- 3.2.2 无刷直流电机每极每相槽数的分析

- 3.2.3 分数槽集中绕组系数公式的推导

- 3.3 总体方案的初步确定

- 3.4 本章小结

- 第4章 奇偶数槽无刷直流电机的有限元分析

- 4.1 无刷直流电机外电路的设计

- 4.2 奇偶数槽无刷直流电机的性能比较

- 4.2.1 负载电流的比较

- 4.2.2 相反电动势的比较

- 4.2.3 电磁转矩波形的比较

- 4.2.4 齿槽转矩的比较

- 4.2.5 削弱齿槽转矩对电磁转矩的影响

- 4.3 奇数槽的不平衡径向磁拉力

- 4.3.1 不平衡径向磁拉力产生的原因

- 4.3.2 不平衡径向磁拉力的解决方法

- 4.4 本章小结

- 第5章 电动汽车用无刷直流电机的 CAD 设计

- 5.1 概述

- 5.1.1 电机 CAD 技术的概况及发展

- 5.1.2 Visual Basic 语言的简单介绍

- 5.2 机辅设计

- 5.2.1 插值法

- 5.2.2 电机程序设计

- 5.2.3 程序界面设计

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ced45b611ec24cacc8373c8.html