# 2万吨/年微粉氢氧化铝生产线工艺设计

### 论文摘要

微粉氢氧化铝产品粒度细、粒子的比表面积大、分散性好，具有良好的阻燃、消烟、填充性三大功能，受热分解成氧化铝和水，没有气味，不产生二次污染，是成为合成材料无卤阻燃配方的主要原料之一。随着环保日益得到人们的重视，近年来国内外对氢氧化铝微粉的需求量增长速度很快。本论文根据目前国内外微粉氢氧化铝市场供求情况以及山东分公司微粉氢氧化铝的竞争力分析，提出新上一条2万吨/年微粉氢氧化铝生产线的建议。此线的工艺配置拟在在继承原有微粉生产工艺流程优点的基础上，在液固分离、洗涤、干燥、解聚、供热、热交换等几个关键工序上完善了工艺、设备方案。新生产线的各工序自动化程度和劳动生产率得到大幅度提高，各项指标得到优化，将使单位制造成本大幅度降低。论文在工艺选择论证、物料衡算和能量衡算的基础上，充分考虑工艺的合理性和能量的合理利用，进行了工艺技术参数的选择计算和关键设备选型计算，完成了工艺配置和平面布置，并对项目的盈利能力做了技术经济分析。论文主要内容包括：（1）液固分离工序采用自动化水平较高的立式压滤机，可最大限度降低附液含量，节省洗水和闪蒸蒸水能耗；（2）洗涤工序采用移动盘带式真空过滤机，提高洗涤效率，最大限度降低洗水用量和蒸汽消耗；（3）干燥工序采用旋转闪蒸干燥器，该机热效率高，能耗低。提高了设备产能，降低了产品成本；（4）采用机械式打散机加多头分级机的组合形式，即节能降耗，又充分保证了产品粒度的稳定可靠；（5）采用分解后的料浆、循环水对精液采用板式换热器进行两级降温，而且合理地利用了热资源，产品总能耗降低，工艺配置更加合理；（6）闪蒸烘干器采用天燃气直接加热，可以最大限度降低产品干燥费用。该工艺的技术经济指标达到了国内先进水平，获得了“2009年国家优质项目奖”。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 项目背景

- 1.2 微粉氢氧化铝市场分析

- 1.2.1 市场供应现状及预测

- 1.2.2 市场需求现状及预测

- 1.3 目标市场分析

- 1.3.1 目标市场确定

- 1.3.2 市场占有份额分析

- 1.3.3 价格现状与预测

- 1.4 微粉氢氧化铝市场竞争力分析

- 1.4.1 市场竞争优势

- 1.4.2 市场竞争劣势

- 1.4.3 销售现状及其策略

- 1.5 市场风险分析

- 1.5.1 与国际强大对手的竞争风险

- 1.5.2 国内同行竞相上马的风险

- 1.5.3 市场风险的对策

- 1.6 市场分析结论

- 1.7 主要研究内容

- 2 文献综述

- 2.1 氢氧化铝的性质与用途

- 2.1.1 氢氧化铝的物理化学性质

- 2.1.2 微粉氢氧化铝的用途

- 2.2 微粉氢氧化铝的制备工艺

- 2.2.1 微乳液法

- 2.2.2 溶胶-凝胶法

- 2.2.3 均匀沉淀法

- 2.2.4 机械粉碎法

- 2.2.5 铝酸钠溶液种分法

- 2.2.6 金属醇盐水解法

- 3 建设规模和产品方案

- 3.1 建设规模

- 3.2 产品方案

- 3.2.1 产品品种

- 3.2.2 品种产量

- 3.2.3 产品标准

- 3.3 新线产品质量与目前国内外同类产品质量比较

- 3.4 本项目提高产品质量档次的主要措施

- 4 技术方案

- 4.1 工艺选择与论证

- 4.1.1 生产方法及工艺流程

- 4.1.2 主要原料技术指标

- 4.1.3 主要工艺技术条件

- 4.1.4 主要工艺技术指标

- 4.2 部分工艺计算

- 4.2.1 微粉氢氧化铝对烧结法氧化铝生产的影响分析及精液价格的确定

- 4.2.2 计算依据

- 4.2.3 旋转闪蒸系统热平衡及天燃气单耗确定

- 4.2.4 采用13 吨水6 次反向洗涤洗涤效果计算分析

- 4.2.5 热水槽系统热平衡及新蒸汽单耗确定

- 4.3 设备选择

- 4.3.1 主要设备说明

- 4.3.2 主要设备选型计算

- 4.4 不同方案经济效益对比

- 4.4.1 成品分离、洗涤方案比选

- 4.4.2 旋转闪蒸干燥器采用加热方式比选

- 4.4.3 全自动包装机与人工包装比选

- 5 车间配制

- 5.1 生产线配置

- 5.2 流程配置

- 5.2.1 工艺和设备选择在节能方面的考虑

- 5.2.2 电气设备节能

- 5.2.3 建筑节能

- 5.3 给水排水

- 5.3.1 水源

- 5.3.2 给水排水

- 5.4 热力

- 5.4.1 蒸汽供应

- 5.4.2 压缩空气供应

- 5.4.3 天然气供应

- 5.5 建筑消防设计

- 5.5.1 设计依据

- 5.5.2 消防站设置

- 5.5.3 消防给水系统

- 5.5.4 灭火器

- 5.6 安全措施

- 6 环境保护

- 6.1 主要污染源及防治措施

- 6.1.1 主要污染源

- 6.1.2 防治措施

- 6.2 项目对环境的影响

- 7 投资概算

- 7.1 工程概况

- 7.2 编制依据

- 7.2.1 建筑工程

- 7.2.2 安装工程

- 7.2.3 设备价格

- 7.2.4 其它费用及预备费

- 7.3 生产组织

- 7.4 劳动定员

- 7.5 劳动生产率

- 8 经济评价

- 8.1 生产规模

- 8.2 投资估算与资金筹措

- 8.2.1 投资总额

- 8.2.2 资金筹措

- 8.3 产品成本构成

- 8.3.1 制造成本

- 8.3.2 主要外购原材料、燃料、动力的消耗与价格

- 8.3.3 工资及福利费

- 8.3.4 制造费用

- 8.3.5 销售费用

- 8.3.6 管理费用

- 8.3.7 财务费用

- 8.4 成本费用估算的结果

- 8.5 产品销售收入和销售税金及附加估算

- 8.6 利润总额及分配

- 8.7 财务盈利能力分析

- 8.8 盈亏平衡分析

- 8.9 综合评价

- 9 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].氢氧化铝吸附除磷性能及影响因素[J]. 净水技术 2019(12)

- [2].超细氢氧化铝中碱含量控制分析[J]. 冶金与材料 2019(06)

- [3].我国超细氢氧化铝的发展现状及未来展望[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [4].种分法制备超细氢氧化铝过程控制影响因素研究[J]. 轻金属 2020(02)

- [5].氧化铝厂氢氧化铝浆液槽的配置分析[J]. 世界有色金属 2018(08)

- [6].氢氧化铝制备方法的探索与研究[J]. 山东工业技术 2015(02)

- [7].基于化学学科核心素养的教学设计课例——对“氢氧化铝与氨水反应”的教学研究[J]. 化学教与学 2020(01)

- [8].专题十二 氢氧化铝的制备[J]. 广东教育(高中版) 2015(11)

- [9].氢氧化铝焙烧炉电收尘粉综合利用研究进展[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [10].中铝建成世界首条悬浮焙烧炉生产干氢氧化铝生产线[J]. 有色冶金节能 2016(05)

- [11].超细氢氧化铝制备工艺条件的研究[J]. 山东冶金 2016(05)

- [12].铝酸钠溶液制备超细氢氧化铝的影响因素研究[J]. 轻金属 2015(02)

- [13].一段法种分分解制备细白氢氧化铝[J]. 河南冶金 2015(03)

- [14].氢氧化铝阻燃剂的应用现状及前景展望[J]. 化工科技市场 2008(04)

- [15].氢氧化铝镁共干凝胶的组成确证[J]. 沈阳药科大学学报 2008(02)

- [16].离子膜电解铝酸钠溶液制备超细氢氧化铝[J]. 中国有色金属学报 2008(07)

- [17].制取超细氢氧化铝阻燃剂的研究[J]. 有色冶金节能 2014(06)

- [18].碳分法制备易溶氢氧化铝研究[J]. 无机盐工业 2015(06)

- [19].氢氧化铝制备问题的探讨[J]. 数理化学习(高中版) 2014(12)

- [20].氢氧化铝制备问题的探讨[J]. 数理化解题研究(高中版) 2015(07)

- [21].高铝粉煤灰制备的高白氢氧化铝的物性分析[J]. 轻金属 2014(06)

- [22].氢氧化铝焙烧炉电收尘粉综合利用研究进展[J]. 陶瓷 2013(05)

- [23].超细氢氧化铝筛上物形成原因及解决措施[J]. 轻金属 2011(01)

- [24].氢氧化铝镁阻燃剂表面改性研究[J]. 广东化工 2010(10)

- [25].种分过程1,2-辛二醇对氢氧化铝粒度及形貌的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(02)

- [26].铝空气电池废液制备氢氧化铝阻燃剂分解工艺研究[J]. 有色金属工程 2020(08)

- [27].氢氧化铝在氨水中溶解性能的实验探究[J]. 化学教学 2019(05)

- [28].高纯超细氢氧化铝热分解动力学的研究[J]. 湖南有色金属 2018(02)

- [29].复方颠茄氢氧化铝散质量标准提高[J]. 中国药品标准 2016(02)

- [30].关于氢氧化铝热点重点及难点的突破性复习[J]. 理科考试研究 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d1ec2cc71ab7fb7a0c34de4.html