# 密闭空间细水雾灭火技术研究

### 论文摘要

细水雾灭火技术具有灭火效率高、适应性强、安全环保等多种优点,是公认的取代哈龙作为灭火剂的理想选择。对于飞机客舱、潜艇机舱、空间飞行器等密闭空间而言,由于空气无法与外界进行对流和热交换,火灾一旦发生,必然生成大量的有毒气体和热量,给密闭空间内人员和设备造成极大的伤害。开展密闭空间细水雾灭火技术研究工作,对于其在密闭空间中的应用有着重要的意义。本文在实验室已有研究的基础上,开展针对密闭空间的细水雾灭火技术的相关研究。本文根据灭火试验要求搭建了密闭空间细水雾灭火系统,该系统由动力源模块、水雾喷洒模块、雾粒直径测试模块、火灾试验模块和数据采集与处理模块五部分组成,各功能模块间相互独立又相互联系,试验系统能够可靠、有效的为试验研究提供硬件基础。在实验室已有研究基础上,运用优化设计的方法改进设计了水雾喷头,改进设计的雾化喷头性能良好,能够有效地扑灭多种类型火灾。针对细水雾扑灭电缆、电子设备等早期电气火灾的有效性和相关灭火机理进行了试验研究。结果表明,细水雾可有效地扑灭电缆、电子设备等火灾,较小的直径细水雾灭火效率较高;对典型电气元件与设备在水雾场中的工作性能研究表明,灭火过程中,电气元件在水雾场中可以正常工作,电气绝缘性能良好,细水雾对电气设备无损害。对细水雾扑灭密闭空间纸张、布匹等生活用品类固体火灾进行了试验研究。结果表明,细水雾可以有效地扑灭密闭空间固体火灾。在细水雾作用于固体火灾过程中,由于细水雾对火灾核心燃烧区的窒息作用,氧气含量相对不足,燃烧不充分,燃烧生成物中含有较多的一氧化碳,但一氧化碳含量在安全界限以下。在隔挡状态下,细水雾扑灭固体火灾效率相对较低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题的来源及目的

- 1.2 本课题的意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 关键技术

- 1.5 本文的主要研究工作

- 2 密闭空间细水雾灭火试验系统的设计

- 2.1 试验系统方案

- 2.2 试验系统结构设计

- 2.3 细水雾雾化喷头设计与筛选

- 2.4 本章小结

- 3 密闭空间细水雾扑灭电气火灾性能研究

- 3.1 细水雾扑灭电气火灾机理分析

- 3.2 细水雾扑灭电缆火灾试验研究

- 3.3 细水雾扑灭电子设备火灾试验研究

- 3.4 电气元件和电子设备水雾场中安全性能试验研究

- 3.5 本章小结

- 4 密闭空间细水雾扑灭固体火灾性能研究

- 4.1 细水雾扑灭密闭空间固体火灾机理分析

- 4.2 细水雾扑灭密闭空间固体火灾试验研究

- 4.3 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 本文总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].高压细水雾灭火技术在灭火中的应用[J]. 科学技术创新 2018(30)

- [2].浅谈高压细水雾灭火技术及应用[J]. 民营科技 2013(04)

- [3].细水雾灭火技术研究进展及展望[J]. 武警学院学报 2012(10)

- [4].现代细水雾灭火技术[J]. 消防技术与产品信息 2010(12)

- [5].福建省科普周举办“高压细水雾灭火技术及应用”技术讲座[J]. 给水排水动态 2010(04)

- [6].细水雾抑制液体介质燃烧的效能分析[J]. 民营科技 2018(02)

- [7].高压细水雾灭火技术的机理以及影响因素研究[J]. 中国科技信息 2009(10)

- [8].细水雾灭火技术在森林航空消防中的应用初探[J]. 森林防火 2008(03)

- [9].细水雾灭火技术在档案图书馆应用的现状与展望[J]. 档案管理 2008(05)

- [10].高压单相流细水雾灭火技术在消防实践中的应用[J]. 电子世界 2018(07)

- [11].档案库房灭火技术改造与更新——高压细水雾灭火技术的应用[J]. 河南科技 2013(10)

- [12].浅析高压细水雾灭火技术的节能环保性[J]. 消防技术与产品信息 2008(02)

- [13].高压细水雾在林火扑救中的应用[J]. 林业机械与木工设备 2019(10)

- [14].细水雾灭火系统实验装置研制与教学实践[J]. 实验技术与管理 2018(02)

- [15].细水雾灭火技术在档案图书馆中的应用现状与展望[J]. 河南科技 2009(01)

- [16].细水雾灭火技术在微重力环境下应用的可行性分析[J]. 安全与环境学报 2015(01)

- [17].高压细水雾在海上油气设施中的适用性研究[J]. 化工管理 2018(34)

- [18].细水雾灭火技术在地铁工程应用的探讨[J]. 给水排水 2008(S2)

- [19].高压细水雾灭火技术在高校建筑消防中的应用分析[J]. 城市建筑 2020(02)

- [20].受限空间细水雾抑制油池火模拟与试验研究[J]. 科技通报 2018(12)

- [21].细水雾增强型灭火系统与变压器灭火试验[J]. 消防科学与技术 2019(01)

- [22].高压细水雾灭火技术在地铁车辆上的应用研究[J]. 铁道机车车辆 2012(06)

- [23].中压细水雾抑灭油池火的实验研究[J]. 油气田地面工程 2018(12)

- [24].高压细水雾灭火技术在烟草库房应用的优越性[J]. 科技传播 2012(03)

- [25].细水雾灭火技术的研究现状及其在地铁消防中应用前景分析[J]. 水利与建筑工程学报 2009(01)

- [26].细水雾抑制受限空间原木火和纸板火的试验研究[J]. 安全与环境工程 2019(02)

- [27].低压环境下氮气-水低压双流体细水雾抑灭油池火[J]. 科学技术与工程 2017(33)

- [28].高压细水雾灭火技术在档案馆的应用[J]. 中国档案 2016(01)

- [29].山西省水网会讯二则[J]. 给水排水动态 2011(03)

- [30].含添加剂细水雾抑制锂电池热失控实验研究[J]. 科学技术与工程 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d2a4a89b7066eea0556c875.html