# 高地应力巷道围岩变形机理及加固技术研究

### 论文摘要

随着开采深度的增加,围岩应力环境发生改变,岩体的结构特征和力学行为更加复杂,进而造成巷道围岩稳定性控制与支护的难度加大、作业环境恶化,生产成本急剧增加。因此,高地应力巷道围岩稳定问题是困扰矿山生产的主要问题之一。本文针对皖北煤电集团刘桥一矿工程巷道的具体条件,通过实验室岩石力学试验、地应力现场实测和试验室反演模拟,对工程巷道的应力状态,包括其大小,方向及其分布规律经行分析,并根据实测结果,找出刘桥一矿高地应力巷道破坏失稳破坏原因,对工程巷道破坏机理和锚注加固机理进行了系统研究,建立了巷道流变的力学模型,从流变的角度,运用流变力学理论,得出围岩位移及应力均与围岩变形模量成双曲线关系,提出以提高巷道围岩自身承载能力为主的锚注加固方法,并根据实际条件,采取分段治理、因地制宜方针,有效地控制巷道变形。施工实践表明,该方案保证了巷道的施工稳定与支护结构稳定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 相关研究现状

- 1.2.1 地应力研究

- 1.2.2 巷道围岩控制理论技术研究

- 1.2.3 注浆技术研究

- 1.2.4 主要存在的问题

- 1.3 研究的主要内容

- 1.4 研究路线

- 2 地应力测试及其对巷道稳定性的影响

- 2.1 围岩力学参数测试

- 2.2 地应力测量

- 2.2.1 测量原理

- 2.2.2 试验步骤

- 2.2.3 实测资料整理

- 2.3 地应力场分析

- 2.4 巷道围岩稳定性因素分析

- 2.5 本章小结

- 3 巷道围岩变形破坏机理及锚注技术研究

- 3.1 巷道围岩失稳及破坏机理分析

- 3.1.1 巷道开挖引起的围岩应力及围岩结构变化

- 3.1.2 巷道围岩变形分析

- 3.1.3 巷道变形破坏机理分析

- 3.2 锚注加固机理分析

- 3.3 锚注巷道流变研究

- 3.4 本章小结

- 4 巷道围岩稳定性及修复加固技术研究

- 4.1 巷道围岩稳定性控制

- 4.2 工程巷道稳定性及支护方案的选择

- 4.2.1 围岩稳定性

- 4.2.2 支护方案的选择

- 4.3 修复加固方案

- 4.3.1 巷道顶板变形破坏段加固方案及支护参数设计

- 4.3.2 巷道顶板和肩部变形破坏段加固方案及支护参数设计

- 4.3.3 巷道严重破坏段加固方案及支护参数

- 4.4 注浆效果的数值模拟研究

- 4.5 本章小结

- 5 现场工业试验及效果分析

- 5.1 现场工业试验

- 5.1.1 施工技术参数

- 5.1.2 施工注浆钻孔的具体情况

- 5.2 试验巷道矿压观测及分析

- 5.2.1 监测意义及内容

- 5.2.2 支护效果分析

- 5.3 本章小结

- 6 主要结论

- 6.1 主要结论

- 6.2 研究的不足与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].不同拐弯角度下巷道内风流变化规律的数值模拟[J]. 矿业研究与开发 2019(12)

- [2].浅谈巷道回填封堵装置的设计与应用[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [3].冲击地压巷道周边动力放大效应及支护参数调控策略[J]. 采矿与安全工程学报 2019(06)

- [4].富水环境下掘进巷道冒顶原因分析及处理建议[J]. 煤 2020(02)

- [5].掘进巷道刮板输送机常见故障及优化改进[J]. 机械管理开发 2020(02)

- [6].瓦斯爆炸对巷道壁面损伤破坏的数值模拟研究[J]. 科学技术与工程 2020(05)

- [7].巷道截面突变对烟气蔓延的影响数值模拟[J]. 煤矿安全 2020(04)

- [8].掘进巷道探放水施工技术研究[J]. 当代化工研究 2020(10)

- [9].条带潮湿巷道模型风流温湿度数值模拟研究[J]. 中国安全科学学报 2020(01)

- [10].掘进巷道地质探放水施工设计与安全措施[J]. 矿业装备 2020(03)

- [11].新街矿区深部开采邻空巷道受载特征及冲击失稳规律分析[J]. 煤炭学报 2020(05)

- [12].巷道在黄泥层中掘进支护方式研究[J]. 能源与节能 2020(05)

- [13].巷道围岩力学参数敏感度分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

- [14].石碌铁矿排水巷道风流控制问题的措施[J]. 矿业工程 2020(02)

- [15].圆形巷道风流分布规律的数学模型表征[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [16].巷道拐弯开门快速转运施工技术的创新[J]. 江西煤炭科技 2020(03)

- [17].煤矿复杂条件下超高巷道开口掘进工艺研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(04)

- [18].煤矿掘进巷道在破碎围岩中布置分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [19].磁窑沟矿极近距离巷道控制技术研究[J]. 煤炭工程 2019(S2)

- [20].探究煤矿炮掘巷道快速掘进施工工艺[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [21].浅析机械化掘进巷道的成形控制[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(06)

- [22].短壁充填巷道宽高比对围岩稳定性的影响研究[J]. 煤矿安全 2020(09)

- [23].复杂条件下掘进巷道顶板支护优化设计[J]. 能源与节能 2020(09)

- [24].煤矿掘进的巷道冒顶事故原因及预防策略[J]. 技术与市场 2017(02)

- [25].浅谈巷道间的夹角与贯通[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [26].掘进巷道通过封闭不良钻孔区域的影响[J]. 安徽科技 2017(01)

- [27].掘进巷道不同高宽比对风流传热影响的研究[J]. 采矿技术 2017(02)

- [28].无极绳绞车在阳煤二矿复杂条件巷道的应用实践[J]. 机械管理开发 2017(05)

- [29].巷道火灾数值模拟研究[J]. 现代矿业 2017(04)

- [30].黄陵二矿巷道浮煤自燃机理与防控技术研究[J]. 煤炭技术 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d64c41c0bf8eae28b20c3de.html