# 外挂型相变材料日光温室的蓄热效果研究

### 论文摘要

在我国北方大部分地区,日光温室夜间的温度往往不能满足温室内作物的生长需要,因此夜间需要向温室内提供额外的热量以维持温室的正常生产。传统的供热方式如煤炭供热等具有能耗大,污染严重等缺点。在能源越来越紧张,环境污染日益严重的今天,这些方法均不可取。因此在低碳经济形式下应选择清洁有效的方式为温室供暖。我国的太阳能资源十分丰富,西北地区尤为明显。许多日光温室在白天蓄积的热量远远超过植物所需的热量,因此,本文将相变材料应用在日光温室中,可以将温室在白天多余能量储存起来,在夜晚温度低的时候释放,起到对热量“削峰填谷”的作用。这样既解决了温室的夜间的能量短缺问题,又使温室白天的温度不至于过高而给植物带来损伤。本文筛选出适合日光温室应用的相变材料CaCl2·6H2O,并采用工业级无水CaCl2大量制备了CaCl2·6H2O后将其外挂在普通砖墙温室的后墙内表面制成外挂型相变材料温室,测试并分析了其蓄热效果。同时对课题组原有的内渗型相变材料温室的蓄热效果进行测试分析。最后,对比了外挂型相变材料温室和内渗型相变材料温室的蓄热效果,对其应用效果进行综合评价。研究结果表明:（1）纯物质相变材料CaCl2·6H2O符合温室中相变材料的应用要求,是较为理想的材料。（2）通过对安装CaCl2·6H2O前后温室内空气总对流换热量和热量减少量分析得知,安装CaCl2·6H2O前,温室内空气总对流换热量和热量减少量基本相等。安装CaCl2·6H2O后,温室各内表面与温室内空气总对流换热量为-6450.91kJ,热量减少量为-1506.33kJ,CaCl2·6H2O向其中放热量为4944.58kJ。CaCl2·6H2O的相变效率为67.53%。(3通过对内渗型相变材料温室蓄热效果的研究表明,内渗型相变材料温室蓄热效果良好,晴天夜间的室内平均温度比普通温室高0.9℃,阴天高0.3℃。无论晴天阴天,内渗型有机相变材料温室的墙体温度均高于普通温室,晴天墙体的温度较普通温室平均高1.6℃,阴天平均高0.6℃。（4）通过对外挂相变材料温室和内渗相变材料温室的蓄热效果对比得出:内渗型温室的蓄热效果优于外挂型温室,晴天内渗型的室内温度较外挂型温室夜间平均高0.2℃,阴天高0.3℃。而内渗型温室后墙内表面温度也一直高于外挂型温室,晴天时候平均高1.1℃,阴天平均高0.5℃。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.2 相变储能技术

- 1.2.1 相变储能理论

- 1.2.2 相变材料的分类

- 1.3 相变材料在温室中的应用研究进展

- 1.4 研究内容

- 第二章 相变材料的筛选

- 2.1 筛选原则

- 2.2 筛选方法

- 2.3 初步选定的相变材料汇总

- 2.4 试验内容

- 2.4.1 试验仪器

- 2 4.2 试验方法

- 2.4.3 试验结果

- 2.5 本章小结

- 第三章 外挂型相变材料温室的制备及应用效果研究

- 3.1 试验温室简介

- 3.2 外挂型相变材料温室的制备

- 2·6H2O 的制备'>3.2.1 CaCl2·6H2O 的制备

- 3.2.2 相变材料在温室中的安装

- 3.3 外挂型相变材料温室应用效果研究

- 3.3.1 试验内容及测试时间

- 3.3.2 试验仪器

- 3.3.3 测点分布

- 3.3.4 试验方法

- 3.3.5 结果与分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 外挂型相变温室与内渗型相变温室蓄热效果比较

- 4.1 试验材料与方法

- 4.1.1 试验温室简介

- 4.1.2 试验仪器及试验时间

- 4.1.3 试验方法及试验时间

- 4.1.4 测点布置

- 4.2 结果与分析

- 4.2.1 内渗型相变材料温室蓄热效果分析

- 4.2.2 外挂型相变材料温室和内渗型相变材料温室蓄热效果对照

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论、创新点与讨论

- 5.1 结论

- 5.2 创新点

- 5.3 讨论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 在读期间发表的主要论文

- 在读期间主要参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].日光温室建造与蔬菜栽培管理技术进步的调查报告[J]. 山东蔬菜 2009(01)

- [2].国内首个水模块化主动蓄热日光温室建成[J]. 蔬菜 2020(02)

- [3].二层幕系统在日光温室中的应用效果试验[J]. 园艺与种苗 2019(12)

- [4].日光温室夏番茄-早春架豆一年两茬高效栽培典型[J]. 科学种养 2020(01)

- [5].中国首个水模块化主动蓄热日光温室建成[J]. 农业工程技术 2020(01)

- [6].高纬度地区多功能日光温室设计[J]. 农业工程学报 2020(06)

- [7].模块化装配式日光温室的性能与优势分析[J]. 农业工程技术 2020(10)

- [8].周博士考察拾零（一百零三） 一种适合于高寒多雪气候的双膜单被内保温装配结构日光温室——记哈尔滨鸿盛集团在日光温室上的创新[J]. 农业工程技术 2020(10)

- [9].一种日光温室内置保温装置的研制与应用[J]. 农业工程技术 2020(10)

- [10].棉被不同揭盖方式对装配式日光温室内环境及番茄生长的影响[J]. 江苏农业科学 2020(09)

- [11].不同类型日光温室气温对比分析[J]. 江苏农业科学 2020(11)

- [12].西北地区改进型土墙钢架日光温室设计及建造技术[J]. 甘肃农业科技 2020(07)

- [13].日光温室前屋面支撑位置对实腹式骨架安全性的影响[J]. 农业工程学报 2020(16)

- [14].河北省日光温室果菜一大茬种植模式评价[J]. 中国瓜菜 2020(09)

- [15].日光温室条件下番茄高产高效的影响因素及对策[J]. 农业技术与装备 2020(09)

- [16].日光温室主动蓄放热系统优化[J]. 农业工程学报 2020(17)

- [17].洪灾过后日光温室加固技术探讨[J]. 农业工程技术 2018(28)

- [18].日光温室设计及其传热分析——以淮安地区为例[J]. 科学技术创新 2019(04)

- [19].分析日光温室增光保温综合技术[J]. 农业开发与装备 2019(02)

- [20].新型日光温室模式发展现状与展望[J]. 吉林农业 2017(23)

- [21].全封闭日光温室降温技术的研究[J]. 农机化研究 2018(03)

- [22].酒泉市日光温室的发展现状及问题分析[J]. 农业工程技术 2017(34)

- [23].延安“95式”日光温室设计与建造[J]. 西北园艺(综合) 2018(01)

- [24].持续降雨对下沉式日光温室的危害及对策建议[J]. 中国蔬菜 2018(03)

- [25].日光温室辣椒主要虫害防治技术[J]. 现代农业研究 2018(06)

- [26].不同围护结构日光温室环境性能比较[J]. 山东农业科学 2018(08)

- [27].山西·稷山甜瓜上市早[J]. 中国果业信息 2017(02)

- [28].周博士考察拾零(八十四) 一种保留骨架翻修墙体的日光温室改造方案[J]. 农业工程技术 2018(25)

- [29].浅谈日光温室菇菜间套作栽培模式优化研究[J]. 农业开发与装备 2016(11)

- [30].天津新型日光温室风灾风险评估及区划[J]. 中国农学通报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d6fbf1d5934b922779eeb91.html