# 探究目前房屋建筑地基基础工程的施工技术

浙江恒瑞建设有限公司

摘要：本文从房屋建筑地基施工的重要性及特征，地基施工的目标以及地基施工的目标进行阐述，进而对目前房屋建筑地基基础工程的施工技术进行详细分析，以供同行进行参考。

关键词：房屋建筑；地基基础；工程施工

1前言

地基在房屋建筑中起着非常重要的作用，当其牢固性和承载能力符合相关设计与施工规范要求时，就能在很大程度上满足房屋建筑的使用寿命以及房屋建筑的安全性。所以，必须结合相关的施工技术，这样才可以大大地提高房屋建筑施工质量。

2地基施工的重要性及特征

2.1地基施工的重要性

建筑物通常情况下位于地表上层，房屋上部结构荷载会通过上部结构柱、墙体等传递到基础，然后经基础将这些荷载传递给房屋建筑地基，从这些方面就可以知道地基很重要，一定要保证房屋建筑地基质量，有足够的稳定性以及强度，这样才地基的承载力才会很大，确保房屋建筑的安全。所以，房屋建筑地基一定要在使用年限以内承受这些荷载，然而，随着房屋建筑的年龄逐渐增加，为了保证房屋建筑有一个可靠的质量，尽可能地不发生下沉现象，必须把房屋建筑地基做好，否则可能会因为局部受力不均而造成不均匀沉降现象，进而使房屋出现裂缝或者倾斜等安全隐患问题，严重的甚至发生倒塌等重大安全事故。

2.2房屋地基建筑特征

2.2.1困难性

房屋地基施工一次成型，与其他施工不同，其建成之后就难以进行整改，且处理难度大，具有较强的连带性。

2.2.2潜在性

在房屋建筑中，地基处理为整个工程建筑的基础。而地基在建成之后处于地表之下，因此安全隐患不容易被发现。

2.2.3复杂性

我们国家的面积非常大，地形地貌非常复杂，经度和纬度跨越非常大，每一个地区的地质条件不一样，经纬度不一样，气候也就不一样。很多不同的地区还有可能发生地震、泥石流以及山体滑坡等自然灾害，还有盐碱地、断裂层、溶槽、溶洞以及软土等，这些都会给地基施工带来了非常大的挑战。所以，在房屋工程建筑中，必需要结合施工地点的实际状况，选择合理的地基处理技术，确保房屋建筑物的质量安全。

3地基施工的目标

3.1改善地基的动力特性

地基自身的动力特性主要表现为：第一，打桩过程中邻近地基震动，产生下沉现象；第二，地震时松散饱和粉液化。这对于建筑房屋的使用寿命和安全性具有非常严重的不利影响，因此，必须利用提高地基施工质量来有效的改善地基动力特性。

3.2降低地基压缩性

地基压缩性主要表现为：第一，自然降雨导致地基固结沉降；第二，开挖基坑过程中引起临近地面沉降；第三，地基的大范围或局部不均匀沉降；第四，地基固结沉降；第五，房屋建筑的下沉。因为地基自身所固有的压缩性直接体现了地基土本身的压缩模量指标，就必须通过提高地基施工的质量来提高地基土本身压缩模量，进而有效的避免或减少地基沉降。

3.3提高地基土抗剪强度

对于房屋建筑地基而言，没有足够的抗剪强度会造成一定的破坏，主要的破坏表现在为：第一，在建筑开挖土方的时候，基坑边坡发生了失稳现象；第二，开挖以及支护的过程当中，基坑坑底发生了隆起现象；第三，在侧向土压力过大，会造成建筑物的失稳现象；第四，房屋建筑地基本身的承载力非常弱。所以，为了有效的避免出现剪切力，需要进行地基施工技术来提高地基土抗剪能力。

4房屋建筑施工中的地基技术探讨

4.1排水固结法

排水固结法处理软基地基施工前，对天然地基或已设置竖向排水体的地基上加载预压，使土体固结沉降基本完成或大部分完成，从而提高地基土强度，减少地基施工后沉降的一种地基加固方法，排水固结法系统由竖向排水体与水平排水体构成，主要作用将房屋建筑的地基排水边界条件进行适当的改变，排水距离将会大大缩短，孔隙排出的途经也会不断地增多，如果软土层靠近地表，并且土壤的渗透性非常好，房屋建筑施工的周期非常长，这样就可以在地面上铺设一定厚度的砂垫层。如果软土层非常厚的时候，为了更好地加速排水固结，可以在地基当中设置竖向排水体或者是水平砂垫层一起构成排水系统，加压系统是指对地基施加的荷载布置，排水系统与加压系统总是联合使用；一般适用于饱和软土地、吹填土、松散松土、新近沉积土、有机土及泥炭土地基。

4.2碎石与CFG桩结合

CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩由碎石、石屑、粉煤灰掺适量水泥加水拌合，用振动沉管打桩机或其他成桩机具制成的一种具有一定粘结强度的桩和桩间土、褥垫层形成复合地基；复合地基具有承载力提高幅度大，地基变形小等特点，并具有较大的适用范围，就基础而言，既适应于条基、独立基础，也适用于箱基、筏基；就土性而言，适用于处理粘土、粉土、砂土和正常固结的素填土等地基。CFG桩用于加固填土、饱和及非饱和粘土、松散的砂土、粉土等。对塑性指数偏高的饱和软粘土使用要慎重，而碎石桩宜处理砂土、粉土、粘性土、填土以及软土，但对不排水桩抗剪强度小于20KPa的软土使用要慎重。

4.3夯实处理技术

表面压实法主要采用人工夯、低能夯实机械、碾压草叶振动碾压机对比较疏松的表面土进行压实，也可对分层填筑土进行压实，当表层土含水较高时，可分层铺垫石灰、水泥进行压实，使土体得到加固。结合大型起重机械的自由落体来打击地基土体的表面，在施工过程中，应当结合房屋建筑施工的实际情况来设置起重机械升起的高度。

4.5挤密桩地基施工技术

目前，夯实水泥土复合地基、砂石桩地基、灰土桩、石灰桩、水泥粉煤灰碎石桩地基等是常见的几种挤密桩地基施工类型。砂石桩地基施工技术主要包括砂桩和碎石桩。砂石桩地基施工技术主要是利用高压水的冲刷或者使用震动或冲击等方法在地基中冲孔后，再填入砂、砾石、碎石等材料将其挤压成的孔中，形成砂石所构成的密实桩体，并和原桩周土组成复合地基，从而提高地基的稳固效果。适用于挤密松软砂土地、粘性土、粉土、素填土、杂填土等。

4.6旋喷注浆桩地基施工技术

旋喷注浆桩施工技术是近些年兴起的一种新型的地基施工技术，是在化学注浆法的基础上，采用高压水流切切割技术而发展起来的，它彻底改变了化学注浆法的浆液配方和工艺措施的传统作法，以水泥为主要原料，加固土体的质量高、可靠性好，具有增加地基强度，提高地基承载力的特点。高压旋喷注浆法，就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻到预定土层位置后，用高压设备使浆液或水成为20MPa左右主高压流体从喷嘴中喷射出来，喷嘴边喷、边旋转和提升。当喷射流体的动压超过土体结构强度时，一部分剥落细雨小土粒随浆冒出水面，其余土粒在喷射的冲击力、离心力和重力等作用下，与浆液搅拌混合，并按一定的浆土比例和质量大小，使土体结构分子进行有规律地重新结合排列，浆液凝结后形成一个固结体，呈圆柱状。

5结束语

综上所述，目前房屋建筑施工中地基施工技术非常多，虽然说大部分的施工技术都会相似，但是还有有一定的不同之处，所以，在进行房屋建筑施工的时候应该综合进行考虑，对房屋建筑场地周边环境、地质条件以及结构相关要求进行详细考察，经过分析选择一个恰当的房屋建筑地基施工技术，这样才可以更好地进行地基施工工作，取得非常好的地基施工效果，确保房屋建筑有一个好的安全性能。

参考文献：

[1]秦继刚.研究高层房屋建筑地基基础工程的施工技术运用要点[J].建材与装饰，2018（21）：16-17.

[2]周勇.现代房屋建筑地基基础工程施工技术研讨[J].中国高新区，2018（10）：208-211.

[3]孙志涛.现代房屋建筑地基基础工程施工技术的探讨[J].科学技术创新，2018（04）：116-117.

[4]魏广会.探讨现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].中国高新区，2018（09）：200-205.

[5]钱国华.房屋建筑地基基础工程的施工技术要点分析[J].江西建材，2013（06）：99-100.

[6]宋铁林.探讨现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].科学技术创新，2018（06）：118-119.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8d8fb0ace95b9ed8ce3ac467.html