# 水体中有机污染物的快速检测方法和仪器的研究

### 论文摘要

随着世界人口和经济的发展及人民生活水平的提高,废水中污染物的种类和数量越来越多,尤其是水中的有机污染物。在环境检测中对各种化学物质的快速、灵敏的检测对于保护环境具有非常重要的意义。在水质常规监测中,分光光度法仍然占有较大的比重,对多种有机物的检测非常成熟,应用广泛。分光光度法有着检测成本低、线性范围广、操作简便、仪器价廉、响应快、灵敏度高、选择性好等优点,但是由于仪器体积过大,携带不便,不便在现场实时检测中。本论文提出了使用光电二极管作为分光光度计的光源,并以此为基础对分光光度计微型化;考察了该仪器在分析水中的甲醛、阴离子表面活性剂、硝基苯等典型的有机污染物的应用,发展了一种新型的便携式水体中有机污染物快速检测仪。该仪器保留了分光光度计的传统优势,克服经典分光光度计体积大、携带不便的缺点,从而实现对有机污染物快速、实时、准确的测定,为水质现场分析提供了有效的手段。本论文还开发了一种新型水质分析仪的吸收池。利用光的反射原理,通过特殊设计,使光束在吸收池所盛的被测溶液中发生反射,在不改变样品用量和吸收池尺寸的同时增大光程长度,使吸光度的数值增大,使用这种新型的吸收池进行水质检测,可以提高检测的灵敏度、降低最低检测限。论文共分为六章。第一章绪论本章内容介绍了水污染的概况、水中有机污染物的现状和分析手段;对分光光度法的原理及其应用于分析几种典型的水中有机物污染的进展、分光光度计的原理及其发展现状作了综述;并对发光二极管的原理和特点以及它作为分光光度计的光源的优势也作了详细的阐述。第二章水体中有机污染物甲醛的快速检测研究本章以经典的乙酰丙酮光度法为基础方法,使用自我研制的水体中有机污染物快速检测仪对水中甲醛进行测定。我们考察了方法检出限、线性范围、样品加标回收情况,并将标准曲线与传统分光光度计的标准曲线作了比较。该方法简便,灵敏度高,重现性好,并且具备现场检测的能力,适合水中甲醛的快速、实时检测。第三章水体中有机污染物阴离子洗涤剂的快速检测研究本章以检测水中阴离子表面活性剂的国家标准方法——亚甲蓝光度法为基础,使用自我研制的水体中有机污染物快速检测仪对水中阴离子表面活性剂进行测定。该方法简便,灵敏度高,重现性好,并且具备现场检测的能力,适合水中阴离子表面活性剂的快速、实时检测。第四章水体中有机污染物硝基苯的检测方法研究本章以还原-偶氮光度法为基础方法,使用自我研制的水体中有机污染物快速检测仪对水中硝基苯进行测定。我们考察了方法检出限、线性范围、样品加标回收情况,并将标准曲线与传统分光光度计的标准曲线作了比较。该方法简便,灵敏度高,重现性好,并且具备现场检测的能力,适合水中硝基苯的快速、实时检测。第五章水体中有机污染物快速检测仪的研制依据分光光度法检测有机污染物的原理,通过与电化学仪器公司合作,将分光光度计微型化,设计了一种主要应用于快速检测水体中有机污染物的分光光度计。仪器的微型化以光源的微型化为基础,继而实现对其他部分的微型化。该仪器性能稳定、操作简单、便于携带。第六章新型水质分析仪的吸收池的研究本章描述了一种新型水质分析仪的吸收池。在传统1cm比色皿的表面真空蒸镀一层可使光束发生反射的金属膜,使光束在吸收池所盛的被测溶液中发生反射,在不改变样品用量和吸收池尺寸的同时增大光程长度,使吸光度的数值增大,使用这种新型的吸收池进行水质检测,可以提高检测的灵敏度、降低最低检测限。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 第一节 水中有机物污染的现状及其分析概述

- 第二节 分光光度法及其在有机污染物检测中的应用

- 第三节 分光光度计的发展现状及发光二极管光源技术

- 第四节 本论文的工作及意义

- 参考文献

- 第二章 水体中有机污染物甲醛的快速检测研究

- 1.前言

- 2.实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 仪器

- 2.3 实验过程

- 3.结果与讨论

- 3.1 检测原理

- 3.2 水浴加热时间的选择

- 3.3 标准曲线的线性关系及检出限

- 3.4 水样的分析及精密度实验

- 3.5 回收率试验

- 3.6 方法比较

- 3.7 有色化合物稳定性试验

- 4.结论

- 参考文献

- 第三章 水体中有机污染物阴离子洗涤剂的快速检测研究

- 1.前言

- 2.实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 仪器

- 2.3 实验方法

- 3.结果与讨论

- 3.1 检测原理

- 3.2 标准曲线的线性关系及检测限

- 3.3 水样的分析及精密度实验

- 3.4 回收率试验

- 3.5 方法比较

- 4.结论

- 参考文献

- 第四章 水体中有机污染物硝基苯的检测方法研究

- 1.前言

- 2.实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 仪器

- 2.3 实验方法

- 3.结果与讨论

- 3.1 检测原理

- 3.2 标准曲线的线性关系及检出限

- 3.3 水样的分析及精密度实验

- 3.4 回收率试验

- 3.5 方法比较

- 4.结论

- 参考文献

- 第五章 水体中有机污染物快速检测仪的研制

- 1.前言

- 2.便携式水体有机污染物快速检测仪的光源

- 3.便携式水体有机污染物快速检测仪的结构示意图及工作原理

- 4.便携式水体有机污染物快速检测仪的主要技术指标

- 5.便携式水体有机污染物快速检测仪的操作方法

- 6.便携式水体有机污染物快速检测仪的性能评估

- 7.结论

- 参考文献

- 第六章 新型水质分析仪的吸收池的研究

- 1.前言

- 2.实验部分

- 2.1 试剂及仪器

- 2.2 金属反射薄膜的制备

- 3.吸收池的结构

- 4.吸收池的工作原理

- 5.应用与讨论

- 5.1 实验原理

- 5.2 金属镀膜材料的选择

- 5.3 金属膜对光束的反射

- 5.4 应用于水中的硝基苯化合物的检测

- 5.5 应用于水中的甲醛检测

- 5.6 应用于水中的阴离子表面活性剂的检测

- 6.结论

- 参考文献

- 附录:硕士在读期间科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].城市黑臭水体治理技术研究[J]. 河南科技 2019(34)

- [2].基于光谱特征的矿山污染水体遥感监测[J]. 安徽地质 2019(03)

- [3].我国黑臭水体的污染现状与治理技术[J]. 建筑与预算 2019(11)

- [4].有关农村黑臭水体治理技术与模式的探讨——以江西某农村黑臭水体治理工程为例[J]. 江西建材 2019(12)

- [5].城市黑臭水体成因及治理措施分析[J]. 浙江化工 2020(01)

- [6].科学推进城市黑臭水体整治工作的几点建议[J]. 给水排水 2020(01)

- [7].不同黑臭程度水体底泥细菌群落多样性及组成分析[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版) 2020(01)

- [8].浅析如何吸引公众参与城市黑臭水体治理[J]. 企业科技与发展 2020(03)

- [9].我国黑臭水体的成因分析与综合治理技术[J]. 应用化工 2020(02)

- [10].佛山市奇槎村黑臭水体治理技术措施[J]. 陕西水利 2020(01)

- [11].城市黑臭水体综合治理及长效性的措施分析[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [12].城市黑臭水体的产生原因及治理对策[J]. 环境与发展 2020(01)

- [13].城市黑臭水体治理的生命历程与整合策略研究[J]. 北京社会科学 2020(04)

- [14].黑臭水体成因分析和治理方法研究[J]. 城市住宅 2020(03)

- [15].浅谈城市黑臭水体的形成原因及治理——以大连市凌水河整治为例[J]. 城市建筑 2020(08)

- [16].安徽省农村黑臭水体成因及治理研究[J]. 环境与可持续发展 2020(02)

- [17].探究黑臭水体治理技术及其发展方向[J]. 环境与发展 2020(03)

- [18].一种新的水体指数及其稳定性研究[J]. 地球物理学进展 2020(03)

- [19].城市黑臭水体的整治技术措施[J]. 珠江水运 2020(09)

- [20].浅谈污染源控制对黑臭水体治理的意义[J]. 广州化工 2020(10)

- [21].城市黑臭水体治理措施及趋势研究[J]. 节能与环保 2020(06)

- [22].复合修复技术在城市黑臭水体治理中的应用评价[J]. 科学 2020(04)

- [23].福州黑臭水体综合治理——以马尾君竹河为例[J]. 中国给水排水 2020(10)

- [24].黑臭水体治理技术及其发展展望[J]. 南方农机 2020(12)

- [25].浅析我国城市黑臭水体治理技术路线[J]. 大众标准化 2020(14)

- [26].城市黑臭水体治理现状分析与展望[J]. 供水技术 2020(02)

- [27].黑臭水体评价及治理方法[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(06)

- [28].关于黑臭水体治理工程几点问题及建议[J]. 四川环境 2020(04)

- [29].乌鲁木齐市仓房沟黑臭水体整治项目研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(08)

- [30].以铜陵市为例探索农村黑臭水体治理措施[J]. 广东化工 2020(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8da5922ef5f47aebad3cfbed.html