# 螺纹多参数的非接触检测技术研究

### 论文摘要

通过分析螺纹参数的定义、分类及相互作用关系,明确对螺纹实际使用有重要影响的关键参数及检测重点是螺纹中径、牙型半角及螺距。本文在比对传统检测方式的优缺点,并借鉴现有检测设备的设计、使用思路基础上,提出以应用激光三角法的激光位移传感器作为非接触扫描测针,配以三坐标测量机的框架及转台等附件,组建检测校准装置,实现空间坐标环境内非接触检测大螺纹件的多参数的技术方案。在对激光检测的简要介绍后,通过对激光三角法的理论分析,验证可用此方法对螺纹型面进行检测。根据本项目被测件的指标,提出应用此原理的激光位移传感器的应选类型、功能及精度等技术要求,比对目前常用的相关型号,选择适应本项目的传感器型号,并对其特点进行简单介绍。同时分析了应用此传感器检测螺纹时的影响因素并提出解决办法。根据本项目的任务要求,提出以三坐标测量机框架为基体,构建以转台、激光位移传感器为主要组件的模拟检测装置,实现空间坐标环境。同时依据被测螺纹的规格、精度等条件选择合适的三坐标测量机框架、转台及控制柜等部件。在此基础上提出坐标环境中检测螺纹的工作原理、操作步骤,并对坐标系环境下检测螺纹的影响因素进行分析并提出解决办法。结合激光位移传感的扫描信号及框架转台部分的光栅信号,将螺纹的牙型轮廓扫描成基本检测数据,将此数据进行剔除粗大误差后以小波阀值法滤波去噪、按一阶回归法及插值法对有效数据进行拟合,依据拟合结果对有效数据进行合理分段、寻找特征点,按螺纹参数定义计算螺纹各参数。以现行的螺纹参数手册为标准,构建标准螺纹数据库,以此作为判定基准数据,实现螺纹的合格判定。通过对被测螺纹的模拟检测分析,将本方案实施中遇到的各种不确定度分量综合考虑,分析评定应用本方案检测螺纹中径、螺距及牙型半角时的各标准不确定度分量及结果的扩展不确定度,通过与螺纹手册的技术要求相比对,验证了本方案的检测方法能够达到预定的设计精度,并能满足实际中检测校准螺纹的技术要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 螺纹基本情况介绍

- 1.1.1 螺纹的形成

- 1.1.2 螺纹基本几何参数的定义

- 1.1.3 螺纹的分类

- 1.1.4 影响螺纹互换性的因素

- 1.2 螺纹参数的传统检测方法

- 1.2.1 综合检验

- 1.2.2 单项参数检测

- 1.3 螺纹多参数综合检测方法的探索

- 1.3.1 接触式扫描检测

- 1.3.2 非接触式扫描检测

- 1.4 本论文的选题及研究内容

- 第二章 螺纹参数的激光三角法检测原理

- 2.1 激光检测简介

- 2.1.1 激光发生器的特点及应用

- 2.1.2 激光检测的应用

- 2.2 激光三角法检测原理及应用

- 2.2.1 激光三角法测距原理

- 2.2.2 激光三角法的应用

- 2.2.3 激光位移传感器的选型

- 2.3 激光三角法检测螺纹牙型轮廓的影响因素及解决方法

- 2.3.1 被测螺纹表面质量的影响

- 2.3.2 入射角度的影响

- 2.3.3 激光发生器的影响

- 2.3.4 检测环境条件的影响

- 2.4 本章总结

- 第三章 基于虚拟坐标系的螺纹参数检测原理

- 3.1 坐标系环境的组建

- 3.1.1 模拟装置的结构

- 3.1.2 三坐标测量机框架的选择

- 3.1.3 转台的选择

- 3.2 坐标系环境下检测螺纹的方法分析

- 3.2.1 装置的工作原理

- 3.2.2 装置的检测步骤

- 3.3 坐标系环境下检测螺纹的影响因素

- 3.3.1 框架及转台的影响

- 3.3.2 安装误差的影响

- 3.3.3 环境条件的影响

- 3.4 本章总结

- 第四章 螺纹参数的判定技术

- 4.1 扫描数据的采集

- 4.1.1 激光位移传感器的数据采集

- 4.1.2 空间坐标系的数据采集

- 4.2 扫描数据的处理

- 4.2.1 扫描数据的滤波

- 4.2.2 扫描数据的拟合

- 4.2.3 扫描数据的计算

- 4.3 螺纹参数的合格判定

- 4.3.1 标准螺纹数据库的生成

- 4.3.2 螺纹参数的判定准则

- 4.4 本章总结

- 第五章 方案的不确定度分析

- 5.1 螺纹中径检测的不确定度分析

- 5.1.1 螺纹中径检测的数学模型

- 5.1.2 螺纹中径检测的影响因素及标准不确定度分量分析

- 5.1.3 螺纹中径检测的合成标准不确定度评定

- 5.1.4 螺纹中径检测的扩展不确定度评定

- 5.2 螺距检测的不确定度分析

- 5.2.1 螺距检测的数学模型

- 5.2.2 螺距检测的影响因素及标准不确定度分量分析

- 5.2.3 螺距检测的扩展不确定度评定

- 5.3 牙型半角检测的不确定度分析

- 5.3.1 牙型半角检测的数学模型

- 5.3.2 牙型半角检测的影响因素及标准不确定度分量分析

- 5.3.3 牙型半角检测误差的合成标准不确定度评定

- 5.3.4 牙型半角检测误差的扩展不确定度评定

- 5.4 本章总结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 本论文研究总结

- 6.2 前景展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].桥梁病害非接触检测系统及检测方法的实际应用[J]. 安徽建筑 2019(12)

- [2].铁路货车状态修车轮踏面损伤非接触检测研究[J]. 内燃机与配件 2020(01)

- [3].旋转物体温度的非接触检测原理[J]. 大学物理实验 2008(01)

- [4].金属表面粗糙度的激光非接触检测系统[J]. 激光杂志 2020(08)

- [5].日研发出非接触检测装置判断水果成熟度[J]. 硅谷 2012(01)

- [6].玻璃容器厚度非接触检测[J]. 玻璃与搪瓷 2010(02)

- [7].基于平行光枪弹几何全尺寸非接触检测[J]. 兵器装备工程学报 2016(11)

- [8].地下玉米种子非接触检测系统的设计[J]. 农机化研究 2008(08)

- [9].桥壳轴承孔同轴度非接触检测研究[J]. 汽车实用技术 2013(04)

- [10].基于小波分析的LED芯片非接触检测信号处理[J]. 微计算机信息 2010(14)

- [11].非接触检测技术在造纸工业测距系统中的应用[J]. 中国造纸 2009(02)

- [12].基于参数化双谱分析的超宽带生物雷达人体目标非接触检测[J]. 中国医疗设备 2013(11)

- [13].一种基于连续波生物雷达的人体步态非接触检测系统[J]. 中国医疗设备 2016(12)

- [14].宝石识别展教系统公众展示载体应用创新研究——基于非接触检测与步进电机控制技术的集成系统[J]. 地球学报 2017(02)

- [15].陀螺导航设备非接触检测系统设计[J]. 无损检测 2012(08)

- [16].基于证据理论的输电线路带电状态非接触检测方法[J]. 武汉大学学报(工学版) 2020(01)

- [17].高压断路器操动机构性能非接触检测技术的研究[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [18].非接触式来停电报警器的研制[J]. 科技创新与应用 2018(31)

- [19].CCD非接触检测技术在工业生产中的实际应用[J]. 河北工业科技 2009(05)

- [20].变电设备红外测温过程中应注意的事项[J]. 企业改革与管理 2014(06)

- [21].非接触检测大螺纹件的可行性[J]. 宇航计测技术 2011(04)

- [22].落轮轮对三维外形重构与参数检测[J]. 信息与电子工程 2012(05)

- [23].一种基于电场测量的无损检测方法[J]. 中国机械工程 2015(13)

- [24].24GHz生物雷达对雄性大鼠生殖系统的影响[J]. 陕西医学杂志 2014(05)

- [25].三维激光扫描在混凝土结构工程质量验收中的应用[J]. 住宅产业 2018(01)

- [26].“钢-铅”粘接结构非接触无损检测技术的研究[J]. 中国胶粘剂 2013(07)

- [27].圆度误差检测方法现状与展望[J]. 工具技术 2008(11)

- [28].长玻管分拣系统[J]. 机电产品开发与创新 2012(05)

- [29].基于CCD的高精度细丝直径在线检测技术研究[J]. 科技广场 2011(07)

- [30].等离子-物理气相沉积（PS-PVD）及其射流非接触检测方法[J]. 表面技术 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8dc84edfdfdc06e180bc423a.html