# 改性提高生物降解材料聚丁二酸丁二醇酯（PBS）耐撕裂性的研究

### 论文摘要

PBS是一种具有良好综合性能的生物降解材料。它是由丁二酸和丁二醇缩合聚合制备的,其合成原料来源比较广泛,并不单纯依赖于石油资源,也可以通过生物（如玉米秸秆等）发酵得到。废弃的PBS用品易被土壤中的多种微生物或者动植物体内的酶分解、代谢,并最终以二氧化碳和水的形式存在,即是全生物降解材料。PBS属热塑性树脂,加工性能良好,可以在普通设备上进行成型加工；其力学性能介于聚乙烯和聚丙烯之间,可直接工程使用。PBS可以用做包装袋、垃圾袋、各种塑料卡片、化妆品瓶、婴儿尿布、药物缓释载体基质及农用材料,以及环境保护的土木绿化用网、膜等塑料制品。PBS分子链规整,结晶度较高,作为薄膜材料使用时存在缺口敏感问题,必须进行改性提高。本文通过过氧化物引发交联、辐射交联及共混改性来提高PBS的耐撕裂性。采用双螺杆挤出机制备改性PBS,再进行吹膜或压制膜片,并将膜、片样品进行加热或辐射处理。应用多种表征分析了配方和工艺对材料性能的影响。1、在挤出过程加入过氧化二异丙苯DCP作为交联引发剂制备改性PBS,挤出温度为170℃,螺杆转速为200r·min-1。相对未改性PBS,适量DCP改性PBS吹制膜的耐撕裂性能和拉伸强度提高了,但断裂伸长率降低了。DCP的最佳含量为0.5%,改性PBS的耐撕裂强度和拉伸强度分别较纯PBS提高了34%、16%。随着DCP含量增加,交联凝胶含量先增加到一定值后不再升高,熔融指数随交联度升高而不断下降。缓慢降温可略微升高改性料熔点。在挤出过程加入衣康酸（ITA）,实现PBS/DCP体系的接枝反应,接枝ITA提高了DCP交联引发效率,从而提高了PBS的耐撕裂强度与拉伸强度,最佳含量为2%ITA、0.2%-0.3%DCP；而没接枝ITA的PBS/DCP试样达到这一强度所需的DCP含量为0.5%-0.6%。所以,接枝ITA既提高了PBS力学性能,也减少了DCP用量。2、在辐射加工改性中,利用60Coγ射线处理PBS膜。不同厚度PBS膜受辐射的效果不同：辐射表面PBS大分子自由基容易受到空气的氧作用而发生降解,膜越厚越则不受氧作用的内部PBS分子比例越高,则辐射交联效果越好；敏化剂可以提高辐射效率,三烯丙基异氰酸酯（TAIC）对PBS进行辐射的最佳剂量为10KGy；在PBS中TAIC质量分数为0.5%时改性料力学性能最好,撕裂强度是未经辐射膜的1.60倍。经XRD、IR、NMR表征发现,辐射后PBS分子链的主要结构没有发生变化,但是结晶度降低。用TAIC和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯（TMPTMA）改性PBS,其凝胶含量与辐射量的关系满足一个新修正的Charlesby-Pinner关系式。3、共混改性试验中,聚对苯二甲酸丁二醇酯-己二酸丁二醇脂（PBAT）可提高PBS的冲击韧性。PBS/聚乳酸（PLA）中PLA在共混物中起增强作用,并且共混物的拉伸强度与PLA的含量变化呈线性关系,含量为40%时拉伸强度达到38.6MPa；而断裂伸长率在PLA含量小于20%之前随之增大缓慢下降,40%时仅为196%,即降低了韧性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 生物降解材料

- 1.2 PBS简介

- 1.2.1 PBS的制备

- 1.2.2 PBS的改性

- 1.3 选题的目的

- 1.4 选题的研究内容和方法

- 1.5 创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 原料及仪器设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 仪器与设备

- 2.2 试验方法及试样的制备

- 2.3 测试与表征

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 PBS的过氧化物改性研究

- 3.1.1 工艺条件的确定

- 3.1.2 DCP含量的影响

- 3.1.3 改性PBS的红外分析

- 3.1.4 PBS的DSC分析

- 3.1.5 ITA对DCP改性PBS实验的探索性研究

- 3.1.6 本节小结

- 3.2 PBS的辐射改性

- 3.2.1 结构分析

- 3.2.2 PBS膜厚度对辐射过程的影响

- 3.2.3 敏化剂的影响

- 3.2.4 辐射加工中的定量关系

- 3.2.5 本节小结

- 3.3 PBS的共混改性

- 3.3.1 PBS/PBAT共混试验

- 3.3.2 PBS/淀粉改性试验

- 3.3.3 PBS/PLA辐射试验

- 3.3.4 本节小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].浅谈完全生物降解材料的应用及发展趋势[J]. 智富时代 2017(11)

- [2].昶法新材料：以生物降解新材料为垃圾分类和减塑“助力”[J]. 华东科技 2019(10)

- [3].生物降解材料研究和产业发展分析[J]. 材料导报 2014(09)

- [4].生物降解材料国内外发展综述[J]. 新材料产业 2008(08)

- [5].山东：一大型可完全生物降解材料项目投产[J]. 功能材料信息 2008(Z1)

- [6].恭喜!光华伟业PCL取得欧洲生物降解权威认证[J]. 橡塑技术与装备 2020(20)

- [7].彩虹精化介入生物降解材料领域[J]. 化工中间体 2010(12)

- [8].可塑淀粉生物降解材料为碳源去除硝酸盐的研究[J]. 水处理技术 2010(12)

- [9].生物降解材料在医学领域中的应用[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(38)

- [10].天然高聚物类生物降解材料的分类、特性及应用[J]. 新材料产业 2010(01)

- [11].生物降解高分子材料分析及应用研究[J]. 化工管理 2016(16)

- [12].奥运用生物降解塑料袋进入紧张采购阶段[J]. 新材料产业 2008(07)

- [13].新型生物降解材料聚乳酸综述[J]. 贵州化工 2008(03)

- [14].可降解材料现状及其在海洋领域的研究进展[J]. 包装工程 2020(19)

- [15].生物降解高分子材料研究及应用[J]. 化学工程与装备 2011(07)

- [16].成核剂对多组份生物降解材料结晶性能影响的研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [17].中国生物降解材料产业化再获重大突破:2009年7月29日PHAs在山东邹城市投产[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(34)

- [18].淀粉基生物降解材料挤出发泡研究进展[J]. 塑料科技 2010(04)

- [19].全生物降解材料PHA在包装行业及禁塑替代中的应用浅析[J]. 今日印刷 2020(08)

- [20].生物降解材料将成玩企宠儿[J]. 中外玩具制造 2010(10)

- [21].生物降解材料行业发展潜力巨大 华丽环保再获投资,加速进入国际市场[J]. 塑料制造 2009(12)

- [22].纳米杂交技术催生新型生物降解材料[J]. 工程塑料应用 2008(02)

- [23].生物降解材料对成骨细胞影响的研究进展[J]. 现代临床医学 2009(06)

- [24].多糖膜在食品包装中的应用[J]. 辽宁化工 2020(05)

- [25].生物降解材料在食品包装中的应用与发展[J]. 安徽农业科学 2013(36)

- [26].生物降解材料大规模应用前景乐观[J]. 塑料制造 2011(05)

- [27].技术创新[J]. 绿色包装 2018(11)

- [28].淀粉类完全生物降解材料吹膜晶点异常研究[J]. 合成材料老化与应用 2019(01)

- [29].生物降解材料聚乳酸及其共聚物的降解研究[J]. 工程塑料应用 2011(10)

- [30].聚乳酸的研究进展及其应用[J]. 塑料助剂 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8dd5ca449504ee7f4f1ccf31.html