# 染料敏化太阳能电池光阳极的制备及其性能研究

### 论文摘要

太阳能是一种取之不尽,用之不竭的绿色能源。开发利用太阳能,被普遍认为是解决能源危机的可行办法。太阳能电池是直接将光能转换成电能的装置。长期以来,由于硅基太阳能电池成本太高,很难真正地达到替代常规能源,被更大规模的使用。染料敏化太阳能电池（DSSC）是一种新型的薄膜电池,以其成本低、制备工艺简单而受到世界各国研究者的广泛关注。本论文分别采用溶胶-凝胶法、静电纺丝法和分子自组装法制备了TiO2和ZnO薄膜,并将其应用于DSSC,研究了太阳能电池的光电特性。采用溶胶-凝胶法制备了TiO2和ZnO薄膜。从SEM图看到,两种薄膜颗粒均匀,为20nm左右。退火后TiO2薄膜和ZnO薄膜分别为锐钛矿和纤锌矿结构。以TiO2薄膜作为光阳极吸附自制的天然染料,经J-V测试发现转化效率较低。这是由于所制薄膜表面平整,孔隙率少造成的,同时,自制天然染料可吸收光的能量有限也可降低电池效率。采用静电纺丝法制备了TiO2薄膜。为了改善薄膜与衬底的附着性,我们采用了在静电纺丝前驱体溶液中加入乙醇胺的方法,实验结果表明这一方法切实有效。由于所制备的是纳米颗粒,因此称该方法为电喷涂。所制备的薄膜由大小均匀的纳米颗粒组成,多孔性较好。实验发现通过改变乙醇胺的添加量可以较准确的控制纳米颗粒大小,且乙醇胺的加入量越大,纳米颗粒尺寸越大。不同的乙醇胺添加量和薄膜厚度对电池各个参数也会产生影响。厚度2μm的TiO2薄膜制成的电池具有2.91%的转化率。该方法在制备DSSC光阳极时操作简单、晶粒尺寸可调、薄膜厚度可控,更适合于大规模生产,因此为染料敏化太阳能电池产业化提供可能。用分子自组装方法制备了球形ZnO,并且将其应用到染料敏化太阳能电池中。我们发现相比于溶胶-凝胶制备的ZnO薄膜,电池的转化效率有了很大的提高。分子自组装方法制备的ZnO有以下优点:1)球形ZnO增加了光在薄膜中的散射,从而使得光的吸收率大大提高,进而电池的效率得到提高;2)相比较溶胶-凝胶法制备的ZnO薄膜,球形ZnO具有更大的表面积,从而能够吸收更多地染料,使电池效率大大提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 太阳能电池的分类

- 1.1.1 硅基太阳能电池

- 1.1.1.1 单晶硅太阳能电池

- 1.1.1.2 多晶硅薄膜太阳能电池

- 1.1.1.3 非晶硅薄膜太阳能电池

- 1.1.2 化合物薄膜太阳能电池

- 1.1.3 聚合物太阳能电池

- 1.1.4 染料敏化太阳能电池

- 1.1.5 小结

- 1.2 染料敏化太阳能电池基本结构和工作原理

- 1.2.1 光阳极

- 1.2.2 电解质

- 1.2.3 光阴极

- 1.2.4 本节小结

- 1.3 染料敏化太阳能电池纳米晶多孔膜的研究进展

- 1.3.1 染料敏化太阳能电池中的半导体纳米晶多孔膜

- 1.3.2 纳米晶多孔膜的制备

- 1.3.3 DSSC中的半导体纳米晶多孔膜的改性研究

- 1.3.4 本节小结

- 1.4 论文研究的意义和主要内容

- 参考文献

- 第二章实 验方法和表征手段

- 2.1 实验方法

- 2.1.1 Sol-Gel法

- 2.1.2 静电纺丝方法

- 2.1.3 自组装方法介绍

- 2.2 试剂与实验仪器

- 2.3 表征手段

- 2.3.1 X射线衍射

- 2.3.2 场发射扫描电镜（FESEM）

- 2.3.3 紫外-可见分光光度计（UV-Vis）

- 2.3.4 拉曼光谱（Raman）

- 2.3.5 电池的性能测试

- 2.3.5.1 测试条件

- 2.3.5.2 开路电压（Voc）

- 2.3.5.3 短路电流（Isc）

- 2.3.5.4 光电转化效率

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 Sol-Gel法制备DSSC的光阳极

- 3.1 实验过程

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.2.1 XRD数据分析

- 3.2.2 表面形貌分析

- 3.2.3 紫外-可见光谱分析

- 3.2.3.1 染料的吸收光谱分析

- 2膜的吸收光谱分析'>3.2.3.2 染料敏化后的TiO2膜的吸收光谱分析

- 3.2.3.3 数据分析

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 静电放丝法及电喷涂法制备DSSC光阳极

- 2纳米晶薄膜'>4.1 静电纺丝制备TiO2纳米晶薄膜

- 4.2 实验结果和数据分析

- 4.2.1 样品的SEM图

- 4.2.2 太阳能电池参数的测量

- 4.3 电喷涂法制备DSSC

- 4.3.1 改变乙醇胺添加量制备DSSC

- 4.3.1.1 实验过程

- 4.3.1.2 实验结果和数据分析

- 4.3.2 乙醇胺添加量不变制备不同厚度的DSSC电极

- 4.3.2.1 实验过程

- 4.3.2.2 实验结果与数据分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 ZnO球制备染料敏化太阳能电池光阳极

- 5.1 实验过程

- 5.2 实验结果和数据处理

- 5.2.1 形貌表征

- 5.2.2 结构表征

- 5.2.3 太阳能电池性能的测量

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 总结与展望

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].染料敏化太阳能电池掺杂光阳极的研究进展[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [2].TiO_2反蛋白石结构光阳极结构改性及光电性能研究[J]. 广州化工 2017(02)

- [3].柔性染料敏化太阳能电池光阳极的制备研究新进展与展望[J]. 材料导报 2015(23)

- [4].染料敏化太阳能电池TiO_2光阳极的最新研究进展[J]. 材料导报 2016(11)

- [5].染料敏化太阳能电池光阳极的研究进展[J]. 广州化工 2014(02)

- [6].基于高长径比TiO_2纳米线的染料敏化太阳能电池光阳极的制备[J]. 材料导报 2020(S1)

- [7].染料敏化太阳能电池光阳极的优化与性能研究[J]. 新能源进展 2018(04)

- [8].柔性染料敏化太阳能电池TiO_2光阳极的制备[J]. 无机材料学报 2014(06)

- [9].染料敏化太阳能电池中TiO_2光阳极的包覆效果[J]. 硅酸盐学报 2010(09)

- [10].石墨烯/TiO_2纳米棒复合光阳极薄膜[J]. 哈尔滨理工大学学报 2017(01)

- [11].柔性TiO_2光阳极的制备及其应用[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [12].德国开发出新型有机无机杂化硅基光阳极[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [13].染料敏化太阳能电池中空微/纳结构光阳极材料研究进展[J]. 应用化学 2018(08)

- [14].太阳能电池光阳极的制备和光电性能研究[J]. 铸造技术 2018(12)

- [15].级配光阳极中大颗粒粒径对柔性染料敏化太阳电池的性能影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [16].稀土掺杂TiO_2光阳极的制备及其光解水制氢性能研究[J]. 功能材料 2015(20)

- [17].染料敏化太阳能电池双层结构光阳极研究进展[J]. 功能材料 2018(05)

- [18].柔性染料敏化太阳能电池光阳极的制备及其应用[J]. 科学通报 2009(16)

- [19].分散介质对多孔TiO_2光阳极性能的影响[J]. 功能材料 2008(03)

- [20].石墨烯/TiO_2复合光阳极的制备及对染料敏化太阳能电池的影响[J]. 材料导报 2016(S2)

- [21].基于纳米多孔钛酸锂结构的染料敏化太阳电池复合光阳极研究[J]. 无机材料学报 2015(10)

- [22].量子点敏化电池光阳极研究[J]. 南方农机 2018(14)

- [23].新型WO_(3-x)/TiO_2薄膜光阳极光电催化还原CO_2制备甲酸（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(09)

- [24].溶胶-凝胶法制备的阻挡层对双层复合TiO_2光阳极性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2012(04)

- [25].染料敏化太阳能电池光阳极层的制膜工艺研究[J]. 信息记录材料 2018(10)

- [26].TiO_2光阳极染料敏化太阳能电池的研究进展[J]. 电子元件与材料 2013(04)

- [27].碳球模板剂对TiO_2光阳极微结构及其光电性能影响研究[J]. 功能材料 2012(19)

- [28].多壁碳纳米管对太阳能电池光阳极微裂纹的优化和性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(01)

- [29].基于还原氧化石墨烯/硫化钯的空穴提取层助力光阳极的抗光腐蚀研究（英文）[J]. Science China Materials 2020(10)

- [30].通孔TiO_2纳米管光阳极在染料敏化电池中的应用[J]. 陶瓷学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8df9c066857bfe2f64493f46.html