# 基于无线传感器网络的室内环境监控系统

### 论文摘要

智能建筑作为建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会的需要,也是未来建筑发展的方向。智能化建筑的设计目标是要实现楼宇综合管理自动化、通信及办公自动化,使建筑物内的电力、照明、空调等高效运行。其中,对空调系统的监控则是智能大厦自动化管理及节能的基本要求。然而,目前很多大型建筑中的室内环境参数（如温度、湿度等）没有实时采集,中央空调系统不能根据实际需求的变化调节中央空调的制冷（热）量、送风管道的送风量,造成了能源的大量浪费。随着计算机、传感器、网络与无线通信、嵌入式和控制等技术的飞速发展和日益成熟,由大量具有感知能力、计算能力和通信能力的微型传感器节点通过无线自组织方式连接而构成的无线传感器网络得到了人们的广泛重视。针对目前中央空调监控系统中存在的问题,本文设计并实现了基于无线传感器网络及嵌入式技术的实时室内环境监控系统。放置在楼宇中各个房间的无线传感器节点以自组织的方式形成网络,采集的温、湿度等数据经多跳传输方式传送到网关节点,然后通过无线通讯网络发送到嵌入式微处理器,嵌入式微处理器再将这些数据处理并传送给中央处理计算机,根据这些数据,在中央处理计算机上实现相应的优化控制等功能。本文根据需求分析设计了系统的硬件及软件结构,完成硬件的选型及软件系统的设计和编程,在Linux操作系统下用Qt作为图形用户界面的开发环境,嵌入式数据库SQLite作为系统数据库,用C++语言编程实现了室内环境监控系统的功能。经过测试,该室内环境监控系统实现了计算中央空调的制冷（热）量、调整空调风机的送风量、根据用户所消耗冷（热）量收取相关的费用等功能,对系统进行了精细的管理,提高了能源的利用水平,在满足人们对环境舒适度需求的前提下达到了节能的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 中央空调的计算机监测系统发展现状

- 1.2.1 集中式监测系统

- 1.2.2 分布式监测系统

- 1.3 无线传感器网络的国内外研究现状

- 1.4 嵌入式系统的发展现状

- 1.5 本文的主要内容

- 第二章 无线传感器网络

- 2.1 无线传感器网络体系结构

- 2.1.1 网络结构

- 2.1.2 节点结构

- 2.1.3 传感器网络协议栈

- 2.2 无线传感器网络在环境监测中的应用

- 2.2.1 网络体系结构

- 2.2.2 无线传感器网络用于环境监测中的关键技术

- 2.3 本章小结

- 第三章 嵌入式Linux在ARM平台上的开发

- 3.1 嵌入式Linux的体系结构

- 3.2 嵌入式Linux的内核结构

- 3.3 在S3C2410上运行嵌入式Linux

- 3.3.1 基本开发流程与开发环境的建立

- 3.3.2 基于NFS方式的下载调试

- 3.4 嵌入式GUI

- 3.4.1 Micro Windows

- 3.4.2 MiniGUI

- 3.4.3 Qt/Embedded

- 3.5 本章小结

- 第四章 室内环境监控系统的原理与功能

- 4.1 中央空调系统原理

- 4.2 监控系统的原理与功能

- 4.2.1 制冷过程主要能耗计量数据处理与评价

- 4.2.2 风机总风量计算

- 4.2.3 房间状态监测

- 4.2.4 计费系统

- 4.3 本章小结

- 第五章 监控系统的设计与实现

- 5.1 监控系统设计

- 5.2 系统硬件

- 5.2.1 无线传感器

- 5.2.2 嵌入式平台

- 5.2.3 中央处理计算机及人机交互设备

- 5.3 软件系统

- 5.3.1 数据采集模块

- 5.3.2 制冷（热）量计算模块

- 5.3.3 送风量计算模块

- 5.3.4 房间状态监测模块

- 5.3.5 计费系统模块

- 5.4 监测系统数据库

- 5.4.1 嵌入式数据库

- 5.4.2 Berkeley DB

- 5.4.3 Firebird嵌入服务器版

- 5.4.4 SQLite

- 5.4.5 SQLite数据库在Linux下的安装

- 5.4.6 数据库设计及实现

- 5.5 监测系统功能测试

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种水产养殖环境监控系统的设计[J]. 内江科技 2019(12)

- [2].基于物联网技术的农业环境监控系统设计[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [3].智能化禽舍环境监控系统的设计[J]. 电工技术 2020(18)

- [4].生态环境监控系统的设计及创新发展[J]. 科技经济导刊 2019(31)

- [5].基于移动端的温室环境监控系统设计[J]. 农机化研究 2018(06)

- [6].一种SCADA系统和视频与环境监控系统在电力系统中联动的应用方法[J]. 电子设计工程 2016(24)

- [7].基于Arduino/Android的养殖场环境监控系统设计[J]. 安徽农业科学 2017(01)

- [8].温室环境监控系统的发展历史及趋势[J]. 计算机时代 2017(03)

- [9].规模化生猪养殖环境监控系统研究现状与发展趋势[J]. 黑龙江畜牧兽医 2017(05)

- [10].温室环境监控系统网关多进程调度方法[J]. 农业机械学报 2017(05)

- [11].基于ZigBee网络的温室环境监控系统设计[J]. 软件导刊 2017(07)

- [12].基于ZigBee和GPRS的高寒地区鳄鱼养殖环境监控系统设计[J]. 吉林化工学院学报 2017(07)

- [13].基于物联网的羊舍环境监控系统的设计[J]. 电子世界 2017(19)

- [14].浅谈温室环境监控系统的现状及发展趋势[J]. 新疆农机化 2016(05)

- [15].基于ZigBee的水稻育秧环境监控系统设计[J]. 数字技术与应用 2014(09)

- [16].基于物联网的温室环境监控系统设计[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [17].基于移动通信的智慧农业环境监控系统设计[J]. 湖北农业科学 2020(09)

- [18].基于物联网的南美白对虾环境监控系统设计[J]. 渔业信息与战略 2017(01)

- [19].变电站视频及环境监控系统运用现状及改进[J]. 技术与市场 2015(12)

- [20].基于ZigBee的图书馆环境监控系统设计[J]. 微处理机 2016(01)

- [21].基于ZigBee技术的环境监控系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(15)

- [22].环网柜测温和环境监控系统的设计[J]. 低碳世界 2016(30)

- [23].江苏省生态环境监控系统验收实例分析[J]. 江苏科技信息 2015(05)

- [24].开闭所智能环境监控系统的应用[J]. 电工文摘 2013(06)

- [25].物联网环境监控系统的总体设计[J]. 无线互联科技 2013(03)

- [26].谈通信机房动力及环境监控系统设计[J]. 信息通信 2013(05)

- [27].环境监控系统在通信机房中的应用[J]. 电脑与电信 2013(04)

- [28].数据中心设备与环境监控系统结合应用[J]. 电子世界 2013(20)

- [29].开闭所、环网柜环境监控系统研究[J]. 电脑知识与技术 2020(04)

- [30].一种关于变电站视频环境监控系统与照明系统的智能联动设计方案[J]. 低碳世界 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e25c540f825fb986875d222.html