# 光合细菌产氢系统热效应实验研究

### 论文摘要

光合细菌在产氢过程中系统产热,会使光合反应器产生温度应力变形,影响光合制氢体系的产氢量和产氢速率,更重要的是光合细菌产氢放热的同时,酶的活性有所变化,它直接影响产氢的效率,所以对光合细菌产氢系统热效应的研究是非常重要的。本文是国家自然科学基金项目“光合生物制氢体系的热效应及产氢机理研究”的主要研究内容（项目编号:50676029）,主要是依据生物热效应的原理和光合细菌制氢的特点,利用课题组筛选的光合细菌,研究了在光合细菌产氢过程中,系统产热速率的变化规律,并进一步研究了光合生物制氢体系在热效应的影响下,光合细菌产氢能力的变化规律,还研究探讨了热效应对光合细菌固氮酶和放氢酶活性的影响作用。结果表明:1.光合细菌产氢时初始条件对系统产热速率有不同程度的影响,同一条件下,系统温度随产氢时间的延长呈增加趋势,产热速率随产氢时间的延长呈先增大后减小的趋势。2.热效应对产氢能力的影响:初温低于27℃,热效应有利于产氢能力提高,温度高于27℃,不利于产氢;在热效应的影响下,500～3000Lx光照强度范围内,光合细菌的产氢量和产氢速率都随光照强度增加呈增加趋势;接种量小于20%时,热效应有利于产氢能力的提高,接种量大于20%,产氢能力有所降低,并且在产氢过程中出现二次产氢现象;同一碳源,有热效应影响的系统产氢能力大于无热效应的系统,在实验所选择的四种碳源中,葡萄糖是最好的产氢碳源,热效应影响下葡萄糖浓度为3.0 %时,产氢能力最好;NH4+浓度小于0.6g/L时,热效应有利于产氢能力的提高,NH4+浓度为0.8g/L时,热效应不利于产氢能力的提高,但有利于细菌的生长繁殖。3.固氮酶活性和放氢酶活性呈正相关关系,固氮活性越高,放氢活性也越高。热效应对酶活性的影响表明:初始温度为27℃,固氮酶和放氢酶活性的活性表达最为显著;光照强度在500～3000Lx范围内,增加光照强度,有利于固氮酶和产氢酶活性的提高;接种量为5%～20%时,热效应能够促进固氮酶和放氢酶活性的提高;除葡萄糖浓度为0.5%时,放氢酶活性不表达外,其他以葡萄糖为碳源的光合细菌有较高的固氮酶和放氢酶活性,葡萄糖浓度为3.0%时,固氮酶和放氢酶的活性最高,分别是495 nmolC2H4/mL菌液/h、925 nmolH2/mL菌液/h,蔗糖次之,而以乙酸和乳酸为碳源,光合细菌有比较低的固氮酶和放氢酶活性;不同NH4+浓度,热效应能够促进酶活性的表达,NH4+浓度为0.4g/L时活性表达最为显著。4.热效应对氢气浓度的提高有明显的促进作用。系统温度升高越多,氢气浓度也越高。5.以葡萄糖为碳源,光合细菌的增长速度最快,其次是蔗糖,乙酸,然后是乳酸。葡萄糖浓度为0.5%时,光合细菌只发生色素变化不产氢,在807nm和863nm处的吸收峰不随时间延迟而消失。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 光合细菌产氢的研究现状

- 1.3 生物热效应研究现状

- 1.3.1 量热法应用及优点

- 1.3.2 热动力学的基本原理和模型

- 1.3.3 光合产氢系统热效应的研究

- 1.4 本文研究的目的和内容

- 2 实验方法

- 2.1 实验装置及仪器设备

- 2.1.1 光合细菌产氢的实验装置

- 2.1.2 主要实验仪器

- 2.2 实验材料

- 2.2.1 产氢菌种来源

- 2.2.2 培养基

- 2.2.3 培养工艺

- 2.3 主要参数的测定

- 2.3.1 温度的测定

- 2.3.2 光照强度的测定

- 2.3.3 pH 值的测定

- 2.3.4 产热速率的测定

- 2.3.5 细胞生长的测定

- 2.3.6 氢气产量和含量的测定

- 2.3.7 放氢活性的测定

- 2.3.8 固氮酶活性的测定

- 2.3.9 乙烯的测定

- 3 结果与分析

- 3.1 光合细菌产氢系统产热速率的研究

- 3.1.1 初始温度对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.2 光照强度对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.3 接种量对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.4 碳源对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.5 葡萄糖浓度对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.6 葡萄糖接入时间对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 4+浓度对光合细菌产氢系统产热速率的影响'>3.1.7 NH4+浓度对光合细菌产氢系统产热速率的影响

- 3.1.8 小结

- 3.2 热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.1 初始温度热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.2 光照强度热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.3 接种量热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.4 碳源热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.5 葡萄糖浓度热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.6 葡萄糖接入时间热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 4+浓度热效应对光合细菌产氢能力的影响'>3.2.7 NH4+浓度热效应对光合细菌产氢能力的影响

- 3.2.8 小结

- 3.3 热效应对产氢酶活性的影响

- 3.3.1 初始温度对酶活性的影响

- 3.3.2 光照强度对酶活性的影响

- 3.3.3 接种量对酶活性的影响

- 3.3.4 碳源对酶活性的影响

- 3.3.5 葡萄糖浓度对酶活性的影响

- 4+浓度对酶活性的影响'>3.3.6 NH4+浓度对酶活性的影响

- 3.3.7 小结

- 3.4 热效应对氢气浓度和光合细菌生长的影响

- 3.4.1 初始温度对氢气浓度的影响

- 3.4.2 光照强度对氢气浓度的影响

- 3.4.3 接种量对氢气浓度的影响

- 3.4.5 碳源对细菌生长的影响

- 3.4.6 葡萄糖浓度对细菌生长的的影响

- 4+浓度对细菌生长的影响'>3.4.7 NH4+浓度对细菌生长的影响

- 3.4.8 小结

- 4 全文结论及建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].有机废物规模化产氢关键科学问题及其研究进展[J]. 山东化工 2016(24)

- [2].中国科学家催化产氢研究获重大突破[J]. 低温与特气 2017(02)

- [3].中国科学家催化产氢研究取得重大突破[J]. 乙醛醋酸化工 2017(05)

- [4].磷酸盐和碳酸盐对秸秆类生物质光发酵产氢的影响[J]. 农业工程学报 2017(13)

- [5].厌氧发酵产氢影响因素及效能分析研究进展[J]. 吉林建筑大学学报 2017(03)

- [6].氯碱装置副产氢气生产合成氨工程设计[J]. 科技经济导刊 2017(19)

- [7].有机垃圾厌氧产氢及其氢化酶影响因素探究[J]. 云南化工 2020(09)

- [8].电流互感器过量产氢的理化机制与实验研究[J]. 电工电能新技术 2019(11)

- [9].一株产氢菌的分离鉴定与产氢特性[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].利用厌氧菌降解纤维素产氢的研究进展[J]. 生物产业技术 2014(06)

- [11].利用固体废弃物微生物发酵产氢研究进展[J]. 中国农学通报 2013(09)

- [12].硫对蛋白核小球藻Chlorella pyrenoidosa产氢影响对比研究[J]. 可再生能源 2012(06)

- [13].光合细菌处理废水过程中生物产氢技术研究进展[J]. 中国生物工程杂志 2012(12)

- [14].光合细菌生物产氢技术的研究进展[J]. 环境污染与防治 2010(08)

- [15].厌氧发酵生物产氢技术的研究进展[J]. 能源与环境 2008(02)

- [16].Cu_2O/Bi_2WO_6/GR光催化剂制备及其产氢性能[J]. 桂林理工大学学报 2016(04)

- [17].接种量对产气肠杆菌同步糖化暗发酵产氢的影响[J]. 中国沼气 2017(02)

- [18].以市政污泥为纯基质的厌氧发酵产氢研究[J]. 海峡科学 2016(02)

- [19].利用啤酒废水发酵产氢试验研究[J]. 农业与技术 2016(14)

- [20].玉米秸秆发酵产氢条件优化及其产氢特性研究[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报 2014(02)

- [21].光合细菌产氢过程中氮源利用实验[J]. 农业机械学报 2014(10)

- [22].光合细菌产氢研究进展与问题[J]. 可再生能源 2013(09)

- [23].发酵产氢的影响因素Ⅰ接种物和基质[J]. 科技通报 2011(01)

- [24].2种不同产氢方式的初步研究[J]. 江西农业学报 2010(08)

- [25].厌氧产氢微生物研究进展[J]. 微生物学通报 2009(08)

- [26].一株嗜温高效产氢细菌Clostridium sp.08-1的分离鉴定与产氢特征[J]. 武汉大学学报(理学版) 2009(05)

- [27].玻璃纤维固定化光合细菌连续产氢实验研究[J]. 应用化工 2020(01)

- [28].乙醇型发酵产氢的研究现状及进展[J]. 建筑与预算 2017(04)

- [29].微波-盐酸水解啤酒糟对其发酵产氢的影响[J]. 可再生能源 2016(09)

- [30].蜡状芽孢杆菌的筛选及其产氢性能[J]. 北京工业大学学报 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e28a5bcda208758fed4fb98.html