# 不同气氛下C-Si系复合材料的制备机理及性能

### 论文摘要

随着硅钢生产的发展,碳质套管和石英套管在连续退火炉的炉底辊道上的应用已无法满足生产的需求。针对这个问题,本文研究以工业碳粉和硅粉为原料制备复合套管,以弥补碳套管和石英套管的不足。以炭黑和单质硅为原料压制成试样,分别在还原（埋碳）和氮气两种气氛下高温烧结,获得不同温度点合成样品。采用XRD分析技术研究试样的物相演变过程,从而对C-Si系原料在埋碳条件和氮气气氛反应过程中的物相变化和反应动力学机制进行了研究;并在此基本上,研究复合材料的性能及结瘤机制。试验结果表明:在埋碳条件下,试样中新生成的物相为SiC、石英相和方石英相,几乎没有Si3N4和Si2N2O相。其反应过程是:单质硅与O2生成SiO2,与C反应生成SiC,与CO反应生成SiC和SiO2;温度高于1450℃时,SiO2又会与试样中剩余的C反应生成SiC。整个过程都伴随着方石英化过程。在氮气气氛下,合成试样中最终的物相为SiC、α-Si3N4和β-Si3N4,硅含量高时还存在Si2N2O相,石英相和方石英相作为中间产物出现。氮化硅不仅可由单质硅氮化生成,还能由SiO2和Si2N2O与C还原氮化生成。α-Si3N4先于β-Si3N4生成,且温度升高会向β相转化。温度高于1500℃时,Si3N4会与残余的C反应生成SiC。合成温度和原料配比是影响C-Si系原料合成产物的重要动力学因素。在埋碳条件和氮气气氛下制备的复合材料都具有良好的抗结瘤性能;埋碳条件下制备的复合材料具有优良的耐压强度,且普遍优于氮气气氛下制备的复合材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 C-SI-N 三元系统

- 1.2.1 碳化硅

- 1.2.1.1 碳化硅的晶体结构

- 1.2.1.2 碳化硅的物理和化学性质

- 1.2.1.3 碳化硅的制备方法

- 1.2.2 氮化硅

- 1.2.2.1 氮化硅的晶体结构

- 1.2.2.2 氮化硅粉末的合成

- 1.2.2.3 氮化硅陶瓷的性能

- 1.3 本课题研究目的和内容

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究内容

- 第二章 实验原料及设备

- 2.1 实验原料

- 2.1.1 炭黑

- 2.1.2 硅

- 2.1.3 焦炭

- 2.1.4 结合剂

- 2.1.5 分散剂

- 2.2 实验设备

- 2.2.1 烧成设备

- 2.2.2 分析设备

- 2.2.2.1 X 射线衍射分析仪（XRD）

- 2.2.2.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.2.3 其它设备

- 第三章 埋碳条件下制备C-SI 系复合材料

- 3.1 引言

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 原料配比

- 3.2.2 实验过程

- 3.3 物相分析

- 3.3.1 试样A1、A2

- 3.3.2 试样A3、A4

- 3.3.3 试样A5、A6、A7、A8

- 3.3.4 试样A9

- 3.3.5 埋碳条件下的物相变化

- 3.4 反应过程分析

- 3.5 反应机理

- 3.6 合成试样的SEM 分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 氮气气氛下制备C-SI 系复合材料

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 原料配比

- 4.2.2 实验过程

- 4.3 物相分析

- 4.3.1 试样X1、X2

- 4.3.2 试样X3、X4

- 4.3.3 试样X5

- 4.3.4 试样X6、X7、X8

- 4.3.5 试样X9

- 4.3.6 氮气气氛下的物相变化

- 4.4 反应过程分析

- 4.5 反应机理

- 4.6 合成试样的SEM 分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 C-SI 系复合材料的性能及结瘤研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验方法

- 5.2.1 原料配比

- 5.2.2 实验过程

- 5.3 XRD 分析

- 5.3.1 埋碳条件

- 5.3.2 氮气气氛

- 5.4 性能研究

- 5.4.1 气孔率与硅含量的关系

- 5.4.2 体积密度与硅含量的关系

- 5.4.3 耐压强度与硅含量的关系

- 5.4.4 性能研究小结

- 5.5 结瘤研究

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析试样粒度对测定结果的影响[J]. 新疆有色金属 2014(02)

- [2].基于激光测距的三轴试样径向变形测量装置研究[J]. 中国铁路 2012(11)

- [3].采用火试金法分析铜精矿中金银时试样粒度对分析结果的影响[J]. 科技与创新 2014(11)

- [4].火试金法分析铜精矿中金银时试样粒度对分析结果的影响[J]. 甘肃冶金 2012(06)

- [5].试样对硫化橡胶压缩永久变形的影响[J]. 特种橡胶制品 2009(05)

- [6].试样组管理在梅钢1420冷轧计算机系统中的实现[J]. 冶金自动化 2009(05)

- [7].含裂隙类岩试样疲劳劣化试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2015(S2)

- [8].板裂化模型试样失稳破坏及其裂隙扩展特征的试验研究[J]. 岩土力学 2015(S2)

- [9].X射线粉末衍射少量试样的试样板制作[J]. 理化检验(物理分册) 2011(03)

- [10].含有残余试样的等径角挤扭变形工艺研究[J]. 中国机械工程 2011(08)

- [11].微波消解试样-催化动力学光度法测定腌菜中亚硝酸根[J]. 理化检验(化学分册) 2008(07)

- [12].X射线粉末衍射仪用试样的制作[J]. 上海计量测试 2008(05)

- [13].空心圆柱扭剪仪试样的制备和饱和[J]. 山西建筑 2017(07)

- [14].未知材料的快速落锤试验方法[J]. 机械工程与自动化 2017(04)

- [15].金试样中碳质和硫化物的预处理[J]. 新疆有色金属 2014(04)

- [16].兰姆波探伤用板材试样的设计与制作[J]. 科技视界 2012(29)

- [17].试样减薄方式对落锤撕裂试验结果的影响[J]. 焊管 2020(09)

- [18].金属材料力学性能检测试样的取样与制备[J]. 江西建材 2020(10)

- [19].试样表面划痕对接触疲劳试验结果的影响[J]. 轴承 2017(04)

- [20].热模拟压缩试样两端鼓肚现象的研究改善[J]. 土木建筑与环境工程 2013(S2)

- [21].不同厚度铝合金试样的应力腐蚀开裂特性研究[J]. 稀有金属 2014(04)

- [22].锆材单轴拉伸试样韧性断裂影响因素数值模拟[J]. 石油化工设备 2013(02)

- [23].试样重组技术的可行性研究[J]. 机械强度 2012(02)

- [24].压电陶瓷多试样同步极化装置[J]. 机械科学与技术 2010(02)

- [25].灰铸铁试样型式及直径变化对抗拉强度的影响[J]. 内燃机与动力装置 2010(04)

- [26].端淬试样直径及晶粒度大小对50BA钢淬透性的影响[J]. 现代机械 2010(05)

- [27].基于机器视觉的夏比试样缺口测量系统[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [28].粗粒土三轴试样端部约束影响研究[J]. 岩土工程学报 2017(S1)

- [29].高性能机械式试样剪切设备[J]. 冶金设备 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e3904f64d6003f6f9e47a1c.html