# 水平井牵引机器人机械系统研究

### 论文摘要

石油是工业和经济发展的重要基础能源,随着石油开采技术的发展,水平井已成为高效开采油气的重要技术支撑。然而,在石油开采中,对水平油井的检测却十分困难。在垂直井和小斜度井,井下工具可依靠重力由缆绳下放到工作位置,在这种情况下,向下的推进力等于重力减去井下流体对其浮力。然而在大斜度井和水平井情况要复杂得多,在水平井必须依靠外加向前的推力才能前进,提供推力的机械,被称为水平井牵引机器人,传统的牵引机器人大致可以分为轮式和蠕动式两类。本文针对内径为114.3mm至193.68mm的井眼研究并提出了一种轮式水平井牵引机器人,它的机体为细长管状,依靠驱动轮前进,可在套管和裸井中使用。牵引机器人的越障机构包括行走驱动单元和柔性支撑单元等组成部分,确保机器人能够越过井管中遇到的障碍物,适应井径的变化,将井下工具及测井仪器运送到水平井指定位置。本文的具体研究内容及主要工作可以概括为以下几个方面：首先,通过大量查阅和整理水平井牵引机器人相关文献和资料,深入细致地分析各种水平井牵引机器人及管道机器人在管道内的运动原理和特点,分析水平井环境对机器人运动方式的特殊要求,通过对各种类型的运动方式对比分析,确定适应井下环境的最优运动方式,并以此为基础,提出了一种水平井牵引机器人机械系统。然后,针对所提出的牵引机器人机械系统的运动力学的有关问题进行了详细的分析研究,包括机器人的管内空间运动方程、管内运动阻力、径向调节运动、越障能力。最后,在Pro/E环境下建立水平井牵引机器人三维模型。通过ADAMS虚拟样机软件对越障机构进行运动学及动力学仿真试验,验证了其越障能力。虽然本文基本实现了研究目标,但整个水平井牵引机器人系统距离实用化还有很长的路要走。在本文的最后总结了整个论文的工作和研究成果,并提出了对未来研究工作的展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 开展水平井牵引机器人研究的意义

- 1.2 水平井牵引机器人机械系统的研究现状

- 1.2.1 国外研究现状分析

- 1.2.2 国内研究现状分析

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 水平井牵引机器人机械系统设计

- 2.1 水平井牵引机器人工作环境及总体方案

- 2.2 牵引机器人管道内运动方式的对比与选择

- 2.3 水平井牵引机器人机械结构设计

- 2.3.1 越障机构设计

- 2.3.2 驱动机构设计

- 2.3.3 整体设计

- 2.3.4 过载保护装置的选择

- 2.3.5 扶正器

- 2.4 水平井牵引机器人工作流程

- 2.5 小结

- 第3章 水平井牵引机器人运动学及动力学分析

- 3.1 水平井牵引机器人数学模型

- 3.1.1 水平井牵引机器人空间运动方程

- 3.1.2 越障机构力学模型

- 3.1.3 设计要素之间的关系曲线

- 3.2 驱动轮轮齿结构对牵引力的影响

- 3.3 牵引机器人井下运动阻力分析

- 3.3.1 扶正器摩擦阻力分析

- 3.3.2 拖缆阻力分析

- 3.3.3 其它阻力

- 3.4 越障能力分析

- 3.4.1 通过凸起障碍时的力学分析

- 3.4.2 通过斜坡障碍时的力学分析

- 3.4.3 越障通过性分析

- 3.5 小结

- 第4章 水平井牵引机器人的计算机仿真

- 4.1 水平井牵引机器人动力学仿真

- 4.1.1 水平井牵引机器人虚拟样机模型建立

- 4.1.2 水平井牵引机器人动力学仿真

- 4.2 基于ANSYS的齿轮齿条接触分析

- 4.2.1 ANSYS与Pro/E联合建模

- 4.2.2 齿轮齿条建模过程

- 4.2.3 齿轮的有限元分析模型

- 4.2.4 施加边界约束

- 4.2.5 齿根应力有限元计算结果与讨论

- 4.3 小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 研究工作总结

- 5.2 问题和展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].水平井射孔技术的现场应用[J]. 化工管理 2020(02)

- [2].黄54水平井区见水油井治理对策探讨[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [3].海上水平井固井技术浅析[J]. 化工管理 2020(11)

- [4].长水平段水平井设计与施工难点及对策[J]. 石油和化工设备 2020(04)

- [5].一种新型水平井堵水用水包油型堵剂的研制[J]. 内江科技 2020(06)

- [6].勘探水平井地质导向难点及对策分析[J]. 石油地质与工程 2020(03)

- [7].水平井安全施工隐患与技术对策探讨[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [8].水平井施工中常见隐患与对策探析[J]. 西部探矿工程 2020(08)

- [9].特低渗透储层水平井注水开发及其应用分析[J]. 中国石油石化 2017(02)

- [10].鄂尔多斯盆地南部下寺湾蒲家沟水平井部署参数优化研究[J]. 非常规油气 2017(03)

- [11].低效水平井治理的主要做法[J]. 化工管理 2016(14)

- [12].特低渗透储层水平井注水开发及其应用[J]. 化学工程与装备 2016(09)

- [13].苏里格气田二开水平井固井留塞分析与对策[J]. 长江大学学报(自科版) 2015(05)

- [14].分段压裂水平井的温度分布预测模型[J]. 科学技术与工程 2020(29)

- [15].水平井防砂优化技术[J]. 江汉石油科技 2010(02)

- [16].美公司推出新型水平井“套管悬浮装置”提高原油产能[J]. 中国石油企业 2020(05)

- [17].浅谈水平井大斜度测试应用情况[J]. 石化技术 2018(05)

- [18].长水平井注水泥数值模拟研究[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].基于支持向量机的声波曲线预测在水平井随钻深度预测中的应用[J]. 物探与化探 2017(02)

- [20].水平井约束的叠前深度偏移技术及应用[J]. 天然气勘探与开发 2017(01)

- [21].水平井注水工艺技术研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(08)

- [22].煤层气复杂结构水平井关键技术探索[J]. 科技视界 2017(06)

- [23].基于C#的水平井牵引器监控系统设计[J]. 仪器仪表与分析监测 2017(03)

- [24].永594井区长6油层组“多层楼”水平井立体开发部署与效果评价[J]. 中国石油石化 2017(10)

- [25].水平井采油技术研究[J]. 石化技术 2017(08)

- [26].扶余油层致密油水平井优化设计及随钻调整技术[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(20)

- [27].渤海湾陆上三维水平井轨迹控制技术[J]. 石化技术 2016(05)

- [28].底水油藏水平井见水规律研究[J]. 化学工程与装备 2016(08)

- [29].大庆致密油水平井经济性开发[J]. 中国科技信息 2014(22)

- [30].压裂水平井渗流理论研究进展[J]. 地质科技情报 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e44294179b6f86a9e791497.html