# 基于IPv6的个人区域网高层互联与应用的研究

### 论文摘要

个人区域网(Personal Area Network, PAN)是指在个人范围内的信息设备的连接的通信网络,主要有家庭网络、传感器网络和汽车电子网络等,从结构上来说,它是物联网的接入子网,包括PAN网关和网络用具。随着IPv4地址资源的枯竭,未来的物联网将以IPv6为核心网,因此,研究个人区域网如何从IPv4向IPv6顺利转型,解决基于IPv6个人区域网中的高层互联问题,以及如何开发基于IPv6的个人区域网应用,具有非常重要的现实意义。个人区域网与互联网融合的高层互联,是指在个人区域网与互联网IP层互联的基础上,个人区域网内网络用具的服务查找、服务发现及服务共享等问题,它保证了个人区域网的互操作性以及资源的开放与管理。本文主要研究个人区域网中PAN网关和网络用具对IPv6的支持、PAN的高层互联以及相关应用。本文详细分析了IPv6协议及其过渡技术,比较了目前主流的四种高层互联协议:HAVi、Jini、UPnP和OSGi,并重点探讨了OSGi高层互联协议规范。在此理论基础上,提出了基于OSGi的PAN网关系统架构,实现了嵌入式PAN网关对IPv6的支持。同时,在嵌入式PAN网关中移植了Java虚拟机CVM和OSGi Framework,并设计了基于OSGi的PAN网关Bundle和音乐播放器Bundle,实现了基于OSGi的网络用具与嵌入式PAN网关高层互联。在个人区域网的应用方面,本文充分利用IPv6技术和Zigbee、GPRS等无线网络技术,设计并实现了基于C/S模式的个域网终端控制软件,使得用户能够在PC上直接控制个人区域网中的设备。此外,还在嵌入式PAN网关中移植了支持IPv6的Web服务器,实现了基于B/S模式的IPv6远程控制与个人区域网的安防应用。本文对嵌入式设备的IPv6实现、基于OSGi的个人区域网高层互联以及IPv4应用向IPv6的过渡,具有一定的参考意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 IPv6

- 1.2.2 个人区域网

- 1.2.3 高层互联协议

- 1.3 论文的主要研究工作

- 1.4 论文章节安排

- 第二章 IPv6 协议和个人区域网高层互联技术

- 2.1 IPv6 协议介绍

- 2.2 IPv6 过渡技术

- 2.2.1 双栈技术

- 2.2.2 隧道技术

- 2.2.3 转换技术

- 2.3 高层互联协议与技术

- 2.3.1 基于HAVi 的高层互联技术

- 2.3.2 基于UPnP 的分布式高层互联

- 2.3.3 基于Jini 的分布式组网技术

- 2.3.4 基于OSGi 的集中式高层互联

- 2.3.5 四种高层互联技术的比较

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于 IPv6 的个人区域网 OSGi 高层互联研究

- 3.1 基于IPv6 的个人区域网基本组成

- 3.1.1 PAN 网关

- 3.1.2 网络用具和代理设备

- 3.2 PAN 网关系统架构

- 3.3 PAN 网关IPv6 的实现

- 3.3.1 IPv6 内核配置及编译

- 3.3.2 嵌入式网关接入IPv6 的实现

- 3.4 J2ME 平台在网关的实现

- 3.5 OSGi 体系结构及其在嵌入式网关的实现

- 3.5.1 OSGi 体系结构

- 3.5.2 OSGi 服务平台在嵌入式网关的实现

- 3.6 基于 OSGi 的网络用具与 PAN 网关互联

- 3.6.1 基于OSGi 的PAN 网关Bundle 的实现

- 3.6.2 基于OSGi 的音乐播放器Bundle 的设计

- 3.7 本章小结

- 第四章 基于IPv6 的个人区域网应用

- 4.1 个人区域网应用实现方案

- 4.2 基于C/S 模式的个域网终端控制软件的实现

- 4.2.1 基于IPv6 的socket 通信

- 4.2.2 IPv4 应用程序向IPv6 的过渡

- 4.2.3 基于IPv6 的个域网终端控制软件设计

- 4.3 基于B/S 模式的个域网安防应用与远程控制

- 4.3.1 图像监控服务的实现

- 4.3.2 嵌入式彩信服务的实现

- 4.3.3 基于B/S 模式的IPv6 远程控制

- 4.4 本章小结

- 第五章 系统测试及应用实现

- 5.1 基于IPv6 嵌入式PAN 网关平台的测试

- 5.1.1 嵌入式PAN 网关与IPv6 主机连通测试

- 5.1.2 嵌入式Java 虚拟机CVM 的测试

- 5.2 基于 IPv6 的个人区域网 OSGi 高层互联测试

- 5.2.1 嵌入式中OSGi 服务平台及PAN 网关Bundle 的测试

- 5.2.2 基于OSGi 框架的网络用具与PAN 网关高层互联测试

- 5.3 基于IPv6 的个人区域网应用测试

- 5.3.1 基于C/S 模式的个域网终端控制软件的测试

- 5.3.2 基于B/S 模式的个域网安防应用与远程控制的测试

- 5.4 本章小结

- 总结和展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].区域网群的信息资源管理系统[J]. 计算机与信息技术 2008(04)

- [2].河南省北斗地基增强系统(郑州)区域网建成[J]. 资源导刊 2015(12)

- [3].ZigBee无线个人区域网技术在汽车网络的应用[J]. 汽车电器 2012(06)

- [4].无线广播区域网在农村的应用[J]. 无线互联科技 2017(21)

- [5].基于透传的IPv6个人区域网无线网关设计[J]. 电视技术 2014(23)

- [6].基于无线区域网的资源捷变策略仿真平台的设计[J]. 军事通信技术 2009(04)

- [7].GPS-RTK高程在区域网道路中的应用与研究[J]. 城市道桥与防洪 2014(03)

- [8].基于PCI-GXL系统对多源遥感影像区域网纠正精度的研究[J]. 测绘与空间地理信息 2016(07)

- [9].无线区域网接收前端的ADS设计与仿真[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2010(03)

- [10].区域网GPS观测得到的汶川大地震前后的地壳垂直运动[J]. 地震 2011(03)

- [11].长航线区域网GPS辅助空三生产大比例尺地形图的有关问题探讨[J]. 测绘标准化 2013(02)

- [12].一种基于记录度数的空三区域网接边优化算法[J]. 测绘标准化 2011(03)

- [13].一种基于连接点的机载InSAR区域网DEM重建方法[J]. 电子与信息学报 2011(11)

- [14].区域网平面平差超控外推定位技术验证[J]. 测绘与空间地理信息 2016(02)

- [15].电力无线区域网符号定时算法研究[J]. 云南电力技术 2016(01)

- [16].电力无线区域网符号定时算法研究[J]. 电力信息与通信技术 2015(04)

- [17].基于EM算法的InSAR区域网连接点检测[J]. 宇航学报 2012(08)

- [18].无线区域网中保障QoS的多业务调度算法[J]. 计算机工程 2011(18)

- [19].中国SLR区域网定轨精度的分析[J]. 中国科学院上海天文台年刊 2008(00)

- [20].无线区域网单小区中下行链路的子信道分配[J]. 北京邮电大学学报 2011(06)

- [21].低速无线个人区域网802.15.4的安全研究[J]. 计算机科学 2009(01)

- [22].探讨局域网中计算机网络维护[J]. 科技与企业 2014(12)

- [23].区域网GPS观测得到的2008年汶川M_S8.0地震前的地壳水平运动[J]. 地震学报 2009(06)

- [24].机载干涉SAR区域网三维定位算法[J]. 雷达学报 2013(01)

- [25].温州区域网上技术市场商务模式研究[J]. 企业技术开发 2009(06)

- [26].区域网上研修活动的现状分析及对策——以北京西城教育研修网为个案[J]. 中国电化教育 2009(12)

- [27].北斗地基增强系统(郑州)区域网性能测试与分析[J]. 河南科技 2018(02)

- [28].机场与信息化应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(23)

- [29].GAMIT/GLOBK中区域网和全球网绑定问题的探讨[J]. 内陆地震 2009(01)

- [30].两条腿走路 做好电子商务[J]. 现代家电 2009(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e4700de2ecf5b99fcba5309.html