# 基于共形天线阵的DOA估计及DBF若干算法研究

### 论文摘要

在飞行器或其他移动平台载体表面,常常需要安装共形天线阵。共形阵具有不改变飞行器表面空气动力学性能、易实现宽角扫描、隐蔽性好,安装简单等优点。然而,共形阵也具有一些特殊的性质:如金属载体具有遮挡效应,对某一方向入射的信号会产生“暗区”,即某些阵元无法接收到该信号;阵元方向图无法设计成全向,即具有方向性;此外,阵元之间的互耦变得更为复杂,还会产生电磁绕射效应等等。因此,相对于普通阵列而言,要在共形阵上实现阵列天线的自适应信号处理还存在许多困难。针对以上问题,本文以共形天线阵为基础,详细研究了基于MUSIC（multiple signal classification）类的DOA（direction-of-arrival）估计算法和存在误差情况下的稳健DBF（digital beamforming）算法,并对共形阵中存在的各种误差进行了分析,主要内容如下:首先,介绍了共形阵的基本理论,导出了共形阵的统一的方向图函数表达式,并对共形阵的基础——均匀圆环阵的特性进行了深入研究。其次,在共形天线阵上,研究了MUSIC类和用于圆环类结构的DOA估计算法——UCA-RB-MUSIC（uniform circular array real beamspace MUSIC）算法,针对共形阵的特殊性,提出了一种适用于一般曲线（面）共形结构的子阵分割MUSIC算法,该方法可以有效克服由于载体遮挡引起的MUSIC算法性能下降。再次,研究了共形阵列上的DBF算法,详细讨论了DOA估计误差对波束形成性能的影响。将一种稳健的自适应波束形成算法—RCB（robust capon beaming）算法应用于共形阵DBF中,并由一维推广至二维情况。最后,针对实际工程应用中可能出现的几种典型的阵列误差进行了分析,研究了各种误差对共形阵DOA估计和DBF性能的影响,并给出了相应的校正方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 共形天线阵概述

- 1.1.1 平面天线阵的不足

- 1.1.2 共形天线阵的特点

- 1.1.3 共形天线阵面临的困难

- 1.2 自适应信号处理技术在共形天线阵中的应用

- 1.2.1 自适应天线系统的优势

- 1.2.2 自适应天线系统的构成

- 1.3 本论文主要工作及论文结构

- 第二章 共形天线阵列分析

- 2.1 任意阵列天线方向图函数

- 2.2 圆环阵列分析

- 2.2.1 圆环阵的方向图函数

- 2.2.2 圆环阵的方向性系数

- 2.2.3 阵元极化对共形圆环阵方向图函数的影响

- 2.3 圆柱、圆锥、半球阵方向图函数

- 2.3.1 统一的方向图函数

- 2.3.2 圆柱共形阵的方向图函数

- 2.3.3 圆锥共形阵、半球共形阵方向图函数

- 2.4 小结

- 第三章 基于共形载体的DOA估计算法

- 3.1 阵列接收数据模型

- 3.2 MUSIC算法

- 3.2.1 MUSIC算法原理

- 3.2.2 基于圆柱共形阵的MUSIC算法仿真

- 3.3 UCA-RB-MUSIC算法

- 3.3.1 UCA-RB-MUSIC算法原理

- 3.3.2 UCA-RB-MUSIC算法仿真

- 3.4 基于子阵分割的MUSIC算法

- 3.4.1 子阵分割MUSIC算法原理

- 3.4.2 子阵分割MUSIC算法仿真

- 3.5 小结

- 第四章 基于共形载体的数字波束形成算法

- 4.1 数字波束形成算法准则

- 4.1.1 最小均方误差（MMSE）准则

- 4.1.2 最小二乘（LS）准则

- 4.1.3 线性约束最小方差（LCMV）准则

- 4.2 采样矩阵求逆算法（SMI）

- 4.2.1 SMI算法原理

- 4.2.2 SMI算法性能分析

- 4.3 基于可变对角加载的稳健数字波束形成算法（RCB）

- 4.3.1 算法原理

- 4.3.2 基于共形阵的稳健DBF算法仿真

- 4.4 小结

- 第五章 阵列误差对DOA估计及DBF性能的影响

- 5.1 阵列误差模型

- 5.1.1 阵列互耦

- 5.1.2 阵元位置误差

- 5.1.3 阵元匹配误差

- 5.2 存在各种误差时DOA估计及DBF性能分析

- 5.2.1 阵元互耦对DOA估计和DBF性能的影响

- 5.2.2 同时考虑阵元方向性、阵元互耦以及阵元位置误差对DOA估计和DBF性能的影响

- 5.2.3 阵元匹配误差对DOA估计和DBF性能的影响

- 5.3 阵列误差校正方法

- 5.3.1 DOA估计的辅助阵元校正法

- 5.3.2 圆柱共形阵的DBF校正方法

- 5.4 小结

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要科研和学术成果

### 相关论文文献

- [1].基于FPGA的DBF导向矢量实时算法[J]. 火控雷达技术 2011(03)

- [2].基于DBF多波束探测雷达数字信号处理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2020(17)

- [3].DBF合成增益标定中的信噪比计算方法[J]. 信息通信 2015(03)

- [4].光纤接口DBF基带数据模拟器的设计与研制[J]. 电子器件 2011(02)

- [5].宽带星载DBF相控阵天线设计与实现[J]. 通信学报 2010(04)

- [6].多约束条件下发射DBF自适应零点控制技术[J]. 火力与指挥控制 2008(02)

- [7].基于DBF的比幅测向方法研究[J]. 舰船电子对抗 2014(02)

- [8].基于经验模态分解的宽带阵列DBF研究[J]. 压电与声光 2012(04)

- [9].Java下读写DBF数据库文件格式研究[J]. 信息技术与信息化 2017(12)

- [10].球地双基地雷达接收DBF技术[J]. 火力与指挥控制 2010(S1)

- [11].衰落信道下基于软件无线电平台的自适应DBF接收机[J]. 电子技术应用 2011(03)

- [12].基于波束扫描的DBF天线方向图测试方法[J]. 中国科学院大学学报 2016(04)

- [13].基于FPGA的DBF设计与实现[J]. 火力与指挥控制 2011(06)

- [14].DBF体制接收系统的设计[J]. 现代雷达 2015(01)

- [15].智能天线DBF算法可重构的SCA设计及其仿真实现[J]. 军事通信技术 2010(01)

- [16].子阵级DBF系统全链路误差建模及分析[J]. 现代雷达 2020(04)

- [17].LTE-advanced中基于DBF的分集接收机[J]. 电力学报 2014(05)

- [18].宽带DBF测向设备通道校正方法及工程实现[J]. 通信电源技术 2020(04)

- [19].可扩展DBF体制雷达信号处理机架构[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [20].一种宽带信号DBF接收比幅测向方法[J]. 电子信息对抗技术 2020(05)

- [21].基于RapidIO协议的DBF信号处理平台研究[J]. 电子世界 2017(10)

- [22].子阵级DBF体制天线幅相误差校准方法[J]. 通讯世界 2017(18)

- [23].基于DBF技术的相位干涉仪及性能研究[J]. 航天电子对抗 2015(03)

- [24].星载DBF发射多波束阵列的互调波束影响[J]. 现代雷达 2008(03)

- [25].基于波束空间的DBF协方差矩阵估计方法[J]. 电子与信息学报 2008(05)

- [26].DBF相控阵定位天线技术在高速公路ETC车道上的应用[J]. 中国交通信息化 2019(01)

- [27].基于经验模态分解的有限阵元宽带自适应阵列DBF方法[J]. 南京航空航天大学学报 2011(04)

- [28].利用DBF与MUSIC算法结合进行测向[J]. 弹箭与制导学报 2008(03)

- [29].卫星通信DBF天线快速宽零陷波束赋形算法[J]. 电子质量 2019(03)

- [30].适用于DBF的多通道中频宽带数字接收机设计[J]. 雷达与对抗 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e6edc76ba32515c38cd0afa.html