# 五氯硝基苯等有机氯农药的电化学行为研究与测定

### 论文摘要

针对农药进行检测的方法中,气相色谱-质谱联用法以及高效液相色谱法是目前比较权威的方法,可以精确定性、定量多种不同种类农药。与此同时,灵敏的农残光谱检测法也得到了发展。但上述方法分析周期长、设备昂贵且需要特殊的测试环境,因而不易推广。事实上,许多农药或其衍生物含有硝基、苯环以及卤素等具有电化学活性的基团,它们在电极表面具有很好的氧化还原性,非常适合于电化学检测。与上述方法相比,电化学检测方法可直接得到电信号。具有设计简单、成本低、易于微型化和多元化、并有多种电化学研究方法可供选择等优点,适合于自动控制和在线灵敏、快速分析。但是,农药分子的直接电化学检测并没有得到足够的重视,在这方面报道很少。直到最近几年,电化学检测才逐渐成为农药残留检测方法研究的热点。本文利用循环伏安法结合微分脉冲溶出伏安法对五氯硝基苯等从农药的间接测定、同时测定、农药与牛血清白蛋白相互作用等方面进行了研究。本文主要包括以下几个方面:1.采用伏安法,研究了五氯硝基苯与烯唑醇的电化学行为。在pH=5.0的B-R缓冲溶液中,五氯硝基苯在+0.100 V与+0.153 V产生一对可逆的氧化还原峰。稀唑醇在+1.446 V产生不可逆的氧化峰。对延吉市某地区的白菜、土壤以及土壤水进行五氯硝基苯的残留研究,对实际样品进行加标回收率实验,并探讨了电极反应机理。2.在碱性条件下使三唑酮水解,产生了具有电化学响应的对氯酚,对三唑酮水解产物进行了电化学研究。三唑酮水解产物浓度在1.0×10-6～1.0×10-4mol/L的范围内与峰电流存在良好的线性关系,检出限为1.0×10-7mol/L。并初步探讨了三唑酮水解产物以及电极反应机理。该方法简便、快捷,是测定三唑酮的良好的检测方法。3.在pH=4.0的B-R缓冲溶液中,腈菌唑与烯酰吗啉分别在+1.060V与+1.296V产生灵敏的氧化峰。在摸索最佳实验条件下,继续研究了两种农药的同时测定。两种农药的线性范围分别为6.0×10-6～1.8×10-4mol/L与1.0×10-5～1.4×10-4mol/L,检出限分别为6.0×10-7mol/L与1.0×10-6mol/L。虽然腈菌唑的检出限较单独测定时提高了3倍,但仍然能满足国家残留限量标准的要求。对复配农药进行加标回收率实验。4.对二氯喹啉酸与牛血清白蛋白的混合体系进行了循环伏安研究。在pH=7.0的缓冲溶液中。二氯喹啉酸在+0.963V产生一灵敏的氧化峰,随着BSA的加入,峰电流逐渐降低。讨论了二氯喹啉酸与牛血清白蛋白相互作用的电化学参数。确定了BSA的线性范围为3.0×10-7～5.0×10-6mol/L,检出限为2.0×10-8mol/L。并计算了加入BSA前后,二氯喹啉酸的扩散系数,对二氯喹啉酸的电极反应机理进行了初步探讨。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 农药残留分析方法

- 1.2.1 色谱法

- 1.2.2 光谱法

- 1.2.3 生物传感器

- 1.2.4 农药的电化学分析方法

- 1.3 农药的同时测定

- 1.4 农药分子与牛血清白蛋白的相互作用

- 1.5 选题思想及研究内容

- 第二章 五氯硝基苯、稀唑醇等农药在玻碳电极上的伏安行为的研究与测定

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 循环伏安曲线

- 2.3.2 微分脉冲溶出伏安曲线

- 2.3.3 实验条件的选择

- 2.3.4 机理初探

- 2.4 本章小结

- 第三章 三唑酮水解产物的电化学行为研究测定

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要仪器与试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 水解条件的选择

- 3.3.2 支持电解质的选择

- 3.3.3 循环伏安法

- 3.3.4 微分脉冲溶出伏安法

- 3.3.5 实验条件的选择

- 3.3.6 三唑酮的工作曲线和检出限

- 3.3.7 重现性实验

- 3.3.8 干扰离子的测定

- 3.3.9 复配农药及回收率实验

- 3.4 电极反应机理探讨

- 3.4.1 参与反应电子数的测定

- 3.4.2 参与反应的质子数的测定

- 3.5 本章小结

- 第四章 腈菌唑和烯酰吗啉的伏安行为与同时测定

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 单独测定腈菌唑与稀酰吗啉的伏安行为

- 4.3.2 单独测定实验条件的选择

- 4.3.4 单独测定工作曲线和检出限

- 4.3.5 单独测定重现性实验

- 4.3.6 单独测定干扰离子的测定实验

- 4.3.7 单独测定回收率实验及复配农药测定

- 4.3.8 腈菌唑与稀酰吗啉同时测定的循环伏安曲线

- 4.3.9 同时测定实验条件摸索

- 4.3.10 同时测定工作曲线和检出限

- 4.3.11 同时测定复配农药及回收率测定

- 4.4 本章小结

- 第五章 二氯喹啉酸与牛血清白蛋白相互作用的电化学研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器与试剂

- 5.2.2 实验方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 循环伏安曲线

- 5.3.2 实验条件的选择

- 5.3.3 工作曲线和检出限

- 5.3.4 重现性实验

- 5.3.5 干扰实验

- 5.3.6 回收率实验

- 5.3.7 电极反应机理

- 5.3.8 扩散系数求算

- 5.3.9 结论

- 5.4 本章小结

- 第六章 结语

- 参考文献

- 致谢

- 附录A（攻读硕士研究生期间发表及待发表的论文）

### 相关论文文献

- [1].核仪表系统中间量程闪发尖峰电流问题分析与处理[J]. 核动力工程 2015(01)

- [2].极谱法检测水体中的孔雀石绿[J]. 分析科学学报 2017(04)

- [3].一种高速低尖峰电流功率管驱动器电路的设计[J]. 微电子学 2011(03)

- [4].指示离子方波伏安法测定阳离子表面活性剂[J]. 理化检验(化学分册) 2010(01)

- [5].口诀估算水泵的配电容量和电流[J]. 煤矿机械 2010(02)

- [6].起重机配电容量和电流的估算[J]. 煤矿机械 2010(04)

- [7].茶叶中微量元素的检测与分析[J]. 山东化工 2019(22)

- [8].响应面优化电化学法测定虾中Cd~(2+)的参数[J]. 食品研究与开发 2018(20)

- [9].一步电化学法制备聚L-赖氨酸/石墨烯修饰电极及对铅镉的测定[J]. 分析试验室 2020(06)

- [10].电焊设备配电容量和电流的估算[J]. 电焊机 2010(04)

- [11].化学滴液电极对废水中Pb~(2+)测定的初步研究[J]. 环境污染与防治 2009(12)

- [12].介孔炭/铂纳米粒子复合材料修饰电极的制备及其应用[J]. 广东化工 2017(07)

- [13].微分脉冲极谱法测定锌电解液中微量锗[J]. 分析试验室 2017(07)

- [14].磺胺甲恶唑在二硫化钼纳米片修饰电极上的电化学行为[J]. 分析试验室 2020(04)

- [15].多壁碳纳米管修饰电极测定非那西汀[J]. 化学研究与应用 2014(01)

- [16].对甲酚在碳纳米管修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 新技术新工艺 2009(06)

- [17].植酸钠修饰玻碳电极测定铅(Ⅱ)[J]. 化学传感器 2012(03)

- [18].电化学法测量黑曲霉孢子萌发过程中葡萄糖氧化酶的活性[J]. 食品与机械 2017(05)

- [19].盐酸异丙肾上腺素的电化学测定[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [20].脉冲电沉积工艺对镍镀层结构与硬度的影响[J]. 材料科学与工艺 2010(01)

- [21].白芦藜醇与核酸相互作用的电化学应用研究[J]. 福建分析测试 2020(01)

- [22].有关溶出伏安法的探讨[J]. 郧阳师范高等专科学校学报 2014(03)

- [23].线性扫描极谱法测定盐酸吡硫醇[J]. 理化检验(化学分册) 2012(11)

- [24].阳极溶出伏安法测定痕量锡[J]. 食品工业科技 2009(01)

- [25].示波极谱法同时测定尿中铅和镉[J]. 理化检验(化学分册) 2008(12)

- [26].磁流体动力学用于镉的溶出伏安检测[J]. 分析化学 2008(03)

- [27].线性扫描极谱法测定辛伐他汀[J]. 理化检验(化学分册) 2012(02)

- [28].线性扫描伏安法测定氟罗沙星[J]. 理化检验(化学分册) 2012(12)

- [29].方波伏安法测定紫草素及其电化学行为的考察[J]. 分析测试技术与仪器 2011(03)

- [30].阳极溶出伏安法测定半光亮镍镀液中磺基水杨酸[J]. 沈阳理工大学学报 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ea1f6f2268e4b0a97b76026.html