# 开挖过程中深基坑支护结构变形规律研究

### 论文摘要

随着城市建设的高速发展,人们对城市地下空间的利用率越来越高,深基坑引发的环境岩土工程问题日益受到人们的重视,使得这个理论研究、设计和施工都还不完善的课题成为业界的研究热点。从工程角度来看,深基坑设计由最初的强度控制发展到今天的变形控制、系统控制,因而深基坑支护结构的变形规律研究对优化基坑设计具有重要意义。本文以武汉市地铁二号线循礼门车站深基坑工程为背景,对深基坑围护结构的水平位移规律进行了分析研究。主要的工作内容如下:（1）简要介绍了基坑工程的特点和当前基坑工程发展现状,重点分析了地下连续墙的受力特点和变形规律。（2）概述了土的本构理论,重点对破坏准则,屈服准则,流动法则,硬化准则进行了论述,对本文使用的Drucker-Prager本构模型进行了详细介绍。（3）采用ANSYS有限元分析软件,对地铁车站抬高段典型断面基坑开挖过程进行二维有限元计算,对地连墙变形曲线与实测结果进行了对比分析,说明在参数选择合适的情况下ANSYS二维数值模拟可以用于支护结构位移的预测。（4）根据有限元软件计算,对地连墙刚度、内支撑刚度、内支撑预应力、土体参数等影响地连墙变形的主要因素进行分析,得出一些规律性的结论,为以后类似工程积累经验。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 深基坑发展状况及研究现状

- 1.2.1 基坑工程的特点

- 1.2.2 国内深基坑工程现状

- 1.3 本文的研究内容

- 2 地下连续墙的受力及变形规律

- 2.1 地连墙的分类及适用条件

- 2.1.1 地连墙的分类

- 2.1.2 地连墙的适用条件

- 2.2 地连墙的受力特点

- 2.2.1 荷载

- 2.2.2 内支撑处支点反力

- 2.3 地连墙的稳定

- 2.3.1 地连墙的嵌固深度

- 2.3.2 地连墙变形模式

- 2.4 地连墙变形主要影响因素和控制措施

- 3 土的本构关系

- 3.1 弹塑性模型理论

- 3.1.1 破坏准则

- 3.1.2 屈服准则

- 3.1.3 流动准则

- 3.1.4 硬化规律

- 3.2 Drucker-Prager 模型

- 4 工程概况及有限元模型的建立

- 4.1 工程概况

- 4.1.1 场地工程地质条件

- 4.1.2 车站的支护结构形式

- 4.1.3 开挖方案

- 4.1.4 地连墙水平位移检测

- 4.2 有限元法概述

- 4.3 有限元模拟简介

- 4.4 ANSYS 软件介绍

- 4.5 基坑开挖模型建立

- 4.5.1 基本假定

- 4.5.2 建立模型

- 4.5.3 有限元计算结果

- 4.6 本章小结

- 5 变形的影响因素

- 5.1 地连墙厚度对变形的影响

- 5.2 内支撑刚度对变形的影响

- 5.2.1 第一道内支撑刚度对变形的影响

- 5.2.2 第二、三、四、五内支撑刚度对变形的影响

- 5.3 内支撑预应力对变形的影响

- 5.3.1 第一内支撑预应力对变形的影响

- 5.3.2 第二、三、四、五道内支撑预应力对变形的影响

- 5.4 土体参数对基坑变形的影响

- 5.4.1 土体模量的影响

- 5.4.2 粘聚力c、内摩擦角φ的影响

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：硕士研究生期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].浅析深基坑支护结构的施工要素[J]. 地产 2019(21)

- [2].深基坑支护结构设计的优化方法[J]. 中国建材科技 2019(06)

- [3].土建基础工程中深基坑支护结构施工研究[J]. 山西建筑 2020(05)

- [4].深基坑支护结构开裂的应急处理措施探讨[J]. 建筑技术开发 2020(12)

- [5].一种新型深基坑支护结构的分析[J]. 砖瓦 2020(09)

- [6].深基坑支护结构设计的优化方法探究[J]. 建材与装饰 2019(05)

- [7].深基坑支护结构设计的优化方法[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019(06)

- [8].深基坑支护结构设计的优化方法[J]. 工程建设与设计 2018(17)

- [9].深基坑支护结构的风险探究[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [10].深基坑支护结构设计关键技术研究[J]. 建材与装饰 2016(44)

- [11].深基坑支护结构设计的优化方法分析[J]. 西部资源 2017(01)

- [12].深基坑支护结构施工中的安全度和变形控制[J]. 江西建材 2017(16)

- [13].深基坑支护结构设计的优化方法[J]. 建材与装饰 2017(13)

- [14].湿陷性黄土深基坑支护结构优化标准探究[J]. 中国标准化 2017(04)

- [15].深基坑支护结构形变监测方法研究[J]. 经纬天地 2017(04)

- [16].复杂周边环境深基坑支护结构设计及监测分析[J]. 四川建材 2017(10)

- [17].谈深基坑支护结构分类及拆除[J]. 黑龙江科技信息 2016(10)

- [18].深基坑支护结构优化方案设计[J]. 中华建设 2015(07)

- [19].深基坑支护结构设计的优化方案研究[J]. 城市地理 2015(10)

- [20].软土地层桥梁深基坑支护结构类型与施工技术处理关键点[J]. 建筑技术开发 2020(19)

- [21].深基坑支护结构施工及其质量控制的探讨[J]. 智能城市 2019(03)

- [22].浅析深基坑支护结构的施工要素[J]. 建材与装饰 2019(30)

- [23].深基坑支护结构设计应用实例分析[J]. 居舍 2017(29)

- [24].深基坑支护结构设计与施工要点[J]. 工程建设与设计 2018(21)

- [25].锚索在加固建筑工程深基坑支护结构中的应用探讨[J]. 建材与装饰 2016(38)

- [26].连拱式深基坑支护结构的计算方法研究[J]. 四川建材 2017(03)

- [27].基坑支护结构的变形控制与周边建筑物的保护问题探究[J]. 江西建材 2017(11)

- [28].软土地区深基坑支护结构发展分析[J]. 安徽建筑 2017(03)

- [29].泵站深基坑支护结构设计[J]. 江西建材 2015(24)

- [30].地铁深基坑支护结构变形监测分析及应用[J]. 设备管理与维修 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ea26a33e333a085ce0173ac.html