# 废旧印刷线路板中金的湿法回收技术的研究

### 论文摘要

电子废弃物已成为世界上增长最快的垃圾之一,氰化法及王水法提取线路板中的金属由于其高污染性而成为逐渐被淘汰的方法,以环境友好的方式提取线路板中的金属已成为现今研究的热点之一。王水消解测定线路板中金含量,实验结果发现线路板中金的含量达到47g/t,铜的含量达到303g/t,具有很高的回收价值。线路板中铜、锌的存在对后续提金影响较大,因此实验采用硝酸预处理浸出线路板中的铜、锌。实验选取石硫合剂、次氯酸盐、溴化法提取线路板中的金,三种实验方法实际研究较少,都具有毒性小,操作简便等优点。对三种实验方法分别设计了三种实验方案,得到最佳的浸金条件分别为:(1)亚硫酸钠的浓度为0.1 mol/L,硫酸铜的浓度为0.03mol/L,氨水的浓度为0.5mol/L,反应时间为2.5h,反应温度为40℃。在此实验条件下,金的浸出率可以达到85%以上。(2)NaClO浓度6mol/L,NaOH浓度8mol/L,固液比1:6,反应时间40min,浸出率为94.5%。(3)溴化钠浓度25g/L,二氧化锰用量10g,反应时间80min,固液比1:6,在此条件下,金的浸出率可达到97.2%。从经济效益,环境效益方面对三种实验方法进行比较,分析得出石硫合剂法试剂耗费最低,扣除设备消耗和试剂消耗,一吨线路板回收金可获得687.58元,与现在最常用的浸金方法氰化法相比较,成本较高,从经济角度考虑不如氰化法,但是其绿色环保,符合清洁生产的理念,在当今社会可持续发展的大前提下,随着浸金条件的改进,低污染的石硫合剂法将成为未来浸金方法的发展趋势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电子废弃物的概念

- 1.2 电子废弃物的双重性

- 1.2.1 电子废弃物的环境危害性

- 1.2.2 电子废弃物的资源性

- 1.3 电子废弃物处理中存在的问题

- 1.4 电子废弃物的污染防治和处理处置对策

- 1.4.1 立法是根本保证

- 1.4.2 发展循环经济，走产业化之路

- 1.4.3 规范市场，建立完善的电子产品生产、使用和回收处理体系

- 1.5 电子废弃物的处理技术

- 1.5.1 电子废弃物中金属回收技术现状

- 1.5.2 电子废弃物中金属回收技术综合比较分析

- 1.6 本课题的研究对象

- 1.7 本课题的研究意义和目的

- 1.8 本课题的研究内容

- 第二章 废旧线路板的预处理

- 2.1 机械预处理

- 2.1.1 拆解

- 2.1.2 破碎

- 2.2 火焰原子吸收法（FAAS）测定金属成分

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验试剂与仪器

- 2.2.3 实验方法

- 2.2.4 实验结果和讨论

- 2.3 本章小结

- 第三章 线路板中铜、锌的回收处理

- 3.1 线路板中铜的浸出方法综述

- 3.2 实验材料

- 3.3 实验试剂和仪器

- 3.4 实验方法

- 3.5 实验结果和讨论

- 3.6 溶解铜的回收

- 3.7 本章小结

- 第四章 废旧线路板中金元素的湿法回收技术研究

- 4.1 金的性质及价值

- 4.2 浸金实验试剂的选择

- 4.3 石硫合剂浸金实验

- 4.3.1 石硫合剂简介

- 4.3.2 实验原理

- 4.3.3 实验材料

- 4.3.4 实验试剂和仪器

- 4.3.5 实验方法

- 4.3.6 实验结果和讨论

- 4.4 次氯酸盐浸金实验

- 4.4.1 次氯酸盐的性质

- 4.4.2 实验原理

- 4.4.3 实验材料

- 4.4.4 实验试剂

- 4.4.5 实验方法

- 4.4.6 实验结果和讨论

- 4.4.7 两种实验方法的比较

- 4.5 溴化法浸金

- 4.5.1 溴及其溴化物的性质

- 4.5.2 实验原理

- 4.5.3 实验材料

- 4.5.4 实验试剂和仪器

- 4.5.5 实验方法

- 4.5.6 实验结果和讨论

- 4.6 本章小结

- 第五章 金回收效益的初步估算分析

- 5.1 三种实验方案的比较

- 5.2 金回收直接经济效益的初步估算

- 5.3 金回收效益初步分析

- 5.4 本章小结

- 结论和展望

- 一、主要结论

- 二、工艺创新点

- 三、展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学位论文目录

### 相关论文文献

- [1].废线路板火法熔炼过程控制及炉体设备的研究与实践[J]. 矿冶 2019(06)

- [2].热处理线路板的解离特性及强化重力分选研究[J]. 中国矿业大学学报 2020(04)

- [3].国内废线路板无害化处置现状及技术进展[J]. 有色冶金节能 2020(05)

- [4].碱性蚀刻子液在线路板蚀刻过程中提高蚀刻均匀性的研究[J]. 山东化工 2016(24)

- [5].一种报废线路板的回收再利用装置[J]. 再生资源与循环经济 2017(05)

- [6].江苏省废线路板处置利用现状及管理对策研究[J]. 污染防治技术 2017(05)

- [7].详解石墨烯导电膏线路板的制作过程[J]. 印制电路信息 2017(10)

- [8].不同废弃线路板中金属元素含量及资源化价值分析[J]. 环境工程 2015(04)

- [9].废线路板冶炼烟灰分金渣中银的回收试验研究[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [10].废线路板富氧顶吹熔池熔炼实践[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(09)

- [11].废线路板树脂粉末的无害化处理与资源化利用[J]. 资源再生 2016(12)

- [12].加速溶剂萃取法与索氏提取法对废线路板中二噁英测定的影响[J]. 分析化学 2017(05)

- [13].光模块中刚柔线路板电连接宽带阻抗匹配研究[J]. 半导体光电 2017(05)

- [14].显微红外光谱法分析线路板失效原因1例[J]. 现代仪器与医疗 2015(06)

- [15].关于线路板数控刀具退环技术的研究与应用[J]. 科技与企业 2016(04)

- [16].不同废弃线路板中金属元素含量及资源化价值分析[J]. 电大理工 2016(02)

- [17].废线路板资源化利用企业环保准入条件初步研究——以江苏省为例[J]. 环境污染与防治 2011(04)

- [18].废弃线路板整体回收处理及再利用的探索与思考[J]. 新材料产业 2009(01)

- [19].废弃线路板重金属浸出毒性方法的比较研究[J]. 环境科学 2009(05)

- [20].废弃线路板再资源化关键技术探讨[J]. 材料研究与应用 2008(04)

- [21].废弃线路板中非金属材料的回收和利用[J]. 上海化工 2008(06)

- [22].废弃线路板湿式破碎回收有价金属的解离试验研究[J]. 江西化工 2019(06)

- [23].废线路板冶炼烟灰分银渣中锡的回收试验研究[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [24].废线路板树脂粉焚烧处理中多溴联苯醚的排放特征[J]. 环境污染与防治 2020(10)

- [25].立体结构微波线路板开发[J]. 印制电路信息 2013(S1)

- [26].废线路板热解油各馏分的成分分析[J]. 功能材料 2013(02)

- [27].基于加热改性预处理废线路板的热力学作用过程研究[J]. 环境科学学报 2012(01)

- [28].高密度线路板微蚀液的研制[J]. 表面技术 2012(06)

- [29].关于线路板生产企业的废气、废水治理环保方案[J]. 科技资讯 2011(06)

- [30].虎年岁末全球线路板市场分析[J]. 覆铜板资讯 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ea2c0b1ba66a5c69cee774f.html